## Slide 1: Kapitel: Hintergrundwissen zur Wasserstoffwirtschaft
In diesem Kapitel bekommen Sie einen kurzen Überblick zu
1. Weltenergieversorgung und -bedarf, 2. Weltenergiereserven, 3. Entwicklung erneuerbarer Energien in Europa, 4. Umweltprobleme wie globale CO2-Herausforderung, Treibhauseffekt und lokale Luftverschmutzung…
…und einen Ausblick auf mögliche Lösungen: 5. Reduzierung des Bedarfs vor der Bedarfsdeckung und 6. Wasserstoffwirtschaft: Visionen, Systemkomponenten, Nutzen und Herausforderung
Notes: Titel: Hintergrundwissen zur Wasserstoffwirtschaft
Level: Anfänger (B), (hauptsächlich) fortgeschrittene Anfänger (I), Fortgeschrittene (A)
Voraussetzungen: solide Kenntnisse im Energiebereich
Überblick: In diesem Kapitel bekommen Sie einen kurzen Überblick über Weltenergieversorgung und -bedarf, Weltenergiereserven, Entwicklung der regenerativen Energien in Europa, Umweltprobleme wie globale CO2-Herausforderung, Treibhauseffekt und lokale Luftverschmutzung. Ebenso erhalten Sie einen Ausblick auf mögliche Lösungen: Reduzierung des Bedarfs vor der Bedarfsdeckung und Wasserstoffwirtschaft: Visionen, Systemkomponenten, Nutzen und Herausforderung
Inhalt
    Weltenergiereserven und -bedarf von Endverbrauchssektoren, -regionen und -brennstoffen
    Weltenergiereserven
    Entwicklung erneuerbarer Energien in Europa
    Umweltbelastungen:
        Globale CO2-Herausforderung: Gefahren, Ausstoß, Treibhauseffekt
        Lokale Luftverschmutzung
    Erster Schritt: Reduzierung des Bedarfs vor der Bedarfsdeckung
    Wasserstoffwirtschaft: Visionen, Systemkomponenten, Nutzen und Herausforderung
        Sozioökonomische Aspekte
        Ökologische Aspekte
Lernziele
Der Lernende wird in der Lage sein
die Zusammenhänge in der Energiewirtschaft im Großen und Ganzen zu verstehen, wie z.B. Energieversorgung und -bedarf, Reserven und erneuerbare Energien weltweit.
im Allgemeinen Umweltprobleme wie globale CO2-Herausforderung, Treibhauseffekt und lokale Luftverschmutzung zu verstehen.
grundsätzliche Lösungen, die mit den Herausforderungen der Energiewirtschaft zusammenhängen, zu verstehen.
die Zukunftsvisionen einer Wirtschaft, die auf Wasserstoff basiert, nachzuvollziehen, und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
Methodik: Vorlesungen, Gruppenarbeit, Diskussionen
Zeitplan: 4 Stunden à 60 min (Minimum, weitere sind empfehlenswert)

## Slide 2: Inhalt
© Grazer Energie Agentur – Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Weltenergieversorgung und -bedarf von Endverbrauchssektoren, -regionen und –brennstoffen.
Weltenergiereserven.
Entwicklung erneuerbarer Energien in Europa.
Umweltprobleme:
    Globale CO2-Herausforderung: Gefahren, Ausstoß, Treibhauseffekt.
    Lokale Luftverschmutzung.
Erster Schritt: Reduzierung des Bedarfs vor der Versorgung.
Wasserstoffwirtschaft: Visionen, Systemkomponenten, Nutzen und Herausforderung:
    Sozioökonomische Aspekte.
    Ökologische Aspekte.
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>

## Slide 3: # 1: Weltenergieversorgung und -bedarf von Endverbrauchssektoren, -regionen und -brennstoffen
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6

## Slide 4: Weltweite Primärenergie von 1850 – 2000 und Schlüsseltechnologien
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: Nakicenovic 2006
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: Nakicenovic 2006 Global Energy Perspectives to 2050 and Beyond, vorgestellt bei der Internationalen Konferenz mit österreichischer EU-Ratspräsidentschaft „Energy Path – Horizon 2050“, Wien, 6. März 2006

## Slide 5: Weltweite Gesamterzeugung von Primärenergie nach Region von 1971-2030
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: IEA 2006
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
I
Notes: Für Erläuterungen und Hintergrundinfos: EIA (US)_International Energy Outlook 2006_Highlights.pdf

## Slide 6: Weltweiter Energieverbrauch nach Endverbrauchssektoren, 2003-2030
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Quelle: EIA (Energy Information Administration, USA) 2006
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: International Energy Outlook 2006
(Quellen): 2003: Auszug von der EIA (Energy Information Administration), International Energy Annual 2003 (Mai-Juli 2005), Webseite: www.eia.doe.gov/iea/. 2010-2030: EIA, System for the Analysis of Global Energy Markets (2006))
Für Erläuterungen und Hintergrundinfos: EIA (US)_International Energy Outlook 2006_Highlights.pdf

## Slide 7: Weltweite Primärenergienutzung nach Brennstoffart, 1980-2030
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: EIA (US) 2006
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: International Energy Outlook 2006 (Quellen: History: Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual 2003 (Mai-Juli 2005), web site www.eia.doe.gov/iea/. Prognose: EIA, System for the Analysis of Global Energy Markets (2006))
Für Erläuterungen und Hintergrundinfos: EIA (US)_International Energy Outlook 2006_Highlights.pdf

## Slide 8: Weltenergieverbrauch zur Stromerzeugung nach Brennstoffen, 2003, 2015 und 2030
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: EIA (US) 2006
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: International Energy Outlook 2006 (Sources: 2003: Derived from Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual 2003 (May-July 2005), web site www.eia.doe.gov/iea/. 2010-2030: EIA, System for the Analysis of Global Energy Markets (2006))
Für Erläuterungen und Hintergrundinfos: EIA (US)_International Energy Outlook 2006_Highlights.pdf (4 Seiten)

## Slide 9: # 2: Weltenergiereserven
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6

## Slide 10: Energiereserven nach Kategorien
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
I

## Slide 11: Primärenergieverbrauch und -reserven weltweit (2001)
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: Updated from WEA 2000
A
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
* 1 toe (Tonne Öläquivalent) = 42 GJ (unterer Heizwert)
Basiert auf konstanter Produktionsmenge und statischen Reserven
Einschließlich konventioneller und unkonventioneller Reserven und Ressourcen
Die Daten beziehen sich auf den Energieverbrauch im tagtäglichen Produktionsgeschehen. Das bedeutet, dass die Produktion dynamisch und von der Nachfrage abhängig ist. Deshalb können sich diese Verhältnisse je nach Situation ändern. Die dynamische Reichweite der Ressourcen beruht auf einer Wachstumsrate von 2 % pro Jahr - vom Jahr 2000 bis zur Spitzenproduktion (Öl 6.1 Gtoe, Gas 6.3 Gtoe, and Kohle 8.9 Gtoe) – gefolgt von einem Rückgang von 2 % pro Jahr bis der Ressourcenvorrat erschöpft ist.
Einschließlich moderner Biomasse, Wasserkraft in kleinem Umfang, geothermischer Energie, Windenergie, Solarenergie und Meeresenergie. Auf moderne Biomasse entfallen dabei 6,0 Exajoule (EJ), auf alle anderen erneuerbaren Energien 2,9 Exajoules. Mit “moderner Biomasse” meint man die Biomasse, die nachhaltig hergestellt werden kann und die für die Stromerzeugung, Wärmeerzeugung und im Transportwesen (flüssige Brennstoffe) eingesetzt wird. Moderne Biomasse beinhaltet Holzabfall/Schlagabfall aus der Aufforstung und/oder nachhaltige Bewirtschaftung sowie Rückstände (tierische und landwirtschaftliche) als auch Siedlungs- und Flüssigabfälle. Es beinhaltet nicht die traditionelle Verwendung von Brennholz in ineffizienten Energieumwandlungssystemen mit hohen Schadstoffemissionen.
Von erzeugter Elektrizität in verbrauchte Brennstoffe umgewandelt, mit der Annahme eines thermischen Wirkungsgrads der Kraftwerke von 33 %.
Basiert auf einem offenen Uran-Brennstoff-Zyklus, exkl. Thorium und schwach konzentriertem Uran aus dem Meereswasser. Die Basis an Uraniumressourcen ist theoretisch 60 % höher, wenn Schnellbrutreaktoren eingesetzt werden.

## Slide 12: Evolution des globalen Primärenergieverbrauchs
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: Nakicenovic 2006
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: Nebosja Nakicenovic 2006 Global Energy Perspectives to 2050 and Beyond, presented at International Conference within Austrian EU Presidency „Energy Path – Horizon 2050“, Wien, 6. März 2006.

## Slide 13: Sonneneinstrahlung und fossile Energieressourcen im Vergleich zum weltweiten Jahresbedarf
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: Greenpeace
Welt- ressourcen:
Gas
Öl
Kohle
Uran
Weltweiter Energiever-brauch/Jahr
Sonnenein-strahlung auf die Erde/Jahr
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: Die Würfel in der Grafik stellen die fossilen Energieressourcen, die jährliche Sonneneinstrahlung auf die Erde und den weltweiten Jahresenergieverbrauch dar. Die unterschiedlichen Größen der Würfel weisen auf die verfügbaren Ressourcen im Verhältnis zum Jahresverbrauch hin.
Die jährliche Sonneneinstrahlung auf die Erde (großer, blauer Würfel) übersteigt den weltweiten Jahresenergieverbrauch (kleiner, weißer Würfel in der rechten Ecke) um die dreifache Größenordnung.
Auch die jährliche Sonneneinstrahlung auf die Erde ist 2 bis 3 Zehnerpotenzen höher als die gesamten fossilen Ressourcen von Gas, Öl, Kohle und Uran.
Daraus lässt sich folgern, dass die Versorgung durch die Sonne in hohem Maße ausreicht, den Weltenergieverbrauch zu decken.
Aber nur wenn wir besser mit der vorhandenen Sonnenenergie umgehen.
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>

## Slide 14: # 3: Entwicklung der erneuerbaren Energien in Europa
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6

## Slide 15: Entwicklung der erneuerbaren Primärenergieerzeugung in Europa (in %)
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: STATE OF RENEWABLE ENERGIES IN EUROPE – 2006 EurObserv'ER
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
4,9 % Wachstum für erneuerbare Primärenergie
1. Primärenergieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen in Europa
Das erste Histogramm stellt die Verteilung des erneuerbaren Energienanteils am Primärenergieverbrauch in den Ländern der Europäischen Union im Jahr 2005 dar.
Dieser Anteil beläuft sich auf ca. 6,38 %; das Ziel für 2010 beträgt hingegen 12 %. Die europäischen Bemühungen sollen demnach hinsichtlich 2004 einen Anstieg von 0,30 Punkten erlaubt haben. Dieser Anstieg entspricht einem zusätzlichen Primärenergieverbrauch mit erneuerbarem Ursprung der Größenordnung 5,2 Mtoe von insgesamt 112,1 Mtoe.
Dieser Anstieg fand statt als der Gesamtprimärenergieverbrauch der EU-Länder hinsichtlich 2004 stabil geblieben ist (um die 1 756 Mtoe). Diese letzte Beobachtung ist eine gute Neuigkeit für die erneuerbaren Energien, die viel zu oft durch das Gesamtwachstums des Primärenergieverbrauchs zunichte gemacht wurden. Der Anteil erneuerbarer Energien hätte sogar noch größer sein können (ungefähr 6,48 %), wenn 2005 nicht ein Jahr gewesen wäre, in dem es so wenig geregnet hat, dass die Wasserenergieerzeugung deutlich zurückging. Somit sind die Länder, in denen die Leistungen zurückgingen dieses Jahr (Lettland, Portugal, Slowenien, Spanien, Frankreich und Italien) diejenigen, in denen die Wasserkrafterzeugung einen enormen Teil des erneuerbaren Beitrags darstellt. Andererseits ist trotz des Anstiegs klar, dass die derzeit angestrebte Rate nicht ausreicht, um das für die EU-Mitgliedsstaaten festgesetzte Ziel zu erreichen. Diese Beobachtung hat die Europäische Kommission auch gemacht und erwartet einen Anteil von 9 % für 2010. Eine weitere Tatsache ist die große Heterogenität der verschiedenen EU-Länder. Die Mitgliedstaaten, abhängig von ihren natürlichen Ressourcen (Wind-, Wald-, Wasser-, Solar- und geothermische Vorräte) und ihrer wirtschaftlichen Struktur, die sich um jeden Bereich entwickelt hat, stehen Folgen gegenüber. Man sollte beachten, dass die sechs führenden europäischen Länder in Bezug auf ihren Anteil an erneuerbarer Primärenergie die Tatsache gemeinsam haben, dass sie alle über große Forstwirtschaften mit erheblichem hydraulischen Potenzial (einschließlich Wasserkraftstromerzeugung mit Pumpspeicherungen) verfügen.

## Slide 16: Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Europa (in %)
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: STATE OF RENEWABLE ENERGIES IN EUROPE – 2006 EurObserv'ER
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN IN EUROPA
Das zweite Ziel der Europäischen Union ist besteht darin, den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch zu erhöhen.
Die Ziele der EU-Richtlinie zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (21 % des Bruttoverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen für 2010) berücksichtigen nicht – wie das Weißbuch – die Stromerzeugung aus Wasserkraft von Pumpspeicherkraftwerken, die mit Strom aus dem Netz arbeiten.
Der EU-Prozentsatz wird auf 13,97 % für 2005 geschätzt, was einen Rückgang von 0,31 Punkten im Vergleich zu 2004 bedeutet. Der schwache Regenfall von 2005 (das schlechteste Regenjahr seit 10 Jahren) ist der Hauptgrund für diesen Verlust. Wenn die Stromerzeugung aus Wasserkraft den Stand von 2004, einem Durchschnittsjahr, hätte halten können, wäre der Anteil erneuerbarer Stromerzeugung 2005 bei 14,60 % gelandet, und somit bei + 0,32 Punkten im Vergleich zu 2004. Der Gesamtanstieg ist jedoch das Ergebnis der Entwicklungen in anderen Bereichen der erneuerbaren Energien, insbesondere Windenergie und Biomasse.
Vier Länder waren von der Dürre im Jahr 2005 besonders betroffen: Portugal (- 8,85 Punkte im Jahr 2005 im Vergleich mit 2004), Spanien ( - 3,47 Punkte), Frankreich ( - 1,81 Punkte) und Italien ( - 1,78 Punkte). Im Gegensatz dazu war es in Schweden durch das gute Regenjahr möglich, den Anteil der Wasserkraft am Stromverbrauch erheblich zu steigern ( + 8,50 Punkte). Kurzfristig gesehen können diese Schwankungen die Bemühungen mancher Länder, andere erneuerbare Energiebereiche zu entwickeln, verzerren. Das trifft insbesondere auf Spanien zu, dessen Windenergiesektor stark wächst.
Ebenfalls erwähnenswert ist Deutschland, das trotz seines geringen Wasserkraftpotenzials eine feste und verlässliche Größe bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Europa darstellt. Deutschland hat es in nur wenigen Jahren geschafft, den Anteil an erneuerbaren Energiesektoren so zu steigern, dass es fast gleichauf mit Frankreich ist. Das ist quasi die Belohnung für zehn Jahre Energiepolitik, die sich für die Stromerzeugung aus Wind und Biomasse einsetzte. Diese beiden Energiequellen sind auch der Grund für den gestiegenen Anteil erneuerbarer Stromerzeugung in den Niederlanden (1,71 Punkte), in Irland (+ 1,70 Punkte) und dem Vereinigten Königreich (+ 0,6 Punkte).
Somit ist der Rückgang des Anteils erneuerbarer Energien am Bruttoelektrizitätsverbrauch von 2005 für die kürzlichen Bemühungen der meisten europäischen Länder nicht repräsentativ. Durch die politische Unterstützung der EU-Länder, die Bemühungen anzuerkennen, können wir davon ausgehen, dass dieser Anteil steigen wird, und in den kommenden Jahren starken Auftrieb erfahren wird.

## Slide 17: # 4: Umweltprobleme - Globale CO2-Herausforderung: Gefahren, Ausstoß, Treibhauseffekt - Lokale Luftverschmutzung
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6

## Slide 18: Beobachtete Klimaveränderungen: Oberflächentemperatur, Meeresspiegel und Schneebedeckung
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: IPCC 2007
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
I
Notes: Die Erwärmung des Klimas ist eindeutig:
Weltweit steigende Luft- und Meerestemperaturen
Weltweit steigende Durchschnittsmeeresspiegel
Rückgang von Schnee und Eis
Extremwetterereignisse:
In den meisten Gebieten haben heftige Niederschläge zugenommen.
Von 1900 bis 2005 sind die Niederschläge in den östlichen Teilen von Nord- und Südamerika, Nordeuropa und Nord- und Zentralasien erheblich angestiegen, aber im Sahel, im Mittelmeerraum, in Südafrika und in Teilen von Südkorea sind sie zurück gegangen.
Seit 1970 sind die von Dürre betroffenen Gebiete weltweit ebenfalls angestiegen.
Im Gegensatz zum TAR (Dritter Sachstandsbericht des IPCC) setzt man nun größeres Vertrauen in geplante Erwärmungsmuster und andere regionale Klimaprojektionen, einschließlich der Veränderung von Windmustern, Niederschlag sowie einigen Phänomenen von Extremwetter und Meereseis.
Quelle: IPCC 2007: 27th Session of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Valencia 12-17th November 2007
Weitere Informationen auf: http://www.ipcc.ch/

## Slide 19: Folgen des Klimawandels
Quelle: Stern 2006
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: Stern 2006 Stern Review on the Economics of Climate Change
Für weitere Erläuterungen und Hintergrundinfo: Stern Report_Summary_of_Conclusions_06.pdf

## Slide 20: Globale Erwärmung – Gefahren für Millionen Menschen im Jahr 2080
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
  Die EU hat sich darauf geeinigt, dass die durchschnittlichen globalen Temperaturen nicht über 2ºC (über den vorindustriellen Stand hinaus) steigen dürfen.

## Slide 21: Aktuelle Verursacher von Treibhausgasemissionen
Quelle: IEA 2004
B
Notes: Quelle: IEA World Energy Outlook 2004

## Slide 22: Was ist ein Treibhausgas?
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Gasförmige Stoffe in der Luft, die globale Erwärmung und Klimawandel hervorrufen
Hauptsächlich: Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) und Distickstoffoxid (N20)
Weniger verbreitet – dafür mit enormen Auswirkungen – Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), Perfluorkohlenstoff (PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6)
Quelle: UNFCC
www.eo.ucar.edu/kids/green/warming4.htm
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: Weitere Informationen auf der nächsten Seite

## Slide 23: Was ist der Treibhauseffekt?
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: UNFCC 2006
B
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Der Treibhauseffekt: Die gesamte Energie, die in die Erdatmosphäre eintritt, kommt von der Sonne. Die eintreffende Strahlung wird teils absorbiert, teils gestreut und teilweise, durch die verschiedenen Gase in der Atmosphäre, durch Wolken und Aerosole (winzige Teilchen, die in der Atmosphäre verbleiben), zurück in den Weltraum reflektiert. Die Sonne gibt solare Energie, hauptsächlich in Form von sichtbarer und ultravioletter Strahlung ab. Während sich diese Strahlung auf die Erde zu bewegt, werden ungefähr 25 % davon durch die Atmosphäre absorbiert und 25 % durch die Wolken zurück in den Weltraum reflektiert. Die verbleibende Strahlung erhitzt die Erdoberfläche. Da die Erde viel kühler ist als die Sonne, ist die Energie, die von der Erdoberfläche reflektiert wird schwächer als die, die von der Sonne in Form von unsichtbarer Infrarotstrahlung abgestrahlt wird. Ungefähr 90 % der Infrarotstrahlung, die von der Erdoberfläche reflektiert wird, wird durch atmosphärische Spurengase, bekannt als “Treibhausgase”, absorbiert, bevor sie in den Weltraum entweichen können. Diese Gase, wie auch Wolken, geben diese Strahlung wieder zurück zur Erdoberfläche. Die Atmosphäre verhält sich dabei wie das Glas eines Treibhauses, das Kurzwellenstrahlung durchlässt, aber einige der langwelligen Infrarotstrahlen daran hindert, zu entweichen. Dieser Vorgang lässt die Temperatur in der Atmosphäre genauso steigen wie im Treibhaus. Das ist der natürliche Treibhauseffekt der Erde, der unseren Planeten ungefähr 60ºF wärmer hält als es ansonsten möglich wäre.
(Courtesy: National Oceanic and Atmospheric Administration)

## Slide 24: Verweildauer von Treibhausgasen in der Atmosphäre und ihre menschgemachten Quellen
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: http://vitalgraphics.net/graphic.cfm?filename=climate2/large/9.jpg
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>

## Slide 25: Techn. Möglichkeiten zur CO2-Reduktion - Veranschaulichung der Aufgabe
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: ExxonMobil on 22 October 2004
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Tabelle 2 stellt das Ausmaß der Aufgabe dar, indem sie zahlreiche Großmaßnahmen aufführt, deren Umsetzung eine Reduktion der CO2-Emissionen von 3,3 Milliarden Tonnen (oder 1 Gigatonne Kohle) erzielen könnte.
So könnte man beispielsweise 150 mal mehr Windkraft installieren, 1 Milliarde mehr Wasserstoffautos in Betrieb nehmen und dadurch die konventionellen 7,84 Liter-Autos ersetzen oder fünf mal die bisherige Atomkraftkapazität installieren. Alternativ könnte man ebenso die Hälfte der in den USA landwirtschaftlich genutzten Fläche für die Erzeugung von Biomasse verwenden.

## Slide 26: Lokale Luftverschmutzung durch Verwendung fossiler Brennstoffe
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Säuerung – saurer Regen.
Photochemischer Smog.
Feinstaub (PM10).
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>

## Slide 27: Säuerung – saurer Regen
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Säuerung ist der Prozess bei dem Luftverschmutzung (hauptsächlich Ammoniak, Schwefeldioxid und Stickstoffoxid) in saure Substanzen umgewandelt werden. Dieser “saure Regen” verursacht Schäden an Wäldern und Seen und verhilft Schwermetallen dazu, ins Grundwasser zu gelangen.
Quelle: Scottish Environment Protection Agency (www.sepa.org.uk)
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Säuerung ist der Prozess bei dem Luftverschmutzung (hauptsächlich Ammoniak, Schwefeldioxid und Stickstoffoxid) in saure Substanzen umgewandelt werden.
Dieser “saure Regen” ist am bekanntesten für die Schäden, die er an Wäldern und Seen verursacht. Weniger bekannt sind die vielen Arten durch die er das Grundwasser und Küstenökosysteme, Böden und sogar historische Monumente gefährdet, ganz zu Schweigen von den Schwermetallen, die durch den sauren Regen in das Grundwasser gelangen.
Schwefeldioxide und Stickstoffoxide werden hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe freigesetzt. In den 90er Jahren konnten diese Emissionen drastisch gesenkt werden, dank einer Kombination aus EU-Richtlinien, die den Bau von Entschwefelungsanlagen sowie die Abkehr von Kohle als Brennstoff forcierten und darüber hinaus wesentliche wirtschaftliche Umstrukturierungsmaßnahmen in den neuen Bundesländern forderten.
Dennoch ist Säuerung immer noch ein großes Umweltproblem in Europa. Es stellt ein grenzüberschreitendes Problem dar, das koordinierte Maßnahmen über Grenzen und Branchen hinweg verlangt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf folgender Webseite: http://www.eea.europa.eu/themes/acidification

## Slide 28: Photochemischer Smog
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Das ist eine Art von Luftverschmutzung, die dadurch entsteht, dass Sonnenlicht auf Abgase trifft und auf diese Weise schädliche Stoffe, wie z. B. das Ozon (O3), Aldehyde und Peroxoacetylnitrat (PAN) entstehen.
Quelle: www.eco.pref.mie.jp
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Photochemischer Smog
Photochemischer Smog ist eine Art von Luftverschmutzung, die entsteht, wenn Sonnenlicht auf Abgase trifft und auf diese Weise schädliche Stoffe, wie z. B. Ozon (O3), Aldehyde und Peroxoacetylnitrat (PAN) entstehen. Ozon führt zu Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Müdigkeit und kann Atemwegserkrankungen verschlimmern. Das Peroxoacetylnitrat (CH3CO-OO-NO2) beim photochemischen Smog kann zu Irritationen der Augen führen, was sich durch vermehrtes Tränen oder Brennen bemerkbar macht.
Ozonentstehung
Kraftfahrzeuge erzeugen Abgase, die Stickstoffoxide wie Stickstoffdioxid (NO2) und Stickstoffmonoxid (NO) enthalten. Bei den hohen Temperaturen im Brennraum (Zylinder) des Autos, reagieren der Stickstoff und der Sauerstoff aus der Luft und bilden Stickstoffoxid (NO):
N2(g) + O2(g) -----> 2NO(g)
Manche Stickstoffoxide (NO) reagieren mit Sauerstoff und bilden Stickstoffdioxid (NO2):
2NO(g) + O2(g) -----> 2NO2(g)
Das Gemisch von Stickstoffoxiden (NO) und Stickstoffdioxiden (NO2) wird teilweise auch NOx genannt. Liegt die Konzentration des Stickstoffdioxid (NO2) weit über dem Clean-Air-Level und viel Sonnenlicht ist vorhanden, spaltet sich ein Sauerstoffatom vom Stickstoffdioxid-Molekül ab:
Sonnenlicht
NO2(g) ----------> NO(g) + O(g)
Dieses Sauerstoffatom (O) reagiert mit Sauerstoffmolekülen (O2) in der Luft und bildet Ozon (O3):
O + O2 -----> O3
Stickstoffmonoxid kann Ozon wieder abbauen, indem es gemeinsam Stickstoffdioxid (NO2) und Sauerstoff (O2) erzeugt:
NO(g) + O3(g) -----> NO2(g) + O2(g)
Ist das Verhältnis von NO2 zu NO größer 3, dann ist die Bildung von Ozon die dominante Reaktion. Sollte das Verhältnis geringer sein als 0,3, dann zerstört die Stickstoffmonoxidreaktion das Ozon nur in dem Maße, in dem das Ozon gebildet wird; dadurch bleibt die Ozonkonzentration in einem unschädlichen Bereich. Die Reaktion von Kohlenwasserstoff (unverbranntes Benzin) mit Stickstoffmonoxid und Sauerstoff erzeugt Stickstoffdioxid, wodurch bei Sonneneinstrahlung das Verhältnis von Stickstoffdioxid zu Stickstoffmonoxid noch verstärkt wird.
Bildung von Peroxoacetylnitrat
Stickstoffdioxid (NO2), Sauerstoff (O2) und Kohlenwasserstoffe (unverbranntes Benzin) reagieren bei Sonneneinstrahlung und erzeugen Peroxoacetylnitrat (CH3CO-OO-NO2):
Sonneneinstrahlung
NO2(g) + O2(g) + Kohlenwasserstoffe ----------> CH3CO-OO-NO2(g)
Quelle: AUS-e-TUTE (ausetute.com.au)

## Slide 29: Feinstaub (PM10)
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Fein- oder Schwebstaub ist die Summe aller Partikel in der Luft, wobei viele dieser Partikel gefährlich sind.
Solche Partikel kommen in vielen verschiedenen Größen und Zusammensetzungen vor, was bestimmt, wie die Gesundheit des Menschen beeinflusst wird.
Die Messgröße PM10 (Partikel kleiner oder gleich 10 µm) wurde geschaffen, um Partikel zu bestimmen, die von Menschen leicht eingeatmet werden können. PM10 ist in Europa eine allgemeingültige Messgröße für Partikel in der Atmosphäre geworden.
Die Hauptquellen von primärem PM10 sind Straßengüterverkehr (dabei wird immer PM10 emittiert, aber Dieselfahrzeuge emittieren mehr Partikel pro Fahrzeug-kilometer), stationäre Verbrennung (häusliche Kohleverbrennung ist seit jeher die Hauptquelle von Partikel-Emissionen) und industrielle Verfahren (z. B. Schüttgutförderung, Bau, Bergbau und Steinbruch).
Quelle: NAEI (www.naei.org.uk)
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Unter Fein- oder Schwebstaub werden alle festen und flüssigen Partikel in der Luft zusammengefasst. Viele dieser Partikel sind gefährlich. Dieses komplexe Gemisch beinhaltet z. B. Staub, Blütenstaub, Ruß, Rauch und flüssige Tropfen.
Diese Partikel kommen in vielen verschiedenen Größen vor, wie z. B. grobe, feine und ultrafeine Partikel. Sie unterscheiden sich auch in Ursprung und Zusammensetzung. Partikel können einerseits direkt durch Verbrennungsprozesse oder durch vom Wind aufgewirbelten Staub in die Luft gelangen, andererseits können sie sich in der Atmosphäre aus dort befindlichen Gasen (z. B. SO2), die emittiert wurden, bilden. In Europa sind, in Bezug auf die Masse der Partikel, Sulfat und organische Stoffe die Hauptbestandteile bei der durch Feinstaub verschmutzten Luft. Gesteinsstaub, Nitrat und Ruß können unter bestimmten Bedingungen ebenfalls Hauptbestandteile darstellen.
In Europa kann ein Langzeitkontakt mit der zurzeit vorliegenden Feinstaub-Konzentration in der Umgebungsluft die Lungen sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen schädigen und die Lebenserwartung um einige Monate verringern. Dies trifft insbesondere auf Personen mit diagnostiziertem Herz- oder Lungenleiden zu.
Feinstaub in der Umgebungsluft ist für schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit verantwortlich, selbst wenn keine anderen Schmutzstoffe in der Luft vorhanden sind. Es stellte sich heraus, dass sowohl Fein- als auch Grobstaub Auswirkungen auf die Gesundheit haben, und dabei insbesondere das Atmungssystem angreifen. Feinstaub ist gefährlicher als Grobstaub.
Teilchen von der Größe eines Partikels, die andere spezifische physikalische, chemische und biologische Eigenschaften haben und für den Menschen gesundheitsschädlich sein können, sind z. B. Metalle, PAK, andere organische Bestandteile oder bestimmte Giftstoffe. Sobald Feinstaub mit anderen Luftschadstoffen in Verbindung steht, summieren sich die einzelnen Auswirkungen jedes Schadstoffes. In einigen Fällen, insbesondere bei Feinstaub in Kombination mit Ozon oder Allergenen, fand man heraus, dass die Auswirkungen sogar noch größer als die Summe der Einzelauswirkungen waren. Bei der Vermischung von Feinstaub mit Gasen verändert sich die Zusammensetzung und damit auch die Auswirkung. Einige Bevölkerungsgruppen reagieren empfindlicher auf Feinstaub in der Umgebungsluft, wodurch es zu gesundheitlichen Schäden kommt. Dies betrifft z. B. ältere Menschen, Kinder, Menschen mit diagnostiziertem Herz- oder Lungenleiden, Asthmatiker, sozial benachteiligte und schlecht ausgebildete Bevölkerungsgruppen. Da einige Menschen bereits auf sehr niedrige Feinstaubkonzentrationen in der Umgebungsluft reagieren, konnte noch kein Grenzwert festgelegt werden, dessen Unterschreitung gesundheitliche Risiken sicher ausschließt.
Studien, die sich mit der menschlichen Bevölkerung befassen, lassen vermuten, dass zahlreiche Feinstaub-Quellen, insbesondere Kraftfahrzeugabgase und Kohleverbrennung, negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
Wie viel Kontakt jeder Mensch mit Feinstaub hat, ist unterschiedlich und hängt von der Feinstaubkonzentration in der Umgebungsluft und von den spezifischen Feinstaubquellen im Inneren von Gebäuden (Rauch, Kontakt mit Feinstaub bei der Arbeit) ab. Die gesundheitlichen Auswirkungen bei Langzeitkontakt mit Feinstaub sind wahrscheinlich größer als ein kurzzeitiger Kontakt mit Feinstaub in hoher Konzentration. Langzeitkontakt mit Feinstaub betrifft insbesondere diejenige Bevölkerung, die in der Nähe von viel befahrenen Straßen lebt.
Quelle: GreenFacts (www.greenfacts.org)

## Slide 30: Technologien zur Kontrolle lokaler Luftprobleme wegen fossiler Brennstoffe
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
End-of-pipe-Systeme an Kraftwerken und Fahrzeugen.
Steigerung der Effizienz von Kraftwerken und Fahrzeugen.
Ersatz fossiler Brennstoffe für Strom und Transport durch sauberere Brennstoffe, möglicherweise auch kohlenstofffrei und erneuerbar.
Teil 1
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>

## Slide 31: # 5: Erste Lösung: Reduzierung des Bedarfs vor der Bedarfsdeckung!
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>

## Slide 32: Energieeinsparung/Effizienz zuerst! Auch für die H2-Wirtschaft!
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Grundlegendes Gestaltungsprinzip für sämtliche Energieversorgungssysteme:
1. Schritt: Reduzierung des Energiebedarfs.
2. Schritt: Effiziente Versorgung des verbleibenden Bedarfs.
Grundsatz: Jedes Prinzip sollte zuerst alle Möglichkeiten einer Bedarfsreduzierung ausschöpfen. Hiernach sollte der verbleibende Bedarf so effizient wie möglich gedeckt werden, insbesondere wenn erneuerbare Energien im Spiel sind.
Herangehensweise und Anforderungen:
Aneignung von Wissen über den “wahren” (reduzierten) Bedarf.
Dafür werden gute technische Fähigkeiten und eine detaillierte Planung benötigt (weniger zusätzliche Sicherheitszuschläge).
Systemgestaltung im Gegensatz zu Komponentengestaltung.
Und: Bedarf hängt von Informationen und Preis ab: z. B. Verbrauchsmessung und -abrechnung => Einführung von bedarfsabhängiger Abrechnung!.
Neue Vorgehens-Philosophie: vom “je größer desto besser” zum “je effizienter desto besser”.
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Schlüsselworte, Kommentare, Anmerkungen:
Allgemein sollte jeder Konzeptentwurf zuerst sein Augenmerk auf Energieerhaltung richten, indem es alle Möglichkeiten einer Bedarfsreduzierung evaluiert. Erst hiernach sollte der verbleibende Bedarf so effizient wie möglich gedeckt werden, einschließlich der Möglichkeit, regenerative Energiequellen für die Bedarfsdeckung zu nutzen. Dies erfordert ein integriertes Planungskonzept. Danach sollte der verbleibende Bedarf so effizient wie möglich gedeckt werden. Insbesondere wenn knappe Ressourcen wie Wasserstoff und regenerative Energien im Spiel sind. Ein gutes Beispiel für diese Herangehensweise ist die Reduzierung von allen Strom- und Kühllasten, wie z. B. bei der Möglichkeit, Abschattung durch die Sonne zu gewährleisten, bevor die Anschaffung einer Klimaanlage in Betracht gezogen wird.
Technische Kosten nicht nur f(Investitionsvolumen), sondern auch bzgl. Effizienz und Lebensdauerkosten

## Slide 33: Reduzierungs-Potenzial bei CO2-relevanten Emissionen nach Sektoren und Regionen
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: IEA WEO `04
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: Center for European Policy Studies (CEPS) 2005: TOWARDS A GLOBAL CLIMATE REGIME. PRIORITY AREAS FOR A COHERENT EU STRATEGY
  Die Energieeffizienz besitzt das größte Potenzial, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Gemäß dem World Alternative Policy Scenario (Welt-Alternativszenario), das von der IEA im World Energy Outlook (Weltenergieausblick) 2004 formuliert wurde, würde eine gesteigerte Energieeffizienz vieler Bereiche (z. B. Fahrzeuge, elektrische Geräte, Beleuchtung, Industrie) eine Reduktion der CO2-Emissionen um fast 60 % bedeuten. Eine Verlagerung bei der Stromerzeugung auf regenerative und Atomenergie macht annähernd den restlichen Anteil aus. Die potenziellen Reduzierungen, wie sie von der IEA festgestellt wurden, sind in Tabelle 3 verzeichnet.
  Für eine verbesserte Energieeffizienz müssten die Entwicklungen entgegen einer höheren Effizienz, wie sie während den 70ern und 80ern erreicht wurden, wiederholt und sogar noch übertroffen werden. Gemäß der IEA (2004b) fand die größte Reduzierung von CO2-Emissionen/BIP in den 70er und 80er Jahren statt, und zwar vor allem aufgrund der Energieeffizienz, die für ca. 60% der Gesamtmenge verantwortlich war. Die durch die Ölkrise verursachten hohen Energiepreise in den 70ern waren der Auslöser für eine solche Energieeffizienz und für die Suche nach neuen Energieressourcen. So kann auch die sinkende Bereitschaft im sparsamen Umgang mit Energie in den 90ern erklärt werden, da ab 1986 die Energiepreise sanken. Der Energieanteil der Gesamtproduktionskosten in der Industrie ist z.B. um 50% gefallen. Gleichermaßen ist der Anteil des Einkommens, der für Energie ausgegeben wird, um 20 - 50 % gefallen. Verglichen mit dem zur Verfügung stehenden Gesamteinkommen sind die Preise für Autos um 20 – 60 % gefallen.

## Slide 34: Kosten der über BAU hinausgehenden CO2-Minderungsmaßnahmen 2030 weltweit
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: Vattenfall 2007
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: Vattenfall’s Global Climate Impact Abatement Map_07
BAU = Business-as-usual
Wir haben die Kosten für unterschiedliche Arten von CO2-Minderungsmaßnahmen festgestellt. Die dargestellte CO2-Minderung-Grenzkosten-Kurve (MAC) ist das Ergebnis hiervon. Hierbei wurden die unterschiedlichen Maßnahmen der Reihe nach von der kostengünstigsten (links) zur kostenintensivsten (rechts) Maßnahme geordnet.
So haben viele Bedarfsreduzierungs- und Bedarfseffizienzmaßnahmen bei negativen Grenzkosten hohe Potenziale.

## Slide 35: # 6: Wasserstoffwirtschaft: Visionen, Systemkomponenten, Nutzen und Herausforderung
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>

## Slide 36: Skizze einer zukünftigen (H2-)Energiewirtschaft
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: EC DGRD 2003
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Diese Darstellung zeigt, wie ein integriertes Energiesystem der Zukunft, inklusive Wasserstoff, aussehen könnte:
Eine Vielzahl erneuerbarer Energieressourcen wie Wind, Sonne und Wasser
H2 wird als Energieträger benutzt
Kombination von großen und kleinen Brennstoffzellen für häusliche und dezentrale Wärme- und Stromproduktion
Örtliche Wasserstoff-Netzwerke könnten ebenfalls genutzt werden, um herkömmliche oder mit Brennstoffzellen ausgestattete Autos zu betanken.
CO2 wird in leeren Gasbohrungen deponiert (CCS - Carbon Capture&Storage)
Erläuterungen und Hintergrundinfos: EC_Hydrogen Energy and Fuel Cells. A vision of our Future_2003.pdf
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>

## Slide 37: Die erneuerbare Wasserstoffwirtschaft – eine Vision
B
Straßenverkehr
Luftfahrt Raumfahrt
Flüsse
Meere
Atmosphäre
Grundwasser
Wiederver- stromung
Wärmemarkt
Petrochemie Wasserstoffchemie
Elektrolyse
Entmineralisierung
Stromerzeugung durch Solar-, Windkraft- und Wasserkraftanlagen
Verflüssigung
Luft
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: Ludwig Jörisson, H2 Traning Manual, Kapitel 4
Obwohl Wasserstoff heutzutage hauptsächlich aus fossilen Ressourcen gewonnen wird, kann Wasserstoff zukünftig als Energieträger in Betracht gezogen werden, der der Elektrizität, erzeugt durch Solar- und Windkraftanlagen, den Weg auf den Treibstoffmarkt für die Fortbewegung auf Straßen und in der Raumfahrt bereitet. Wasserstoff könnte zum Glätten von Lastspitzen oder zur saisonalen Energiespeicherung im Elektrizitätsmarkt genutzt werden. Außerdem kann die Vergasung von Biomasse eine zusätzliche Quelle erneuerbarer Energie für die Herstellung von Wasserstoff bereitstellen.
Die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und seine Nutzung als Treibstoff im Straßenverkehr könnte die Abhängigkeit von Mineralölen reduzieren, welche momentan die überwiegende Quelle für die Treibstoffproduktion sind. Wasserstoff, erzeugt aus erneuerbaren Energien, könnte auch die CO2-Emissionen und klassischen Schadstoffe (z.B. CO, NOx usw.) verringern, die durch mit fossilen Treibstoffen angetriebene Verbrennungsmotoren produziert werden. Mit Brennstoffzellen angetriebene Fahrzeuge, die mit Wasserstoff betankt werden, können zum Zeitpunkt der Nutzung als emissionsfrei betrachtet werden. An Tankstellen oder sogenannten Heimtankstellen befindliche dezentralisierte Elektrolyseure könnten als eine Möglichkeit zur Implementierung der frühen Phasen einer Wasserstoff-Infrastruktur gelten.
Es muss allerdings bedacht werden, dass die Einführung einer „Wasserstoffwirtschaft“ wie oben gezeigt, mit folgenden Problemen fertig werden muss:
1. Begrenzte volumetrische Energiedichte von Wasserstoff
2. Einführung einer neuen Treibstoffinfrastruktur
3. Begrenzte Effizienz im Umgang mit Wasserstoff als Energiespeicher
Andere Wege zur Konvertierung erneuerbarer Energien in Treibstoffe oder die Elektrizitätsspeicherung zum Glätten von Lastspitzen und saisonaler Energiespeicherung können vermutlich früher oder später einfacher implementiert werden.
Gegenwärtig wird die Umwandlung von Biomasse in Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe (z.B. Diesel) oder Methanol intensiv erforscht. Außerdem können Fortschritte bei der Batterietechnologie die Einführung von rein elektrischen Fahrzeugen ermöglichen.

## Slide 38: Verwendung von Wasserstoff heute
Wasserstoff ist
  ein wichtiger Rohstoff in der chemischen Industrie
    Produktion von Düngern.
    Petrochemie (Entschwefelung, Hydrocracken)
    Lebensmittelindustrie (Fetthärtung).
    metallurgische Prozesse (Glühen, Härten, Sintern).
    Halbleiter (Dotierelement).
Wasserstofftechnologie existiert bereits als Hochtechnologie,
  allerdings nicht als Energietechnologie.
  Wasserstofflagerung und -transport sind sehr bekannt.
    1900 industrielle Nutzung, z.B. Gasschweißen.
      Diese könnte als der Anfang der Wasserstoffära gesehen werden!.
    1783-1800 erste Anwendungen im Ballonfahren.
    1898 Verflüssigung in LH2 durch James Dewar.
  Verwendung in “Stadtgas”, H2-Gehalt ca. 50 - 60 %.
In einer zukünftigen Solar-Wasserstoff-Wirtschaft könnte Wasserstoff genutzt werden.
  als sauberer Treibstoff.
  als saisonaler Energiespeicher.
  zum überseeischen Energietransport.
  als chemisches Rohmaterial („regenerative Petrochemie”).
A
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Zurzeit werden etwa 500 Milliarden Tonnen Wasserstoff weltweit für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten produziert. Ungefähr 310 Milliarden Nm³ werden jährlich durch die Umwandlung fossiler Treibstoffe (Erdgas, Schweröl) hergestellt. Ungefähr 190 Milliarden Nm³ pro Jahr werden als so genanntes Nebenprodukt Wasserstoff erzeugt, hauptsächlich durch Reforming und durch petrochemische Quellen. Die Chemie- und Metallindustrie verwendet Wasserstoff seit mehr als 100 Jahren in großen Mengen mit einer guten Sicherheitsbilanz.
Die bedeutendste Verwendung (~ 50 %) ist die Produktion von Ammoniak, welcher später größtenteils in Dünger umgewandelt wird. Etwa 37 % des produzierten Wasserstoffs wird zur Erdölraffination verwendet, meistens zur Entschwefelung und zum Hydrocracken. Etwa 8 % Wasserstoff findet in der Methanolproduktion Verwendung, hauptsächlich für Methyl-tertiär-butylether (MTB), ein leistungsfähiges Klopfschutzmittel für Kraftstoffe. Der größte Teil des produzierten Wasserstoffs wird jedoch am Ort der Produktion genutzt. Nur 4 % werden als technisches Gas verkauft, bspw. in der Lebensmittelindustrie als Fetthärter, als Schutzgas bei metallurgischen Prozessen oder als hochreines Dotiergas in der Halbleiterindustrie.
Früher wurde Stadtgas, bestehend aus einer Mischung aus CO und Wasserstoff, für die öffentliche Energieversorgung genutzt. Heutzutage ist die Nutzung von Wasserstoff für die Energietechnologie fast verschwunden. Nichtsdestotrotz werden Abfallprodukte und das Nebenprodukt Wasserstoff, die nicht aus chemischen Prozessen isoliert werden, immer noch genutzt, um Prozessenergie zu erzeugen.
In der Zukunft wird Wasserstoff eine rentable Lösung zur Bereitstellung sauberer Energie darstellen. Wasserstoff kann aus einer Reihe primärer Energien produziert werden. Anfänglich werden dies fossile Energien wie Erdgas oder Kohle sein. Sobald sie in großen Mengen verfügbar sind, werden erneuerbare Energien wie z.B. Überschussstrom von Windkraft- und Solaranlagen sowie Biomasse die primäre Energiequelle für die Wasserstoffproduktion sein.
Wasserstoff ist ein idealer Treibstoff für Brennstoffzellen. Er kann aber auch in Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen verwendet werden.

## Slide 39: Wasserstoff: Primärenergiequellen, Umwandlung und Anwendung
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: EC DGRD 2003
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: EC_Hydrogen Energy and Fuel Cells. A vision of our Future_2003
Eine nachhaltige, hohe Lebensqualität ist im Grunde die treibende Kraft für eine saubere, sichere, verlässliche und gesicherte Energieversorgung in Europa. Um eine wettbewerbsfähige und ökonomische Umgebung zu gewährleisten, müssen Energiesysteme die folgenden gesellschaftlichen Bedürfnisse zu tragbaren Preisen befriedigen:
– Minderung der Auswirkungen des Klimawandels; – Reduzierung von toxischen Schadstoffen; und – Plan im Hinblick auf die schwindenden Ölreserven.
Können diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden, ergeben sich starke negative Auswirkungen auf:
– die Wirtschaft; – die Umwelt; und – die Gesundheit der Bevölkerung.
Maßnahmen sollten demnach eingeführt werden, die Vorschub leisten für:
– höhere Effizienz im Umgang mit Energie; und – immer mehr Energieversorgung durch kohlenstofffreie Quellen.
Die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels sind sehr ernst und vor allem irreversibel. Europa kann es sich nicht leisten, mit den Gegenmaßnahmen zu warten; Europa muss das Ideal anstreben: eine emissionsfreie Zukunft, die auf nachhaltiger Energie beruht. Elektrizität und Wasserstoff zusammen sind einer der vielversprechendsten Wege, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar in Verbindung mit Brennstoffzellen, die eine hocheffiziente Energieumwandlung gewährleisten.
Wasserstoff stellt keine primäre Energiequelle wie Kohle und Gas dar. Es ist vielmehr ein Energieträger. Es wird erzeugt, indem man existierende Energiesysteme, die auf unterschiedlichen herkömmlichen Primärenergieträgern und -quellen basieren, benutzt. Auf lange Sicht werden regenerative Energiequellen die wichtigste Quelle für die Wasserstoffproduktion sein. Regenerativer Wasserstoff und Wasserstoff aus Kernenergie und aus Energieumwandlungssystemen auf fossiler Basis mit CO2-Sequestrierung (Einfang und Verwahrung von CO2-Emissionen) sind fast vollständig kohlenstofffreie Energielieferanten.
Die Produktion von Wasserstoff in großen Mengen, die für Transport und stationäre Energiemärkte benötigt werden, könnte ein Weiterkommen über die Demonstrationsphase hinaus hemmen. Wenn Versorgungskosten und -sicherheit bestimmende Faktoren sind, so könnte Kohlevergasung mit CO2-Sequestrierung interessant für weite Teile Europas sein. Wenn es der politische Wille ist, zu erneuerbarer Energie zu wechseln, wäre Biomasse, Solar-, Wind- und Meeresenergie - gemäß den geografischen und klimatischen Bedingungen vor Ort - mehr oder weniger brauchbar. So ist z. B. konzentrierte thermische Solarenergie insbesondere für Südeuropa eine potenziell erschwingliche und sichere Möglichkeit für die Produktion von Wasserstoff in großen Mengen. Die zahlreichen Möglichkeiten für geeignete Quellen, Wandler und Anwendungen, die in Abbildung 1 und 2 gezeigt werden, sollen einen Einblick in die Flexibilität von Wasserstoff- und Brennstoffzellenergiesystemen geben.
Brennstoffzellen werden in vielen Produkten benutzt, angefangen bei sehr kleinen Brennstoffzellen in tragbaren Geräten (Handys, Laptops) über die mobile Anwendung in Autos, Verteilerfahrzeugen, Bussen und Schiffen bis hin zu KWK-Anlagen in stationärer Anwendung im häuslichen und Industriesektor. Zukünftige Energiesysteme werden ebenso verbesserte herkömmliche Energiewandler, die mit Wasserstoff (z. B. Verbrennungsmotoren, Stirling-Motoren und Turbinen) und anderen Energieträgern (z. B. direkte Wärme und Elektrizität aus regenerativer Energie und Biokraftstoffe zum Transport) arbeiten, einschließen.
Wasserstoff und Brennstoffzellen bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die allerdings erst wirklich offensichtlich werden, sobald sie in weitverbreiteter Anwendung sind. Mit der Anwendung von Wasserstoff in Brennstoffzellsystemen werden sehr wenig bis gar keine Kohlenstoff-Emissionen erzeugt. Es entstehen auch keine Emissionen von gesundheitsschädigenden Luftschadstoffen wie z. B. Stickstoffdioxid, Schwefel und Kohlenmonoxid. Aufgrund ihres geringen Lärmpegels und ihrer hohen Leistungskapazität sind Brennstoffzellensysteme ideal für den Einsatz in Krankenhäusern und in Computerzentren wie auch für mobile Anwendungen geeignet. Sie haben – unabhängig von der Größe – einen hohen Wirkungsgrad. Ein Brennstoffzellen-Antrieb kann erhebliche Einsparungen im Energieverbrauch und in der Emissionsregulierung mit sich bringen. Brennstoffzellen können ebenso als Hilfsenergiequellen (APU) in Verbindung mit Verbrennungsmotoren benutzt werden. Sie können auch in stationären Backup-Systemen mithilfe von Reformern für eine integrierte Umwandlung von anderen Brennstoffen genutzt werden, sodass Energie eingespart und die Luftverschmutzung gesenkt werden kann (insbesondere in dichtem Stadtverkehr).
Kurzum: Wasserstoff und Elektrizität zusammen stellen einen der zuversichtlichsten Wege dar, nachhaltige Energie zu nutzen, wobei Brennstoffzellen den effizientesten Wandler darstellen, um Wasserstoff, und möglicherweise andere Brennstoffe, in Elektrizität zu wandeln. Wasserstoff und Brennstoffzellen eröffnen den Weg zu integrierten „offenen Energiesystemen“, die gleichzeitig die größten Energie- und Umweltherausforderungen in Angriff nehmen und die die Flexibilität besitzen, sich an die zahlreichen und nicht immer verfügbaren regenerativen Energiequellen anzupassen, die im Europa des 2030 Jh. verfügbar sein werden.
Fortsetzung auf der nächsten Folie
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>

## Slide 40: Wasserstoff: Brennstoffzellentechno-logie, Brennstoffe und Anwendungen
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: EC DGRD 2003
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: EC_Hydrogen Energy and Fuel Cells. A vision of our Future_2003
(Fortsetzung von vorheriger Folie) Europa sollte die führende Kraft sein, indem es rationale Analysen von alternativen Energiequellen durchführt und die Vorteile herausstellt, die bei der Umstellung zu einem weitverbreiteten Gebrauch von Wasserstoff und Brennstoffzellen zu erwarten sind. Sie werden kosteneffiziente Lösungen zu folgenden Schlüsselherausforderungen anbieten müssen -die Hauptantriebe für Europas Energiesysteme der Zukunft:
Energiesicherheit und -versorgung: Die heutige Gesellschaft ist stark abhängig von einer ununterbrochenen Verfügbarkeit von preisgünstigen fossilen Brennstoffen, die in Zukunft immer stärker in einer kleineren Anzahl von Ländern konzentriert werden. Dies kann zu geopolitischer und preislicher Instabilität führen. Wasserstoff eröffnet den Zugang zu einer großen Anzahl primärer Energiequellen, wie z. B. fossile Brennstoffe, Kernenergie und mit zunehmendem Maße regenerative Energiequellen (z. B. Biomasse, Wind-, Solar- und Meeresenergie), wenn sie großflächiger verfügbar werden. Deshalb sollte die Verfügbarkeit und der Preis von Wasserstoff als Energieträger stabiler sein als jede andere einzeln verfügbare Energiequelle. Die Einführung von Wasserstoff als Energieträger, neben Elektrizität, würde es Europa gestatten, Ressourcen auszuschöpfen, die am besten den regionalen Umständen angepasst sind.
Wasserstoff und Elektrizität gestatteten ebenso eine Art Flexibilität, um zentrale und dezentrale Stromversorgung auszugleichen, und zwar auf Basis von verwalteten, intelligenten Netzen und von Strom für entfernte Orte (z. B. auf Inseln und in Gebirgen). Die dezentrale Stromproduktion ist deshalb so attraktiv, weil so eine Netzqualität sicher gestellt wird, die die spezifischen Bedürfnisse der Verbraucher zufriedenstellt, und weil so Terrorangriffe keine weitreichenden Auswirkungen mehr haben. Die Fähigkeit, Wasserstoff einfacher als Elektrizität zu speichern, kann bei der Niveauregulierung helfen und dazu beitragen, die wechselhafte Natur von erneuerbaren Energiequellen auszugleichen. Wasserstoff ist auch einer der wenigen Energieträger, der es erlaubt, erneuerbare Energiequellen in Transportsystemen einzubinden.
Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit: Seit der ersten Ölkrise in den 70ern wurde wirtschaftliches Wachstum nicht direkt mit dem Wachstum des Energiebedarfs im Industriesektor verbunden, wohingegen die steigende Mobilität im Transportsektor noch immer zu einem proportionalen Anstieg im Energieverbrauch führt. Die Energiemenge, die pro angewachsene Einheit benötigt wird, muss reduziert werden, während die Entwicklung von Energieträgern und -technologien für die Gewährleistung einer kostengünstigen Energieversorgung von großer Wichtigkeit ist. Die Entwicklung und der Verkauf von Energiesystemen sind ebenso Hauptbestandteile für Vermögensbildung, von Automobilen bis hin zu kompletten Kraftwerken, die beträchtliche Arbeitsplätze schaffen und Exportmöglichkeiten bieten, und zwar insbesondere für aufstrebende Industrienationen. Europas Führungsrolle im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Sektor wird eine Schlüsselrolle bei der Schaffung von hochqualitativen Arbeitsmöglichkeiten bieten, angefangen bei strategischer Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion und Konstruktion.
In den Vereinigten Staaten und Japan werden Wasserstoff und Brennstoffzellen als Kerntechnologien des 21. Jhd. angesehen, die wichtig für wirtschaftlichen Wohlstand sind. Es gibt hohe Investitionen und es existiert eine industrielle Aktivität im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Sektor in diesen Ländern. So wird ein Übergang zu Wasserstoff vollzogen, der sich vollkommen unabhängig von dem in Europa vollzieht. Wenn Europa mithalten will und eine Führungsposition in der Welt einnehmen möchte, muss es seine Anstrengungen noch verstärken und eine günstige Umgebung für eine wirtschaftliche Entwicklung schaffen.
Luftqualität und Besserung der Gesundheit: Verbesserte Technologien und die Aufbereitung der Nachverbrennung für herkömmliche Technologien reduzieren die Schadstoffemissionen stetig. Nichtsdestotrotz bleiben Stickoxide und Feinstoffteilchen ein Problem in bestimmten Gebieten, während die globale Tendenz entgegen einer Verstädterung den Bedarf an sauberen Energielösungen und verbessertem öffentlichen Nahverkehr immer stärker fordert. Fahrzeuge und stationäre Kraftwerke, die mithilfe von Wasserstoff angetrieben werden, verursachen keine Schadstoffemissionen und sind deshalb für die örtliche Luft von Vorteil.
Reduzierung von Treibhausgasen: Wasserstoff kann aus kohlenstofffreien oder kohlenstoffneutralen Energiequellen oder aus fossilen Brennstoffen mit CO2-Sequentierung erzeugt werden. Somit kann der Gebrauch von Wasserstoff am Ende Treibhausgasemissionen im Energiesektor beseitigen. Brennstoffzellen liefern eine effiziente und saubere Elektrizitätserzeugung mittels mehrerer Brennstoffe. Auch können diese nahe am Endverbraucher platziert werden, um so die erzeugte Wärme ebenfalls nutzen zu können.
Treibhausgaseinsparungen von ca. 140 Mt CO2 pro Jahr (14 % des heutigen CO2-Emissions-Niveaus bei der Stromerzeugung) könnten erreicht werden, wenn ca. 17 % des gesamten Strombedarfs, der zurzeit durch zentrale Kraftwerke sichergestellt wird, durch effizientere dezentrale Kraftwerke unter Einsatz von mit Erdgas betriebenen stationären Hochtemperatur-Brennstoffzellen ersetzt werden würde. Brennstoffzellensysteme werden als Grundlast in zukünftigen dezentralen Energiesystemen genutzt.
Diese Beispiele sollen nicht als Ziele angesehen werden, sondern sollen lediglich zu Illustrationszwecken für die CO2-Einsparungen dienen, die mit relativ geringem Aufwand bei Wasserstofffahrzeugen und bei auf Brennstoffzellen basierenden, stationären Stromerzeugern erreicht werden können. Zusammen könnten 15 % regenerative Wasserstofffahrzeuge und die oben aufgeführten Brennstoffzellen-/Gasturbinen-Hybrid-Systeme ca. 250 Mt CO2-Einsparungen pro Jahr liefern. Dies stellt ungefähr 6 % der energierelevanten CO2-Emissionen dar, die für 2030 prognostiziert wurden. Ein Fortschreiten in dieser Art und Weise würde es Europa gestatten, die Anforderungen des Kyoto-Protokolls zu übertreffen.

## Slide 41: Technologien zur Wasserstoff-produktion (Zusammenfassung)
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: EC DGRD 2003
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: EC_Hydrogen Energy and Fuel Cells. A vision of our Future_2003

## Slide 42: Technologien zur Wasserstoff-speicherung (Zusammenfassung)
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: EC DGRD 2003
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>

## Slide 43: Allgemeine Vorteile von Brennstoff-zellensystemen
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
  Hoher Wirkungsgrad.
  Keine Emissionen bei Einsatz von Wasserstoff und sehr geringe Emissionen (z. B. NOx, CO) bei Anwendung anderer Brennstoffe.
  Einfacher mechanischer Aufbau, keine Vibrationen und kein Lärm, minimale Wartungsanforderungen.
  Hohes Strom-Wärme-Verhältnis im Vergleich zu herkömmlichen KWK-Anlagen.
Quelle: EC DGRD 2003
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
In einem elektrochemischen Prozess wandeln Brennstoffzellen Brennstoff und Luft direkt in Elektrizität, Wärme und Wasser um. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen verbrennen sie den Brennstoff nicht, um Kolben oder Wellen anzutreiben. Dadurch haben sie einen höheren Wirkungsgrad, weniger Emissionen und keine sich bewegenden Teile.
Quelle: EC_Hydrogen Energy and Fuel Cells. A vision of our Future_2003

## Slide 44: Vorteile von stationären Brennstoffzellen
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
  Effizienz: Brennstoffzellen haben einen hohen Wirkungsgrad (Größe spielt dabei keine Rolle) und eine große Leistungsfähigkeit.
  Emissionen: Sehr geringe bis gar keine Kohlenstoffemissionen und keine Emissionen von Luftschadstoffen wie Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid oder Kohlenmonoxid.
  Umwelt: Geringer Lärm und geringe Emissionen bedeuten, dass Brennstoffzellen in empfindlichen Gebieten eingesetzt werden können.
  Vorteil: Brennstoffzellen können sowohl Wärme als auch Strom aus einer Vielzahl von Brennstoffen produzieren; verglichen mit herkömmlichen KWK-Anlagen haben sie ein höheres Strom-Wärme-Verhältnis.
Quelle: EC DGRD 2003
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: EC_Hydrogen Energy and Fuel Cells. A vision of our Future_2003

## Slide 45: Vorteile von transportablen Brennstoffzellen (1/2)
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
  Effizienz: Autos mit Brennstoffzellen haben sehr hohe Wirkungsgrade gezeigt, wenn sie mit Wasserstoff betrieben werden - verglichen mit Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellen mit integrierter Reformierung von Methanol und Ottokraftstoff.
  CO2-Emissionen und Energie-Sicherheit: Fahrzeuge mit Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff betrieben werden, bieten die größten Vorteile gegenüber Verbrennungsmotoren der Zukunft und gegenüber Fahrzeugen mit Brennstoffzellen, die andere Brennstoffe verwenden, insbesondere wenn dies in Zusammenhang mit einer Langzeitumstellung auf regenerativen Wasserstoff gesehen wird.
  Emissionsregulierung: Autos mit Brennstoffzellen haben geringe Emissionen und sind sogar emissionsfrei wenn Wasserstoff eingesetzt wird.
Quelle: EC DGRD 2003
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: EC_Hydrogen Energy and Fuel Cells. A vision of our Future_2003
Zusätzliche Informationen: (Quelle: Center for European Policy Studies (CEPS) 19.11.04: The climate change challenge as seen from the EU)
Wasserstoff im Transportwesen: Auf lange Sicht gesehen, zeigt sich Wasserstoff als sehr vielversprechend und könnte der Kraftstoff für den Transportsektor werden, der reichlich vorhanden ist und auch Umweltstandards entspricht. Wenn man aber bedenkt, dass fossile Brennstoffe die Hauptquelle des Wasserstoffs in den nächsten Jahrzehnten sein werden [i], so bringt das ohne die Abscheidung und Speicherung von CO2 bei der Wasserstofferzeugung nicht wirklich viel.
Aktuell ergeben sich mit Wasserstoff im Transportwesen drei grundsätzliche Probleme. Das erste Problem ist die Entwicklung der Infrastruktur, das zweite die Verfügbarkeit und die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeugtechnik und das dritte sind behördliche Sicherheitsstandards. Es wird immer noch darüber diskutiert, ob sich nun das Infrastruktur- oder das Fahrzeugproblem als schwieriger erweisen wird. [ii] Beide Probleme benötigen eine beträchtliche technologische Fokussierung und das nötige Kapital, um die notwendigen Erfolge zu erzielen und dies wahrscheinlich über mehrere Jahrzehnte hinweg.
[i] Die Kosten der Wasserstofferzeugung mittels Elektrolyse von Wasser werden nicht konkurrenzfähig mit z.B. der Erdgasreformierung sein.
[ii] Die Kontaktgruppe für alternative Kraftstoffe, die von der DG TREN (Generaldirektion Energie und Verkehr) organisiert wurde, kam zu der Schlussfolgerung, dass die Fahrzeugtechnik das Hauptproblem darstellt.
Langfristig zeigen sich Wasserstoff- und Brennstoffzellenfahrzeuge im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen als sehr vielversprechend. Kurz- und mittelfristig gibt es aber Möglichkeiten der technischen Verbesserung der bereits vorhandenen herkömmlichen Technologien, wie z.B. des Verbrennungsmotors. Bis 2030 zeigen Prognosen ein Potenzial für spezifische Kraftstoffverbrauchsverringerungen bei Fahrzeugen mit Direktantrieb um 20%, verglichen mit aktuellen Dieselfahrzeugen. Verbrennungsmotoren wandeln normalerweise 15% des Energiegehaltes des Kraftstoffs in nutzbare mechanische Arbeit um. Daher können selbst kleine Verbesserungen in der Motoreffizienz von 15 % zu 20 % eine große Wirkung auf den Energiebedarf haben (siehe WBCSD, 2004a). Der Einsatz der Hybridtechnologie kann auch zu einer starken Verringerung an CO2-Emissionen beitragen. Dies kombiniert mit ausgefeilter Aerodynamik, leichteren Materialien, der Reduzierung des Rollwiderstandes (mit Reifen, die einen geringen Rollwiderstand aufweisen) und Motoren mit einem hohen Effizienzgrad kann Raum für eine gesteigerte Effizienz bieten.
Es ist durchaus möglich, dass Wasserstoff (H2) langfristig zum bevorzugten Energieträger im Straßentransportsektor werden könnte, da es in der Lage ist, die notwendigen Standards in Bezug auf die Menge und die Umwelt zu erfüllen. Dennoch werden die fossilen Brennstoffe in den nächsten Jahrzehnten die Hauptquelle für den Wasserstoff sein. Dies liegt vor allem daran, dass die Kosten für die Gewinnung von Wasserstoff über die Elektrolyse von Wasser nicht so kostengünstig ausfällt wie z.B. die Erdgasreformierung. Daher wird Wasserstoff, bis wir die Konzepte der Kohlendioxidabscheidung und -speicherung beherrschen, nicht sehr viel für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen tun können. Selbst wenn es dann die technologischen Durchbrüche gäbe, würden dem Wasserstoff immer noch zwei Probleme im Wege stehen. Das erste Problem betrifft den Ausbau der Infrastruktur, das zweite die Fahrzeugtechnik. Es wird immer noch darüber gestritten, welches der beiden Probleme schwieriger zu lösen sein wird, wenn man das Potenzial der Wasserstoffnutzung im großen Maßstab betrachtet.

## Slide 46: Vorteile von transportablen Brennstoffzellen (2/2)
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
  Strom: Brennstoffzellen können Elektrizität an Ort und Stelle mit einem hohen Wirkungsgrad produzieren. Autos mit Brennstoffzellen könnten Strom für Häuser, Büros oder entfernte Orte produzieren (sog. Backup).
  Leistung und Komfort: Wasserstofffahrzeuge und Fahrzeuge mit Brennstoffzellen könnten ähnliche oder verbesserte Eigenschaften in Bezug auf Leistung und Komfort liefern.
  Stau: Fahrzeuge, die kaum Lärm produzieren, könnten Waren auch in der Nacht liefern; somit wären am Tage die Straßen nicht mehr stark belastet.
  Komfort: Fahrzeuge mit Brennstoffzellen haben einen höheren Fahrkomfort und sind geräuscharm.
Quelle: EC DGRD 2003
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: EC_Hydrogen Energy and Fuel Cells. A vision of our Future_2003

## Slide 47: Allgemeine Klassifikation von Treibhausgasminderungs-möglichkeiten => H2 hat geringste Kosteneffektivität!
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
Quelle: Center for European Policy Studies (CEPS) 2006
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
A
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
Quelle: Center for European Policy Studies (CEPS) 2006: REVISITING EU POLICY OPTIONS FOR TACKLING CLIMATE CHANGE. A SOCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS OF GHG EMISSIONS REDUCTION STRATEGIES
Dieser Graph bietet Gelegenheit, die Rolle von Wasserstoff im Hinblick auf Treibhausgasverringerungen in Verbindung mit anderen Energieträgern wie die Kraftwärmekopplung, Biokraftstoffe oder Kernenergie sowie Energieeinsparungsmaßnahmen wie die Isolierung oder die Heizeffizienz zu diskutieren. Natürlich können die Klassifizierungen mit weiteren technologischen Entwicklungen im Graphen verändert werden.
Vom Standpunkt einer Wirtschaftlichkeitsanalyse betrachtet, stechen fünf Optionen ins Auge, die das beste Kosten-Leistungsverhältnis bieten, wenn man externe, quantifizierbare Effekte berücksichtigt:
• Aus der Perspektive des Endverbrauchers ist die Isolierung äußerst kostengünstig, wenn es um die Reduzierung von Treibhausgasemissionen geht und bietet zudem zusätzliche Vorteile für die Energiesicherheit und Luftqualität, obwohl das Gesamtmaß der erreichten Reduzierungen sich nur als mittelmäßig erweist, wenn es mit Versorgungsnebenoptionen verglichen wird.
• Gas- und Dampfturbinenkraftwerke (GuD-Kraftwerke) bereiten mittlere Kosten, tragen aber beträchtlich zum (wahrscheinlichen) Langzeitziel der Kohlendioxidabscheidung und -speicherung in derartigen und anderen mit Kohle arbeitenden Kraftwerken bei.
• Biokraftstoffe im Transportwesen haben mittlere bis hohe Ausführungskosten und bieten große Vorteile bezüglich der Energiesicherheit. Es können aber größenmäßige Begrenzungen auftreten.
• Die Kosten für die Kraftwärmekopplung (KWK) sind wahrscheinlich niedrig (mit hoher Unsicherheit), obwohl beide (Kraft und Wärme) ein großes Potenzial für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen bieten, dazu noch eine mittlere zusätzliche Energieversorgungssicherheit und Luftverschmutzungsvorteile.
• Kernenergie scheint kosteneffektiv zu sein und bietet beträchtliche Vorteile in Bezug auf die vernachlässigte Luftverschmutzung und die Energieversorgungssicherheit. Dennoch muss die Eignung der Kernenergie basierend auf politischer Akzeptanz und des Risikos von Krebs, einschließlich aller Kosten wie z. B. für Endlagerung von Brennstäben und Störfallrisiken, bewertet werden.
Die zukünftige Entwicklung der Brennstoffzelle ist sehr ungewiss und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Energiepreise, technologische Entwicklungen und die Klimapolitik. Bei Berechnungen der CO2-Reduzierungen interagiert diese Option mit Biokraftstoffen, Hybridfahrzeugen und Kraftstoffeffizienzverbesserungen. Die Entwicklung der Kohlendioxidabscheidung und -speicherung ist wichtig, da diese die Möglichkeit eröffnet, Wasserstoff klimafreundlich und kosteneffektiv zu produzieren.

## Slide 48: Zukünftige Herausforderungen für Brennstoffzellen
© Grazer Energie Agentur - Anfragen an: Bleyl@grazer-ea.at
  Kosten: Außer in Premium-Anwendungen wie z. B. der Backup-Strom-Produktion für bedeutende Finanzinstitute sind Brennstoffzellen meist noch zu teuer für die Markteinführung.
  Lebensdauer: Einige Brennstoffzellensysteme haben bereits einen Betrieb über mehrere Tausend Stunden bewiesen, aber die Mehrheit muss noch geprüft werden.
  Zuverlässigkeit: Nicht nur Brennstoffzellen, sondern auch zusätzliche Ausrüstung wie die Reformer müssen sich bewähren werden.
  Neuerung: In den meisten konservativen Märkten benötigt jede neue Technologie starke Unterstützung und öffentliches Verständnis, um wettbewerbsfähig zu sein.
  Technologische Durchbrüche werden benötigt, um Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten der Brennstoffzelle zu verbessern.
  Infrastruktur: Wiederaufladung, Massenproduktion und unterstützende Infrastrukturen, wie z. B. ausgebildetes Personal, sind für Brennstoffzellensysteme noch nicht verfügbar.
Quelle: EC DGRD 2003
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 6
Teil 5
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Seite <number>