## Slide 1: Kapitel: Alternative Kraftstoffe
Erdgas, Biokraftstoffe, synthetische Kraftstoffe (Wasserstoff wird in einem separatem Kapitel behandelt)
Notes: Titel: Alternative Kraftstoffe
Level: Anfänger (B)
Voraussetzungen: Keine
Überblick: Das Kapitel gibt einen Überblick über die alternativen Kraftstoffe (außer Wasserstoff).
Inhalt:
1. Gegenwärtige Situation: Weltweit und in der EU.
2. Definitionen:
Vergleich: Alternative Kraftstoffe - Biokraftstoffe
Kraftstoffe der 1. und 2. Generation
3. Überblick über alternative Brennstoffe und Beschreibung
Produktion und Gewinnung
Anwendungsmöglichkeiten
Ökologische Aspekte
Beispiele
4. Ausblick
Forschung und Entwicklung, Politischer Ausblick, Diskussion: Nahrung - Kraftstoffe
Lernziele:
Der Schulungsteilnehmer wird in der Lage sein:
    die Palette der alternativen Kraftstoffen zu erkennen
    den Umfang ihrer Verwendungsmöglichkeiten zu verstehen
    ihr Potential für die Nutzung in der Zukunft zu erkennen
Methodik: Vorlesungen, Gruppenarbeit, Diskussion
Zeitplan: 2 Stunden à 60 min.

## Slide 2: Alternative Kraftstoffe in der Geschichte Beispiele
Fischer-Tropsch-Diesel (aus Kohle):
Erste industrielle Produktion 1934 in Deutschland -> sehr wichtig während dem 2. Weltkrieg.
Bio-Ethanol (aus Kartoffeln oder Zuckerrüben):
Erster Einsatz im Prototyp des Verbrennungsmotors von Hrn. Nikolaus A. Otto im Jahre 1860.
1925 in Deutschland für den 2. Weltkrieg.
Seit 1970 in Brasilien und USA großtechnisch.
Pflanzenöl (aus Raps, Sonnenblumen …):
Seit der Ölkrise in 1970er – Forschung und Einsatz.

## Slide 3: Inhalt
Gegenwärtige Situation: Weltweit und in der EU.
Definitionen:
    Vergleich: Alternative Kraftstoffe – Biokraftstoffe.
    Kraftstoffe der 1. und 2. Generation.
Überblick über alternative Brennstoffe und Beschreibung:
    Produktion und Gewinnung.
    Anwendungsmöglichkeiten.
    Ökologische Aspekte.
    Beispiele.
Ausblick:
    Forschung und Entwicklung, Politik, Diskussion: Nahrung – Kraftstoffe.

## Slide 4: Gegenwärtige Situation - weltweit
Alternative Kraftstoffe spielen auf dem Transportsektor nur eine untergeordnete Rolle.
  Brennstoffe aus Rohöl decken 96 % des weltweiten Bedarfs für den Transportsektor ab. Andere Formen spiele nur auf lokaler Ebene oder für spezielle Transportanwendungen eine bedeutende Rolle.
  Die Abhängigkeit vom Rohöl ist kein Idealzustand.
      Eine Diversifikation der Primärenergien ist erforderlich.
2004 betrug die Produktion von Biokraftstoffen weltweit 33 Mrd. Liter gegenüber 1.200 Mrd. Litern Benzin, die weltweit produziert wurden (< 3%).
  Ethanol: Brasilien und die USA sind weltweit führend bei der Produktion und beim Verbrauch.
  Biodiesel: Weltweit wurden 2 Mrd. Liter produziert, über 90 % davon in der EU 25, insbesondere in Deutschland.
Quelle: Biofuels Research Advisory Council: Biokraftstoffe in der Europäischen Union. 2006.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: Alternative Kraftstoffe spielen auf dem Transportsektor nur eine untergeordnete Rolle. In anderen Sektoren haben alternative Kraftstoffe bislang keine Bedeutung und es wurden bisher nur einige Versuchsanlagen errichtet (z.B. Pflanzenöl in Heizkraftwerken oder Biogaseinspeisung in das Gasnetz).
  Brennstoffe aus Rohöl decken 96 % des weltweiten Bedarfs für den Transportsektor ab. Andere Energieformen (Kohle, Erdgas, Alkohole, Strom) spielen nur auf lokaler Ebene oder für spezielle Transportanwendungen eine bedeutende Rolle.
  Die Abhängigkeit vom Rohöl ist keine Idealzustand.
    Die größten Reserven liegen in politisch instabilen Regionen.
    Schwankungen beim Rohölpreis
    Wirtschaftliche Ungewissheit
        Eine Diversifikation der Primärenergien ist erforderlich.
2004 betrug die Produktion von Biokraftstoffen weltweit 33 Mrd. Liter, was nur sehr wenig ist im Vergleich mit den 1.200 Mrd. Litern Benzin, die jährlich weltweit produziert werden. Derzeit sind die wichtigsten Biokraftstoffe die flüssigen Biokraftstoffe Ethanol und Biodiesel. Brasilien ist seit über 25 Jahren Weltmarktführer (und größter Nutzer) von Ethanol und produzierte 2004 fast die Hälfte der gesamten Weltproduktion. Alle Tankstellen in Brasilien verkaufen reines (95 %) Ethanol (E95) und Gasohol, eine Mischung aus 25 % Ethanol und 75 % Benzin (E25). Die USA sind der weltweit zweitgrößte Verbraucher und Produzent von Kraftstoffethanol. Das Wachstum des US-Marktes ist eine relativ junge Entwicklung, die Ethanolproduktionskapazität stieg von 4 Mrd. Litern im Jahr 1996 auf 14 Mrd. Liter im Jahr 2004. Andere Länder, in denen Kraftstoffethanol produziert und genutzt wird, sind u.a. Australien, Kanada, China, Kolumbien, die Dominikanische Republik, Frankreich, Deutschland, Indien, Jamaika, Malawi, Polen, Südafrika, Spanien, Schweden, Thailand und Sambia.
Die Produktion von Biodiesel betrug 2004 weltweit insgesamt mehr als 2 Mrd. Liter, wovon über 90 % in der EU 25 produziert wurden. Das größte Wachstum war in Deutschland zu verzeichnen, wo reiner Biodiesel (B100) zu 100 % von der Mineralölsteuer befreit ist. In Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 1.500 Tankstellen, an denen B100 verkauft wird. Andere Produzenten und Nutzer von Biodiesel sind Frankreich und Italien und geringere Mengen werden in Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Indonesien, Malaysia und den Vereinigten Staaten produziert und verbraucht.

## Slide 5: Gegenwärtige Situation in der EU
Quelle: Biofuels Research Advisory Council: Biokraftstoffe in der Europäischen Union 2006.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: Die vorstehende Abbildung zeigt das Wachstum bei der Biokraftstoffproduktion in der EU seit 1993. Die Produktion flüssiger Biokraftstoffe in der EU 25 betrug 2004 ktoe [toe = tons of oil equivalent], was einem Marktanteil von ca. 0,7 % entspricht. Ungeachtet dieses bedeutenden Wachstums wurden die 2005 selbst auferlegten Vergleichswerte der EU nicht erreicht. Es gibt große Unterschiede bei den Bemühungen der Mitgliedsstaaten und, selbst wenn alle Mitgliedsstaaten die Ziele erreichen, beträgt der Anteil insgesamt nur 1,4 %. Andere Kraftstoffe für den Transportsektor werden derzeit bei geringen Marktvolumina entwickelt, z.B. Biogas in Schweden oder reines Pflanzenöl in Deutschland.

## Slide 6: Gegenwärtige Situation in der EU
Der EU-Transportsektor verbraucht > 30 % der gesamten Energie.
  98 % des Energieverbrauchs des Transportsektors hängt von fossilen Kraftstoffen ab.
  Einer der Hauptgründe für das Verfehlen der Kyoto-Ziele.
  EU-Ziel für 2010 = 5,75 % oder 18 Mtoe Biokraftstoffe, das heißt zwischen 4 und 13 % der gesamten Anbaufläche wird für die Produktion benötigt.
Die Produktion flüssiger Biokraftstoffe betrug im Jahr 2004 in der EU 25 2.040 ktoe (Marktanteil von 0,7 %)
  Den größten Anteil daran hatte Biodiesel aus Raps mit 2 Mt, hauptsächlich in Deutschland, Frankreich und Italien.
  Ethanol wird hauptsächlich aus Weizen produziert; in Frankreich, Spanien und Schweden (knapp 500.000 t).
  Biodiesel und Ethanol werden hauptsächlich mit Diesel oder Benzin vermischt, zwar in geringen Mengen, doch Ethanol wird in Mischungen mit hohen Mengen für technisch angepasste Fahrzeuge verwendet (Flexi-Fuel) und manchmal sind auch einige reine Formen erhältlich. Der Großteil des Ethanols wird zu Ethyltertiärbutylether (ETBE) als Benzinadditiv verarbeitet.
  Andere alternative Kraftstoffe werden derzeit bei geringen Marktvolumina entwickelt, z.B. Biogas in Schweden oder reines Pflanzenöl in Deutschland.
Quelle: Biofuels Research Advisory Council: Biokraftstoffe in der Europäischen Union. 2006.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: Der EU-Transportsektor verbraucht über 30 % der gesamten Energie innerhalb der Gemeinschaft. Er hängt zu 98 % von fossilen Kraftstoffen ab mit einem sehr hohen Anteil an Importen und ist daher extrem anfällig für Marktturbulenzen. Der wachsende Transportsektor gilt als einer der Hauptgründe dafür, dass es die EU nicht schafft, die Kyoto-Ziele zu erfüllen. Man geht davon aus, dass 90 % des Anstiegs der CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2010 dem Transportwesen zuzuschreiben sind.
Die Produktion flüssiger Biokraftstoffe in der EU 25 beträgt derzeit ca. 2 Mtoe, was weniger als 1 % des Marktes entspricht. Obwohl in den letzten Jahren Steigerungen bei der Produktion und der Nutzung festzustellen waren, liegt der Marktanteil deutlich unter den dem EU-Ziel von 18 Mtoe auf dem Transportsektor für 2010.
Die EU hat ein großes Potential bei der Produktion von Biokraftstoffen. Es wird geschätzt, dass zwischen 4 und 13 % der gesamten Agrarflächen in der EU benötigt würden, um die Menge an Biokraftstoffen zu produzieren, die erforderlich wäre, um den Anteil an flüssigen fossilen Kraftstoffen zu ersetzen, der in der Richtlinie 2003/30/EG für den Transportsektor gefordert wurden. Darüber hinaus können Biokraftstoffe zu den Zielen der EU beitragen, die Kraftstoffversorgung der EU zu sichern und gleichzeitig die Treibhausgasbilanz zu verbessern und die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen europäischen Industrie (für Biokraftstoffe usw.) voranzutreiben.
2004 betrug die Produktion flüssiger Biokraftstoffe in der EU 25 2040 ktoe, was einem Marktanteil von 0,7 % entspricht.
  Den größten Anteil daran hat Biodiesel mit einer Produktion von fast 2 Mt im Jahr 2004, hauptsächlich in Deutschland, Frankreich und Italien.
  Ethanol wird vor allem aus Weizen und – in geringerem Umfang – aus Zuckerrüben produziert; in Frankreich, Spanien und Schweden (insgesamt knapp 500.000 Tonnen im Jahr 2004).
  Biodiesel und Ethanol werden hauptsächlich mit Diesel bzw. Benzin vermischt, zwar in geringen Mengen aber in Mischungen mit hohen Mengen. Z.B. wird Ethanol für technisch angepasste Fahrzeuge (Flexi-Fuel) verwendet und in einigen Ländern sind auch reine Formen erhältlich. Das meiste Ethanol wird zu Ethyltertiärbutylether (ETBE) als Benzinadditiv verarbeitet.
  Andere Transportkraftstoffe werden derzeitig bei niedrigen Marktvolumen entwickelt, z.B. Biogas in Schweden oder reines Pflanzenöl in Deutschland.

## Slide 7: Definitionen: Vergleich alternativer Kraftstoffe der 1. und 2. Generation
Vergleich alternativer Kraftstoffe und Biokraftstoffe
  Alternative Kraftstoffe umfassen alle Materialien oder Stoffe, die als Kraftstoffe verwendet werden (außer herkömmlichen Kraftstoffen). Dies müssen nicht zwangsläufig erneuerbare Energiequellen sein.
  Biokraftstoffe sind flüssige oder gasförmige Kraftstoffe, die aus Biomasse (biologisch abbaubaren Stoffen) produziert werden.
Kraftstoffe der 1. und 2. Generation
  Kraftstoffe der 1. Generation sind „herkömmliche“ Kraftstoffe, die z.B. durch Extraktion, Vergärung, Veresterung oder Digestion entstehen, wie zum Beispiel Pflanzenöl, Biodiesel, Bioethanol oder aufbereitetes Biogas.
  Kraftstoffe der 2. Generation entstehen durch thermochemische Umwandlung (z.B. Vergasung, Synthese) wie zum Beispiel Wasserstoff, Methanol, Ethanol, DME oder BTL-Diesel.
Quellen: Biofuels Research Advisory Council: Biokraftstoffe in der Europäischen Union. 2006.
en.wikipedia.org: Alternative Fuel. 2007.
www.greencarcongress.com: Secound Generation Biofuels. 2007.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: Vergleich alternativer Kraftstoffe und Biokraftstoffe
    Im Zusammenhang mit Erdölsubstituten impliziert der Begriff ‚alternativer Kraftstoff' alle zur Verfügung stehenden Kraftstoff- oder Energiequellen und bezieht sich nicht zwangsläufig auf eine erneuerbare Energiequelle. Alternative Kraftstoffe, auch bekannt als nicht-herkömmliche Kraftstoffe, sind alle Materialien und Stoffe (außer herkömmlichen Kraftstoffen), die als Kraftstoff verwendet werden können. Zu den herkömmlichen Kraftstoffen gehören: Fossile Kraftstoffe (Erdöl (Öl), Kohle, Propan und Erdgas) sowie in einigen Fällen nukleare Materialien wie zum Beispiel Uran. Einige bekannte alternative Kraftstoffe sind Biodiesel, Ethanol, Butanol, chemisch gelagerter Strom (Batterien und Brennstoffzellen), Wasserstoff, Methan, Erdgas, Pflanzenöl, Biomasse und Erdnussöl.
    Biokraftstoffe sind flüssige oder gasförmige Kraftstoffe, die aus Biomasse produziert werden, d.h. aus biologisch abbaubaren Teilen von Produkten, Abfällen und Resten aus der Landwirtschaft (einschließlich pflanzlicher und tierischer Stoffe), der Forstwirtschaft und verwandter Industrien sowie dem biologisch abbaubaren Teil von Industrie- und Haushaltsabfällen.
Kraftstoffe der 1. und 2. Generation
    Kraftstoffe der 1. Generation sind „herkömmliche“ Kraftstoffe, die z.B. durch Extraktion, Vergärung oder Veresterung entstehen, wie zum Beispiel Pflanzenöl, Biodiesel, Bioethanol oder aufbereitetes Biogas.
    Kraftstoffe der 2. Generation entstehen durch thermochemische Umwandlung (z.B. Vergasung, Synthese), wie zum Beispiel Wasserstoff, Methanol, Ethanol, DME (Dimethyl-Ether), SNG (Synthetic Natural Gas) oder BTL-Diesel (der sich chemisch dem Methylester-Biodiesel unterscheidet, der zum Beispiel aus Rapsöl oder Sojabohnen gewonnen wird.)
Aus der Sicht der politischen Entscheidungsträger bieten die Biokraftstoffe der 2. Generation eine Reihe von Vorteilen:
  Sie erlauben die Verwendung einer größeren Auswahl an Rohstoffen, insbesondere Abfälle. Dies kann die Kosten des Ausgangsmaterials erheblich senken.
  Die entstehenden Kraftstoffe sind qualitativ hochwertig und sauber-verbrennend mit potentiell deutlich niedrigerem well-to-wheels-CO2-Profil als anderen Flüssigkraftstoffoptionen.
  Der Anbauvorgang (falls erforderlich) könnte weniger umweltintensiv sein als bei gewöhnlichen Anbaupflanzen. Eine geringere Anbauintensität führt zu noch niedrigeren Treibhausgasemissionen durch den Anbau.
Die Vergasung und das nachfolgende katalytische Fischer-Tropsch-Verfahren sind Schlüsseltechnologien bei der Produktion von Biokraftstoffen für den Automobilbereich der 2. Generation. Allerdings wird die Entwicklung wirtschaftlicher und umweltverträglicher Systeme durch diese Kombination von Technologien mit seiner Auswahl an verschiedenen Systemen und Optionen komplexer als beispielsweise der Bau einer Ethanolanlage.

## Slide 8: Überblick über alternative Kraftstoffe
Erdgas:
  CNG – Druckerdgas (Compressed natural gas).
  LNG – Flüssigerdgas (Liquified natural gas).
Biokraftstoffe:
  Biogas (auch aufbereitet).
  Reines Pflanzenöl.
  Biodiesel.
  Bioethanol (auch aus Lignocellulosematerial).
Synthetische Kraftstoffe:
  GTL, BTL, SNG, FT-Diesel, (Bio-)Methanol, MTBE, DME.
HTU – Hydrothermische Transformation.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 9: Erdgas – Druck- und Flüssigerdgas
Produktion und Gewinnung:
  Gewonnen aus Erdbohrungen.
  Erdgas besteht zu > 98 % aus Methan.
  Energiegehalt: 1 Nm³ Erdgas = 1,16 l Erdöl.
  Druckgas: für Lagerung > 200 bar, in Pipelines < 100 bar.
  Flüssiggas: Verflüssigung < - 162 °C.
Anwendungsmöglichkeiten (1):
  CNG wird derzeit in der Industrie, in Heizkraftwerken oder in Kraftwerken zur Erzeugung von Wärme und Strom verwendet.
  CNG als Fahrzeugkraftstoff ist eine Alternative: Verwendung in Benzinmotoren mit technischen Anpassungen des Tanks, nahezu alle Hersteller bieten entsprechende Fahrzeuge an (monovalent oder bivalent).
Quellen: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005. Umweltschutz 5/2007: Flüssigerdgas.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 10: Erdgas Beispiel Mercedes E200

## Slide 11: Erdgas – Druck- und Flüssigerdgas
Anwendungsmöglichkeiten (2):
  LNG: Verflüssigung = Hoher technischer und wirtschaftlicher Aufwand.
      Nur große Verflüssigungs- und Lageranlagen praktikabel.
      Nur für den Transport anstelle von CNG-Pipelines.
Ökologische Aspekte (nur CNG).
  15 – 20 % weniger Treibhausgasemissionen als bei Benzin; Verluste durch Extraktion und Transport müssen berücksichtigt werden.
  Weniger CO-, SO2- und unverbrannte Kraftstoff- und Partikelemissionen.
Beispiele (nur CNG):
  Italien, Deutschland: Derzeit zahlreiche Fahrzeuge in Betrieb.
  CNG-Tankstellennetz erforderlich.
  LNG-Verflüssigung und Transportschiffe erforderlich.
Quellen: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005. Umweltschutz 5/2007: Flüssigerdgas.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 12: Fueling station
Quelle: Bilder von Energie Steiermark, Steirische Gas und Wärme.

## Slide 13: Biogas
Produktion und Gewinnung:
  Methangas, das durch Vergärung unter anaeroben Bedingungen aus organischen Stoffen, die Wasser enthalten, erzeugt wird.
  Wird aus landwirtschaftlichen Abfällen, Mais und organischen Abfällen aus der Industrie, Haushalten und Abwasser produziert.
  2 – 3 Kg Mais-Silage => 1 Nm³ Biogas.
  Energiegehalt: 1 Nm³ Biogas = 0,65 Nm³ Erdgas.
  Biogas: 60 % Methan, 40 % CO2, ~ 6,6 kWh/Nm³. aufbereitetes Biogas: 98 % Methan, 2 % CO2, ~ 11 kWh/Nm³.
  Nebenprodukte: Reste als Dünger oder zur Bodenverbesserung.
Anwendungsmöglichkeiten (1):
  Derzeit wird Biogas in peripheren Blockheizkraftwerken verwendet.
Quelle: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 14: Biogas – Beispiel Biogas KWK-Anlage
Quelle: Bild GE Jenbacher, Austria.

## Slide 15: KWK Prinzip KWK = Kraft und Wärme Kopplung
Mögliche KWK Anlagen:
Motor/Generator.
Gas Turbine/Generator.
Dampf Turbine/Generator.
Brennstoffzelle.
Source: Bundesverband Kraft Wärme Kopplung, Germany.

## Slide 16: Biogas
Anwendungsmöglichkeiten (2):
  Verwendung aufbereiteten Biogases in Benzinmotoren mit technischen Anpassungen des Tanks; nahezu alle Hersteller bieten entsprechende Fahrzeuge an.
  Aufbereitetes Biogas kann mit Erdgas gemischt werden, derzeit gibt es erst wenige Anlagen, die in das Erdgasnetz einspeisen.
  Die Verteilungsinfrastruktur für Erdgas kann verwendet werden; es gibt nur wenige Tankstellen.
Ökologische Aspekte:
  60 – 100 % weniger Treibhausgasemissionen als bei Benzin.
  Vermeidung von Methanemissionen aus unvergorenen Abfällen.
  Geringe Partikelemissionen.
Beispiele:
  Schweiz, Schweden: Derzeit Verwendung in Fahrzeugen (z.B. Bussen).
  Tankstellennetz und Einspeisungsanlagen erforderlich.
Quelle: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 17: Pures Biogas als Kraftstoff für Busse in Schweden
Quelle: Petersson, Swedisch Gas Center, Sweden.

## Slide 18: Betankung mit Biogas nach Gasaufbereitung und Netzeinspeisung in Schweden
Quelle: Petersson, Swedisch Gas Center, Sweden.

## Slide 19: Rohmaterial für einen flüssig Kraftstoff? Ja, Sonnenblumen!

## Slide 20: Pflanzenöl
Produktion und Gewinnung:
  Unbehandelt oder raffiniert aus Ölpflanzen durch Pressen oder Extraktion, aber chemisch unverändert.
  Produziert aus Ölsaat von Raps, Sonnenblumen und Leindotter.
  3 kg Ölsaat => 1 l Öl.
  Ackerboden: 3 – 4 t Ölsaat jährlich pro ha.
  Energiegehalt: 1 l Pflanzenöl = 0,92 l Diesel.
  Nebenprodukte: Pflanzenreste (Trester) als Futter oder Dünger.
Anwendungsmöglichkeiten (1):
  Die Verwendung in Dieselmotoren ist mit technischen Anpassungen möglich („Elsbet-Prinzip“).
  Für eine Serienproduktion muss die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Motoren verbessert werden.
Quelle: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 21
Quelle: Rechtes Bild Biotrieb, Austria.

## Slide 22: Pflanzenöl
Anwendungsmöglichkeiten (2):
  Mischen mit (Bio-)Diesel ist nicht möglich.
  Die Verteilungsinfrastruktur ist nicht komplex und existiert größtenteils bereits.
  Auf Grund seiner Viskosität ist eine Vorerwärmung des Öls bei niedrigen Außentemperaturen erforderlich.
Ökologische Aspekte.
  50 % weniger Treibhausgasemissionen als bei Diesel.
  Frei von Schwefel und Schwermetallen.
  Biologisch abbaubar.
  Deutlich höhere Mutagenität (Veränderung des Erbguts – verursacht Krebs) im Vergleich zu Diesel und Biodiesel.
Beispiele:
  Derzeit Verwendung in Blockheizkraftwerken, PKWs und landwirtschaftlichen Maschinen, z.B. in Deutschland und Österreich.
  Flottentests laufen (z.B. Österreich).
Quelle: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 23: Raps als Rohmaterial für Biodiesel
Source: Picture Münzer Holding, Biodiesel Vienna, Austria.

## Slide 24: Biodiesel
Produktion und Gewinnung:
  Ein Methylester mit Dieselqualität aus Pflanzenöl oder tierischen Fetten.
  Öl aus Raps, Sonnenblumen, Leindotter oder Speiseöl.
  Energiegehalt: 1 l Biodiesel = 0,92 l Diesel.
  Produktionskosten einschließlich Raffinierung: 0,55 – 0,6 €/l bei Biodiesel gegenüber 0,3 – 0,4 €/l bei fossilen Kraftstoffen
Quellen: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005. National Biodiesel Board: Biodiesel Production. Ewald Münzer. Vorstandsmitglied ARGE flüssige Biokraftstoffe Österreich.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 25: Biodiesel Vienna eine Produktionsanlage in Österreich
Quelle: Bild Münzer Holding, Biodiesel Vienna, Österreich.
Produktionskapazität nach Erweiterung: ~ 340.000 t/a das bedeutet ~ 3 % des gesamten Ö Kraftstoffbedarf

## Slide 26: Biodiesel
Anwendungsmöglichkeiten:
  Mischen mit fossilem Diesel ist in jedem Mischverhältnis möglich.
  Die Verwendung von Dieselmotoren ist mit einigen technischen Anpassungen möglich.
      Mischungen mit fossilem Diesel bis zu einem Mischverhältnis von 1:1 von vielen Automobilherstellern zugelassen.
      Mischungen mit einem Mischverhältnis von bis zu 25 % fossilem mit 85 % Biodiesel „B85“ von einigen Automobilherstellern zugelassen, z.B. Volvo oder BMW.
      Derzeit sind nur wenige Fahrzeuge für die Verwendung von reinem Biodiesel „B100“ zugelassen, vor allem LKW.
  Für eine Serienproduktion muss die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Motoren verbessert werden.
  Die Verteilungsinfrastruktur ist die gleiche wir für fossilen Diesel.
Quellen: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
Ewald Münzer. Vorstandsmitglied ARGE flüssige Biokraftstoffe Österreich.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 27: Biodiesel
Ökologische Aspekte:
  60 – 95 % weniger Treibhausgasemissionen als bei Diesel.
  Weniger CO- und Partikelemissionen, aber mehr N-Emissionen.
  Biologisch abbaubar.
Beispiele:
  Wird derzeit in der gesamten EU mit einem Anteil von 5,75 % mit fossilem Diesel gemischt.
  Die österreichische Regierung plant, dass fossiler Diesel ab 2010 im ganzen Land mit 10 % Biodiesel „B10“ gemischt werden muss.
  Beispiele für PKW und LKW, die mit 100 % Biodiesel B100 laufen (z.B. Busflotten in Österreich, Serienfahrzeuge).
      www.ufop.de (nur Deutsch)
Quellen: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
Ewald Münzer. Vorstandsmitglied ARGE flüssige Biokraftstoffe Österreich.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 28: Bioethanol
Produktion und Gewinnung:
  Entsteht durch Vergärung und Destillierung von Biomasse (Feldfrüchte).
  Produziert aus zuckerhaltigen/stärkehaltigen Feldfrüchten wie zum Beispiel Zuckerrüben, Getreide, Mais oder Kartoffeln; zukünftig auch aus Lignocellulose.
  2 – 8 kg Früchte => 1 l Bioethanol.
  ½ l Bioethanol => 1 l Bio-ETBE Ethyltertiärbutylether (als Additiv für Erdöl).
  Energiegehalt: 1 l Bioethanol = 0,68 l Benzin.
  Hohe Anzahl an Nebenprodukten: Die Maische wird als Futter, Dünger oder Brennstoff verwendet.
  Bioethanol ≈ Biobutanol, anderes Produktionsverfahren + bessere Eigenschaften.
Anwendungsmöglichkeiten (1):
  Die Verwendung in Benzinmotoren ist mit technischen Anpassungen möglich; einige Fahrzeuge wurden von den Herstellern zugelassen, z.B. Saab Biopower.
Quelle: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 29: Agrana in Pischelsdorf eine Prodktionsanlage in Österreich
Quelle: Bioethanol-Anlage Pischelsdorf, Agrana, Österreich.
Produktionskapazität: ~ 190.000 t/a das bedeutet ~ 2 % des gesamten Ö Kraftstoffbedarfs

## Slide 30: Bioethanol
Anwendungsmöglichkeiten (2):
  Mischen mit fossilem Benzin ist in jedem beliebigen Mischverhältnis möglich, z.B. E5 (5 % Bioethanol/95 % Benzin) und E85 (85 % Bioethanol).
  Die Verteilungsinfrastruktur ist die gleiche wir für fossiles Benzin.
  Derzeit gibt es einen Überschuss an Benzinprodukten in Europa.
Ökologische Aspekte:
  30 – 75 % weniger Treibhausgasemissionen als bei Benzin.
  Höhere Oktanzahl, weniger CO- und N-Emissionen.
  Biologisch abbaubar.
Beispiele:
  Derzeit Verwendung in verschiedenen Fahrzeugen (FFV – Flexi-Fuel-Fahrzeugen).
  Hauptproduzenten sind Brasilien, die USA, Frankreich, Schweden, Spanien und Deutschland  www.superethanol.at (nur Deutsch).
Quelle: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 31: Synthetische Kraftstoffe
Produktion und Gewinnung (1):
  Synthetische Kraftstoffe sind flüssige oder gasförmige Kraftstoffe (Kohlenwasserstoffe), die aus Erdgas, Öl, Kohle, Biomasse oder anderen Stoffen wie Abfällen, Ölschiefer oder Ölsand gewonnen werden.
  Erstens Vergasung: Aus verschiedenen Stoffen wird Syngas hergestellt; es ist eine Mischung aus Kohlen- monoxid, Kohlendioxid und Wasserstoff.
  Zweitens Synthese: Durch geeignete Verfahren werden verschiedene synthetische Kraftstoffe hergestellt.
Quelle: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 32: Synthetische Kraftstoffe
Produktion und Gewinnung (2)
  Die verschiedenen Kraftstofftypen hängen von den Ausgangsstoffen und den Herstellungsverfahren ab (entsprechend benannt):
    BTG (Biomass To Gas) – Biomasse zu Gas (gasförmiger Kraftstoff aus Biomasse).
    BTL (Biomass to Liquid) – Biomasse zu Flüssigkeit: (flüssiger Kraftstoff aus Biomasse),z.B. 1 Kg Holz = 1/3 Kg synthetischer Biokraftstoff.
    SNG (Synthetic Natural Gas) – Synthetisches Erdgas (auch aus Biogas).
    FT-Diesel – Fischer-Tropsch-Diesel (aus Kohle, Gas oder Holz durch bestimmte Verfahren).
    Bio-DME – Biodimethylether.
    Biomethanol (Energiegehalt 1 l = 0,5 l Benzin), auch Ausgangsmaterial für Bio-MTBE Methyltertiärbutylether (als Additiv für Erdöl).
Quelle: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 33: Fischer-Tropsch Diesel Produktionsanlage in Güssing (Ö)
Quelle: Biomassenanlage Güssing, Hofbauer, TU-Wien.

## Slide 34: Synthetische Kraftstoffe
Anwendungsmöglichkeiten:
  Derzeit Verwendung in der Chemie und Forschung- und Entwicklung > keine Massenproduktion oder –verwendung.
  Das Mischen mit fossilen Kraftstoffen ist manchmal möglich.
  Die Verwendung in herkömmlichen Motoren, Turbinen und Brennstoffzellen ist möglich.
  Ein Großteil der Verteilungsinfrastruktur kann verwendet werden.
Ökologische Aspekte:
  Bis zu 80 % weniger Treibhausgasemissionen als bei Benzin oder Diesel.
  Manchmal weniger Partikel, unverbrannte Kohlenwasserstoff- oder Schwefelmissionen.
Beispiele
  Derzeit sind nur einige Pilotproduktionsanlagen in Betrieb: z.B. in Deutschland, Österreich, Südafrika, Neuseeland, Malaysia.
Quelle: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 35: HTU – Hydrothermische Transformation
Produktion und Gewinnung:
  HTU (Hydrothermal Upgrading) ist die Degeneration organischer Stoffe in Wasser oder Methanol durch hohe Drücke und Temperaturen.
  Je nach Verfahren kann eine breite Palette von Produkten aus Holz, Bioabfällen, Schlamm oder Maische hergestellt werden.
  Produkte wie Biocrude, verschiedene Kohlenwasserstoffe, Methan oder Wasserstoff können produziert werden.
Ökologische Aspekte:
  Bis zu 80 % weniger Treibhausgasemissionen als bei Benzin oder Diesel.
Beispiele
  Derzeit befindet sich die HTU-Technologie in der Forschungs- und Entwicklungsphase, es sind nur Versuchsanlagen geplant.
Quelle: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 36: Ausblick
Forschung und Entwicklung (Technologie und Markt):
  Heute und in naher Zukunft sind und bleiben Benzin- und Dieselmotoren die wichtigsten Motoren für Mobilität.
  Derzeit haben Benzin- und Dieselmotoren noch Verbesserungspotential (Verbrauchs- und Emissionssenkung).
  Hybridtechnologie ist der neueste Stand der Technik – eine Kombination aus Benzinmotoren mit Elektromotoren und Batterien.
  Heute sind Bioethanol und Biodiesel industriell verfügbar, zukünftig:
      reiner Biodiesel in LKW, Schiffen (gemischt in PKW).
      gemischter und auch reiner Bioethanol in PKW.
  Biogas und synthetische (Bio-)Kraftstoffe (Kraftstoffe der 2. Generation) haben Zukunftspotential > Es sind Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich:
      Das Potential von heute wird als Premiumkraftstoff angesehen.
Quellen: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005. Biofuels Research Advisory Council: Biokraftstoffe in der Europäischen Union. 2006.
Ewald Münzer. Vorstandsmitglied ARGE flüssige Biokraftstoffe Österreich.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 37: Ausblick
Politischer Ausblick – Vision der EU:
  Neue Kraftstoffe, die mit heutigen Kraftstofftypen vergleichbar oder kompatibel sind.
  ¼ der Kraftstoffe im Transportsektor aus Biokraftstoffen bis 2030.
Gesellschaftliche Aspekte – Diskussion: Nahrung – Kraftstoffe:
  Es gibt Diskussionen über den Verdrängungswettbewerb auf landwirtschaftlichen Flächen zwischen Nahrungs- und Energiepflanzen.
      Bioethanol: Anstieg der Lebensmittelpreise in Südamerika (Brasilien) aufgrund extensiver Produktion (Anbau von Zuckerrüben).
      Biodiesel: Geringe Auswirkung auf die Lebensmittelindustrie, da die Rohstoffe (Raps, Sonnenblumen) nicht zu den Lebensmitteln gehören und Fruchtwechsel beim Anbau erforderlich sind.
Quellen: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005. Biofuels Research Advisory Council: Biokraftstoffe in der Europäischen Union. 2006.
Ewald Münzer. Vorstandsmitglied ARGE flüssige Biokraftstoffe Österreich.
© Graz Energy Agency – Fragen bitte an: schinnerl@grazer-ea.at
B