## Slide 1: Wasserstofftechnologie
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Titel: Wasserstofftechnologie
Level: Anfänger (B), fortgeschrittene Anfänger (I), Fortgeschrittene (A)
Voraussetzungen: Keine
Überblick
Dieses Kapitel soll einen Überblick über die Eigenschaften von Wasserstoff und die damit verbundenen Gefahren liefern.
Inhalt
Eigenschaften von Wasserstoff
Wasserstoffproduktion und -lagerung
Gefahren
Lernziele
Der Lernende wird in der Lage sein:
  die Gefahren im Umgang mit Wasserstoff zu erkennen
angemessene Lagermethoden einzuschätzen
adäquate Sicherheitsmaßnahmen zu bestimmen
Methodik
Vorträge, Gruppenarbeit, Diskussionen
Zeitplan
Anfänger: 4 Stunden à 60 min.
Fortgeschrittene Anfänger und Fortgeschrittene: 6 Stunden à 60 min.

## Slide 2: Allgemeine Informationen über Wasserstoff
Wasserstoff ist das verbreitetste Element im Universum.
Wasserstoff befindet sich an erster Stelle im Periodensystem.
Wasserstoff ist das leichteste und einfachste Atom. Es besteht aus nur einem Proton und einem Elektron.
Wasserstoff ist in seiner elementaren Form ein diatomisches Gas (H2).
Auf der Erde kommt Wasserstoff fast ausschließlich in chemisch gebundener Form vor (nur wenige ppm von frei atmosphärischem H2).
  z.B. als Bestandteil von Wasser (11,19 Gew% Wasserstoff).
  Jedes 6. Atom in der Erdkruste inkl. der Ozeane und der Atmosphäre besteht aus Wasserstoff.
  99,9855 % des Wasserstoffs existiert in der Form des Isotops 11H.
Wasserstoff, verbreitetstes Element im Universum
Periodensystem (Hauptgruppen)
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Wasserstoff ist das am häufigsten vorkommende Element im Universum. Es stellt 75% der Masse und mehr als 90% der Atome der bekannten Materie dar. Weiterhin ist es der Hauptbestandteil der Sonne und der großen Gasplaneten wie Jupiter, Uranus und Saturn in unserem Sonnensystem. Im Weltraum kommt Wasserstoff in atomaren oder in Plasmazuständen vor. Unter irdischen Bedingungen existiert Wasserstoff als diatomisches Molekül (H2). Aufgrund des atomaren Spins des Wasserstoffatoms ist das Wasserstoffmolekül in der Lage, einen Zustand mit Parallel-Spins (Ortho- H2) oder mit Anti-Parallel-Spins (Para- H2), bei gleichzeitig geringer Energie, anzunehmen. Bei Raumtemperatur hat Wasserstoff ein Gleichgewicht von ca. 75 % Ortho-Wasserstoff und 25 % Para-Wasserstoff. Nähert es sich dem flüssigen Zustand an, erhöht sich der Gehalt des energetisch geringeren Para-Wasserstoffs. Dies muss beim Energieausgleich bei der Verflüssigung von Wasserstoff beachtet werden.
Wasserstoff wurde 1766 von Henry Cavendish entdeckt, als er Quecksilber mit Säuren behandelte. Er nannte es zunächst „brennbare Luft“. Eine detailliertere Analyse fand durch Antoine Lavoisier statt, der das Gas 1787 unabhängig entdeckte. Nachdem Lavoisier allerdings Wasser als Verbrennungsprodukt feststellte, benannte er es in „Hydrogène“ um, was übersetzt „Wasserbildner“ bedeutet. Es ist wahrscheinlich, dass andere Wissenschaftler, wie z.B. Robert Boyle im 17. Jh. oder sogar Paracelsus im 16. Jh. bereits Wasserstoff erzeugt haben, es aber nicht als reine Substanz isolieren konnten.
Durch seine relativ simple atomare Struktur, bestehend aus nur einem Proton und einem Elektron, spielte das Wasserstoffatom eine Schlüsselrolle im Verstehen der Theorie der atomaren Struktur und der Art der chemischen Bindung. Seine einzigartigen chemischen und physikalischen Eigenschaften gaben einen tiefen Einblick in das mikroskopische Verständnis von Materie.
Da er sehr leicht ist, kann Wasserstoff der Erdgravitation entfliehen, was es zu einem sehr seltenen Element in der Atmosphäre macht (wenige ppm (Teile pro Million)). Sein Vorkommen vergrößert sich mit steigender Höhe. Nichtsdestotrotz ist chemisch gebundener Wasserstoff das dritthäufigste Element auf der Erde.
Drei verschiedene Isotope des Wasserstoffs sind bekannt. Mit 99,99855 % ist 11H das am häufigsten vertretene Isotop. Deuterium, 21H, hat einen Anteil von 0,0145 %, das radioaktive Isotop Tritium 31H einen Anteil von 10-15 %.
Elementarer Wasserstoff wird in der Natur unter anaerobischen Bedingungen von Bakterien oder Algen produziert. Für die Verwendung in technischen Prozessen wird Wasserstoff aus der Umwandlung von fossilen Brennstoffen oder bei der Spaltung elektrolytischen Wassers gewonnen.

## Slide 3: Die erneuerbare Wasserstoffwirtschaft – eine Vision
B
Straßenverkehr
Luftfahrt Raumfahrt
Flüsse
Meere
Atmosphäre
Grundwasser
Wiederver- stromung
Wärmemarkt
Petrochemie Wasserstoffchemie
Elektrolyse
Entmineralisierung
Stromerzeugung durch Solar-, Windkraft- und Wasserkraftanlagen
Verflüssigung
Luft
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Obwohl Wasserstoff heutzutage hauptsächlich aus fossilen Ressourcen gewonnen wird, kann Wasserstoff zukünftig als Energieträger betrachtet werden, der der durch Solar- und Windkraft erzeugten Elektrizität auf den Treibstoffmarkt für die Fortbewegung auf Straßen und in der Raumfahrt verhilft. Wasserstoff könnte zum Glätten von Lastspitzen oder zur saisonalen Energiespeicherung im Elektrizitätsmarkt genutzt werden. Außerdem kann die Vergasung von Biomasse eine zusätzliche Quelle erneuerbarer Energie für die Herstellung von Wasserstoff bereitstellen.
Die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und seine Nutzung als Treibstoff im Straßenverkehr könnte die Abhängigkeit von Mineralölen reduzieren, welche momentan die überwiegende Quelle für die Treibstoffproduktion sind. Wasserstoff, erzeugt aus erneuerbaren Energien, könnte auch die CO2-Emissionen und klassischen Schadstoffe (z.B. CO, NOx usw.) verringern, die durch mit fossilen Treibstoffen angetriebene Verbrennungsmotoren produziert werden. Mit Brennstoffzellen angetriebene Fahrzeuge, die mit Wasserstoff betankt werden, können zum Zeitpunkt der Nutzung als emissionsfrei betrachtet werden. An Tankstellen oder sogenannten Heimtankstellen befindliche dezentralisierte Elektrolyseure könnten als eine Möglichkeit zur Implementierung der frühen Phasen einer Wasserstoff-Infrastruktur gelten.
Es muss allerdings bedacht werden, dass die Einführung einer „Wasserstoffwirtschaft“ wie oben gezeigt, mit folgenden Problemen fertig werden muss:
1. Begrenzte volumetrische Energiedichte von Wasserstoff
2. Einführung einer neuen Treibstoffinfrastruktur
3. Begrenzte Effizienz im Umgang mit Wasserstoff als Energiespeicher
Andere Wege zur Konvertierung erneuerbarer Energien in Treibstoffe oder die Elektrizitätsspeicherung zum Glätten von Lastspitzen und saisonaler Energiespeicherung können vermutlich früher oder später einfacher implementiert werden.
Gegenwärtig wird die Umwandlung von Biomasse in Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe (z.B. Diesel) oder Methanol intensiv erforscht. Außerdem können Fortschritte bei der Batterietechnologie die Einführung von rein elektrischen Fahrzeugen ermöglichen.

## Slide 4: Verwendung von Wasserstoff heute
Wasserstoff ist:
  ein wichtiger Rohstoff in der chemischen Industrie:
    Produktion von Düngern.
    Petrochemie (Entschwefelung, Hydrocracken).
    Lebensmittelindustrie (Fetthärtung).
    Metallurgische Prozesse (Glühen, Härten, Sintern).
    Halbleiter (Dotierelement).
Wasserstofftechnologie existiert bereits als Hochtechnologie,
  allerdings nicht als Energietechnologie.
  Wasserstofflagerung und -transport sind sehr bekannt.
    1900 industrielle Nutzung, z.B. Gasschweißen.
      Dies könnte als der Anfang der Wasserstoffära gesehen werden!.
    1783-1800 erste Anwendungen beim Ballonfahren.
    1898 Verflüssigung in LH2 durch James Dewar.
  Verwendung in “Stadtgas”, H2-Gehalt ca. 50 - 60 %.
In einer zukünftigen Solar-Wasserstoff-Wirtschaft könnte Wasserstoff genutzt werden.
  als sauberer Treibstoff.
  als saisonaler Energiespeicher.
  zum überseeischen Energietransport.
  als chemisches Rohmaterial (“regenerative Petrochemie”).
A
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Zurzeit werden etwa 500 Milliarden Tonnen Wasserstoff weltweit für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten produziert. Ungefähr 310 Milliarden Nm³ werden jährlich durch die Umwandlung fossiler Treibstoffe (Erdgas, Schweröl) hergestellt. Ungefähr 190 Milliarden Nm³ pro Jahr werden als so genanntes Nebenprodukt Wasserstoff erzeugt, hauptsächlich durch Reforming und durch petrochemische Quellen. Die Chemie- und Metallindustrie verwendet Wasserstoff seit mehr als 100 Jahren in großen Mengen mit einer guten Sicherheitsbilanz.
        Die bedeutendste Verwendung (~ 50 %) ist die Produktion von Ammoniak, welcher später größtenteils in Dünger umgewandelt wird. Etwa 37 % des produzierten Wasserstoffs wird zur Erdölraffination verwendet, meistens zur Entschwefelung und zum Hydrocracken. Etwa 8% Wasserstoff findet in der Methanolproduktion Verwendung, hauptsächlich für Methyl-tertiär-butylether (MTB), ein leistungsfähiges Klopfschutzmittel für Kraftstoffe. Der größte Teil des produzierten Wasserstoffs wird jedoch am Ort der Produktion genutzt. Nur 4% werden als technisches Gas verkauft, bspw. in der Lebensmittelindustrie als Fetthärter, als Schutzgas bei metallurgischen Prozessen oder als hochreines Dotiergas in der Halbleiterindustrie.
Früher wurde Stadtgas, bestehend aus einer Mischung aus CO und Wasserstoff, für die öffentliche Energieversorgung genutzt. Heutzutage ist die Nutzung von Wasserstoff für die Energietechnologie fast verschwunden. Nichtsdestotrotz werden Abfallprodukte und das Nebenprodukt Wasserstoff, die nicht aus chemischen Prozessen isoliert werden, immer noch genutzt, um Prozessenergie zu erzeugen.
In der Zukunft wird Wasserstoff eine rentable Lösung zur Bereitstellung sauberer Energie darstellen. Wasserstoff kann aus einer Reihe primärer Energien produziert werden. Anfänglich werden dies fossile Energien wie Erdgas oder Kohle sein. Sobald sie in großen Mengen verfügbar sind, werden erneuerbare Energien wie z.B. Überschussstrom von Windkraft- und Solaranlagen sowie Biomasse die primäre Energiequelle für die Wasserstoffproduktion sein.
Wasserstoff ist ein idealer Treibstoff für Brennstoffzellen. Er kann aber auch in Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen verwendet werden.

## Slide 5: Physikalische und chemische Daten zu Wasserstoff (CAS-Nummer 01333-74-0)
Dichte (273,15K, 1013mbar): 0,0899 kg/Nm³
Siedepunkt (1 bar): -252,8 °C 20,3 K
Verdampfungswärme: 445,4 kJ/kg
Schmelzpunkt: -259,1 °C 14,0 K
Schmelzenthalpie: 58,5 kJ/kg
Kritischer Punkt: - 240 °C 33 K
Ortho-Para-Umwandlungsenthalpie: 40 kJ/kg
unterer Heizwert: 33,33 KWh/kg = 10,8 MJ/Nm³ = 3,0 kWh/Nm³
oberer Heizwert: 39,41 KWh/Kg = 12,75 MJ/Nm³=3,5 KWh/Nm³
Zündtemperatur: 560 °C
Minimale Zündenergie: 0,017 mJ
Zündgrenzen: 4 bis 75 Vol% in Luft, 4,9 bis 94,0 Vol% in Sauerstoff
Explosionsdruck, Deflagration: 7,3 bar in der Luft, 8,0 bar in Sauerstoff
Detonationsdruck: Betriebsdruck x F.30 (ungefähr)
Detonationsgrenzen: 18-59 Vol% in Luft
Verbrennungstemperatur: 29 % H2 -> T=2318 °C in Luft
29 % H2 -> Tmax=3000 °C in Sauerstoff
Löschabstand in Luft: 0,064 cm
Flammgeschwindigkeit: max. 346 cm/s
Flammenemmission: 0,1
Diffusionskoeffizient: 0,061 cm2/s in NTP Luft
Auftriebsgeschwindigkeit: bis zu 9 m/s
Molekulargröße: 1,8 Angström
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Bei Raumtemperatur ist Wasserstoff ein farb- und geruchloses, brennbares Gas. Es hat eine extrem niedrige Siedetemperatur von 20,3 K. Die Dichte von Wasserstoff (89,9 g/Nm³) ist etwa 14 Mal kleiner als die Dichte von Luft. Deswegen hat Wasserstoff die Tendenz aufzusteigen.
Im flüssigen Zustand bildet Wasserstoff eine farblose, korrosionsfreie Flüssigkeit mit einer Dichte von 0,0700 g/cm³, welche alle anderen Gase außer Helium kondensieren oder gefrieren lassen kann. Der Wärmeausdehnungskoeffizient von flüssigem Wasserstoff ist 23,4 Mal größer als der von Wasser. Dies muss bei der Gestaltung von Tanksystemen für flüssigen Wasserstoff beachtet werden. Beim Verdampfen wird ein Liter Wasserstoff zu ungefähr 845 Liter gasförmigen Wasserstoff. Wenn er in einem geschlossenen Gefäß auf 300 K erhitzt wird, baut sich ein Druck von 172 MPa (1720 bar) auf. Die kritische Temperatur von Wasserstoff liegt bei 33 K. Über dieser Temperatur liegt Wasserstoff nur in gasförmigen Zustand vor.
Bei 14 K geht Wasserstoff in einen festen Aggregatszustand mit einer Dichte von 0,0763 g/cm³ über. Deshalb wird manchmal ein „Slush“ aus festem und flüssigem Wasserstoff genutzt, um die Lagerdichte von Wasserstofftreibstoff zu erhöhen.
Reiner Wasserstoff ist ein vergleichsweise stabiles Molekül (Dissoziationsenergie: 432 kJ/mol). Es zerfällt nicht, wenn es komprimiert oder erhitzt wird, wie es z.B. der Fall bei Acetylen ist. Mit Oxidantien, z.B. Sauerstoff oder Chlor, kann Wasserstoff explosive Gemische in einer Vielzahl von Zusammensetzungen eingehen. Über einer Temperatur von 560 °C entzünden sich Wasserstoff-Luft-Gemische. Bei Temperaturen darunter kann ein Entzünden einfach durch Funken oder katalytische Materialen wie Edelmetalle oder einige Metalloxide ausgelöst werden.
Wenn es um Sicherheit geht, ist Wasserstoff als hochentzündliches Gas (F+), das leichter als Luft ist, einzustufen. Die folgenden Kennzeichen und Risiko- und Sicherheitsvorschriften finden in Europa Anwendung:
R12: Hochentzündlich
S7: Behälter dicht geschlossen halten.
S9: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S16: Von Zündquellen fernhalten.
S33: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

## Slide 6: Wasserstofferzeugung
Aus Erdgas und anderen Kohlenwasserstoffen
  CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2
Aus Kohle
  C + H2O  CO + H2
  CO + H2O  CO2 + H2
Aus Wasserspaltung
  durch Elektrolyse
    Wasser
    Nebenprodukt der Chlor-Alkali-Elektrolyse
  durch thermochemische Kreisprozesse (ISPRA Mark II)
    700 °C CaBr2 + 2 H2O  Ca(OH)2 + 2 HBr
    200 °C 2 HBr + Hg  HgBr2 + H2
    200 °C HgBr2 + Ca(OH)2  CaBr2 + HgO + H2O
    600 °C HgO  Hg + 1/2 O2
    H2O  H2 + 1/2 O2
A
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Wasserstoff ist keine primäre Energiequelle. Es muss produziert und schließlich als technisches Produkt vertrieben werden. Heute zählen fossile Treibstoffe wie Erdgas oder Schweröle zu den bedeutendsten Quellen für die Wasserstoffherstellung.
Die Wasserstoffherstellung aus Erdgas wird durch so genannte Reforming-Prozesse erreicht, bei denen Methan mit Wasser in Anwesenheit eines Katalysators bei hohen Temperaturen reagiert. Die Reaktion ist endotherm (Wärme aufnehmend).
CH4 + H2O  CO + 3 H2 + 206 kJ/mol
Bei diesen Temperaturen reagiert gleichzeitig CO mit Wasser gemäß der Wassergas-Shift-Reaktion.
CO + H2O  CO2 + H2 -41 kJ/mol
Diese Reaktion ist leicht exotherm (Wärme abgebend). Bei der typischen Reformer-Betriebstemperatur von 700 °C enthält das Endgasgemisch im chemischen Gleichgewicht ungefähr 9 % CO. Die benötigte Energie für das Reforming wird durch Verbrennen von Treibstoff außerhalb des Reaktors erzeugt. Der Prozess wird Dampfreforming genannt. Dampfreformer können in einer breiten Palette von Stromstärken gebaut werden, angefangen von ein paar kW für kombinierte Heiz- und Stromanwendungen bis hin zu Stromstärken im GW-Bereich bei der Verwendung in Raffinerien.
Bei der Verwendung von Schweröl als primäre Energiequelle wird die katalytisch partielle Oxidation (CPOX) eingesetzt. Während dieses Prozesses werden Kohlenwasserstoffe zusammen mit Sauerstoff zu einem Gas verbrannt, das CO, CO2 und Wasserstoff enthält. Der Wasserstoffgehalt wird noch einmal durch die Shift-Reaktion verbessert. Große CPOX-Reaktoren sind in Raffinerien installiert. Diese Reaktoren werden mit sauberem Sauerstoff betrieben, der vor Ort erzeugt wird, um eine Verunreinigung durch Stickstoff aus der Luft zu vermeiden. CPOX ist ein exothermer Prozess. Wenn dem Reaktor eine entsprechende Menge Dampf zugeführt wird, kann die Wärmeabgabe durch die Verbrennungsreaktion und die Wärmeaufnahme durch den Reforming-Reaktor ausgeglichen werden. Dieser Prozess wird autothermes Reforming genannt. Ähnliche Prozesse werden durch Kohle oder Biomasse als Primärtreibstoff bewirkt.
Weiterhin kann Wasserstoff durch Elektrolyse erzeugt werden, entweder absichtlich bei der Wasserspaltung oder als Nebenprodukt z.B. bei der elektrolytischen Synthese von Chlor.
Thermische Zerlegung von Wasser durch hoch temperierte Hitzequellen z.B. durch konzentrierte Solarstrahlung wird auch untersucht. Mehrere Schritte sind nötig, um Wasserstoff von Sauerstoff zu trennen.
Elektrolyse, Biomasse-Vergasung und thermische Wasserspaltung stellen neue Wege zu regenerierbarem Wasserstoff dar.

## Slide 7: Wasserelektrolyse
H2O  H2 + 1/2 O2
  G(l)25°C = -237,141 kJ/mol  1,23 V
  H(l)25°C = -285,830 kJ/mol  1,48 V
Basische Elektrolyse
  konventionelle Elektrolyse
    weit entfernte Elektroden.
    keine speziellen Katalysatoren.
  erweiterte Elektrolyse
    Elektroden mit Null-Lücke inkl. einer dünnen mikroporösen Membran.
    speziell ausgelegte Elektroden.
    geeignete Katalysatoren.
    Betrieb erfolgt unter Druck.
Membranelektrolyse
  Polymer-Elektrolyt-Membran.
Hochtemperatur-Elektrolyse
  feste Oxid-Elektrolyte.
A
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Wasserstoff kann durch die elektrolytische Spaltung von Wasser erzeugt werden. Aufgrund der generell hohen Kosten für Strom wird die Elektrolyse vorwiegend genutzt, wenn kleine Mengen Wasserstoff benötigt werden, z.B. für die Desoxidierung von Kesselwasser, beim Schweißen oder bei anderen metallurgischen Prozessen. Trotzdem werden, wenn kostengünstiger Strom z.B. bei abgelegenen Wasserkraftanlagen zur Verfügung steht, große Elektrolyseure gebaut, um Wasserstoff für die Düngerproduktion (Ammoniak) zu erzeugen. Weniger als eine Milliarde Nm³ Wasserstoff werden jährlich durch Elektrolyse hergestellt.
In einem Elektrolyseur wird elektrischer Strom durch einen passenden Elektrolyten geschickt (z.B. Kalzium-Hydroxid-Lösung, Schwefelsäure, Polymerelektrolyte etc.). Da Elektrizität in Elektrolyten durch sogenannte Ionen übertragen wird, müssen diese an den Elektroden erzeugt werden und so die Schnittstelle zwischen dem Stromkreislauf und dem Elektrolyten bilden. An der negativen Elektrode wird Wasser zu Wasserstoff zerlegt, während parallel dazu Sauerstoff an der positiven Elektrode entsteht. Elektrolyseure können für eine breite Reihe von Antriebsleistungen gefertigt werden, von ein paar Watt bis hin zum Megawattbereich.
Um Wasser zu spalten, wird Energie benötigt. Die erforderliche Voltzahl, um Wasser zu spalten (1,48 V) kann direkt aus der Bildungsenthalpie (-285,83 kJ/mol) berechnet werden. Üblicherweise werden Elektrolyseure bei einer Zellvoltzahl von 1,8 bis 2 V betrieben, woraus sich eine Spannungseffizienz im Bereich von 75 bis 80 % ergibt. Zusätzliche Verluste resultieren aus Zusatzgeräten wie Pumpen, Kontrollen oder Sicherheitsausrüstung. In großen Elektrolyseuren haben Verluste, die durch Zusatzgeräte verursacht werden, einen weniger starken Einfluss auf die Gesamtenergieeffizienz. Gewöhnlich liegt die Gesamteffizienz von kleinen Elektrolyseuren mit einigen kW an Stromverbrauch im Bereich von 50 - 65 %. Große Elektrolyseure im MW-Bereich zeigen Gesamteffizienzen von 60 - 75 %.
In vielen Fällen dient eine wässrige Kalziumhydroxidlösung (KOH) als Elektrolyt. Derartige Elektrolyseure sind über die ganze Spannweite des Leistungsspektrums verfügbar. Früher wurden perforierte Nickelelektroden als Elektroden unter Umgebungsdruck benutzt. Diese Elektroden hatten einen Abstand von einigen Millimetern. Ein mikroporöser Separator trennte Wasserstoff von Sauerstoff. Fortgeschrittene Konzepte verwenden mit hydrodynamisch optimierten Katalysatoren überzogene Elektroden und minimierte Elektrodenabstände. Außerdem wird der Elektrolyseur unter erhöhtem Druck betrieben.
Für die Wasserstofferzeugung mit einer Leistungsaufnahme von mehreren Hundert kW wurden vor kurzem Elektrolyseure mit Polymerelektrolytmembranen und Edelmetallkatalysatoren entwickelt.
Die Hochtemperatur-Elektrolyse mit keramischen Elektrolyten wird ausgiebig wegen ihrer Effizienz untersucht. Bis jetzt konnten allerdings noch keine kommerziell anwendbaren Elektrolyseure entwickelt werden.

## Slide 8: Wasserstofflagerungsmethoden/ Bedingungen
Druckwasserstoff
  Lagerung bei Raumtemperatur.
  200-700 bar.
Flüssigwasserstoff
  Lagerung bei -253 °C.
  1-5 bar.
Metallhydride
  Raumtemperatur.
  10 bar (50 bar).
  (Hochtemperaturhydride bis zu 300 °C) .
Quelle: GfE / HERA
Quelle: Dynetec STORHY
Quelle: Magna Steyr STORHY
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Wasserstofftreibstoff hat eine spezifische Energie von 33,33 kWh/kg (~12 MJ/kg) bei einer nur sehr geringen Energiedichte von 3 kWh/Nm³ (10,8 MJ/Nm³). Deswegen kann Wasserstoff als ein leichtgewichtiger aber unhandlicher Treibstoff bezeichnet werden. Effiziente Lagerung und effizienter Transport sind folglich ein Kernpunkt bei der Nutzung von Wasserstoff als Treibstoff im Straßenverkehr. Drei wesentliche Wege werden gegenwärtig zur Wasserstofflagerung verfolgt:
- die Lagerung von Wasserstoff als komprimiertes Gas bei erhöhtem Druck
- die Lagerung von Wasserstoff als tiefgekühlte Flüssigkeit
- die Lagerung von Wasserstoff als Metallhydrid
Aufgrund des Formfaktors nehmen alle modernen Wasserstofflagerungssysteme großen Platz im Fahrzeug ein. Neue Entwürfe für Lagerbehälter befinden sich derzeit in der Entwicklung.
Lagerung von komprimiertem Gas
Die bekannteste Art, Wasserstoff zu lagern, ist die komprimierte Gasform. Zurzeit sind Stahlgastanks mit einem Fülldruck von 200 oder 300 bar bei fast jedem Händler, der technische Gase verkauft, erhältlich. Durch das hohe Gewicht sind Stahlgastanks für die Verwendung in Fahrzeugen ungeeignet. Aus diesem Grund wurden mit Kohlefaser verstärkte Gastanks entwickelt. Druckgastanksysteme in Verbindung mit Kohlefaser verstärkten Gastanks sind der aktuelle Stand der Technik in Erdgas angetriebenen Fahrzeugen. Für die Wasserstofflagerung sind diese Gastanks für einen Druck bis zu 350 Bar im Handel erhältlich. Gastanks, die einem Fülldruck von 700 bar standhalten, existieren als Prototyp und werden derzeit in Versuchsfahrzeugen getestet. Tanksysteme aus Kompositwerkstoffen besitzen auch Druckminderer und Sicherheitsvorrichtungen. Druckgastanks gelten als permanent gasdicht.
Flüssigwasserstoffspeicherung
Flüssiger Wasserstoff bedarf einer hochqualitativen Wärmeisolation des Lagerbehälters. Dies kann durch Vakuumisolation und mehrschichtige Strahlungsabschirmung erreicht werden. Dennoch kann ein Verdampfen von Wasserstoff in Stillstandsphasen nicht komplett vermieden werden. Deshalb gelten Flüssigwasserstofftanks nicht als permanent gasdicht.
Metallhydridspeicherung
Wasserstoff reagiert mit verschiedenen nickelbasierten Legierungen, um so genannte Metallhydride zu bilden. Diese Substanzen können Wasserstoff sogar bei Raumtemperatur ab- und desorbieren. Jedoch ist die Lagerkapazität von nickelbasierten Legierungen begrenzt. Kürzlich wurden neue Legierungen entdeckt, die auf Magnesium und Aluminium basieren. In diesen Legierungen findet der Austausch von Wasserstoff jedoch nur bei erhöhten Temperaturen statt.

## Slide 9: Aufbau eines Druckbehälters für Wasserstoff
Quelle: DaimlerChrysler
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Hohe spezifische Energie (kWh/kg) und hohe Energiedichte (kWh/l) sind Voraussetzungen für die Verwendung einer Wasserstofflagerungstechnologie in Fahrzeugen. Aber auch Zuverlässigkeit, Bedienungskomfort und Sicherheitsbelange müssen berücksichtigt werden.
        Trotz Nachteilen bei spezifischer Energie und Energiedichte wird Druckwasserstoff am meisten für die Anwendung in Fahrzeugen genutzt. Der Grund ist hauptsächlich in der vergleichsweise einfachen und schnellen Durchführung des Nachfüllens der Druckwasserstoffbehälter zu finden. Das Betanken von Flüssigwasserstofftanks erfordert den Umgang mit unhandlichen Zapfventilen und Schläuchen oder einen vollautomatischen Tankroboter. Außerdem fällt die Wasserstoffentlüftung durch Verdampfungsverluste bei der Druckwasserstofflagerung weg.
Jede einzelne Komponente des Tanksystems ist druckfest und zugelassen. Der Druckregulator liefert Schutz im Falle eines Feuers durch eine Temperaturstreifenöffnung bei erhöhter Temperatur (bspw. 109 °C). Die Hochdruckbehälter können auch mit Magnetventilen ausgestattet werden, um so die Wasserstoffzufuhr von außen zu blockieren. Das Tanksystem umfasst einen Hochdruckfüllanschluss. Im Falle eines externen Druckabfalls schützt ein Überdruckventil das Tanksystem vorm Bersten. Überströmventile werden normalerweise benutzt, um der Freisetzung von Gas bei einem großen Leck der externen Rohrleitungssysteme vorzubeugen. Des Weiteren sind Rückschlagventile eingebaut, um einzelne Gastanks von der Füllleitung zu sperren und um die Entleerungsleitung zu schließen. Hochdruck- und Niedrigdruckrohre sind getrennt und klar markiert. Darüber hinaus können Temperatur- und Drucksensoren im Wasserstofflagerungssystem eingebaut sein.
Der generelle Aufbau eines Wasserstofflagerungssystems kann von bewährten Anlagen in Erdgasfahrzeugen übernommen werden. In Deutschland gibt VDTUEV 757 Richtlinien für die Gestaltung und Zulassung von Gastanksystemen vor. Laut dieser technischen Regel darf sich das Gastanksystem weder im Motor- noch im Insassenbereich oder an anderen beengten Plätzen inklusive des Kofferraums befinden. Alle Teile des Gastanksystems müssen gut gegen Beschleunigungs- und Bremseffekte gesichert sein. Das Gastanksystem muss ausreichend vor mechanischen und korrosiven Einflüssen geschützt sein.
Das Gastanksystem muss von einer benannten Stelle begutachtet werden. Im Falle von Modifikationen ist eine Wiederbegutachtung erforderlich. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Regelmäßige Inspektionen des Gastanksystems sind notwendig.

## Slide 10: Umgang mit Wasserstoff
Beschränkungen
  Es gibt kein Allgemeinkonzept für die Sicherheit im Umgang mit Wasserstoff.
  Jeder muss selbst beurteilen.
Welches sind die “Wasserstoffgefahren”?
  Gefahr: Ereignis oder Bedingung, woraus Exposition, Schaden oder Verlust resultieren kann.
  Wesentliche Probleme bei Wasserstoff sind:
    Verbrennungsgefahr (gilt für alle brennbaren Gase).
    Druckgefahren (gilt für alle unter Druck stehenden Behälter).
    Niedrigtemperaturgefahr (im Falle flüssigen Wasserstoffs).
    Gesundheitsgefahren (bei Wasserstoff vorwiegend Erstickung).
    Wasserstoffversprödungsgefahr.
Risiko
  Gefahr multipliziert mit Auftrittswahrscheinlichkeit.
Kryogene Verbrennungen dritten Grades
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Aus Sicherheitsgründen muss bedacht werden, dass Wasserstoff ein farb- und geruchloses, brennbares Gas und leichter als Luft ist. Aufgrund seiner kleinen molekularen Größe (1,8 Å)
- hat er eine geringe Viskosität,
- passt er durch Öffnungen, die für Helium zu klein sind,
- durchströmt er poröse Materialien,
- kann er weiche Materialien durchdringen und
- intermolekulare Zwischenräume und Korngrenzen in Metallen durchdringen (Wasserstoffversprödung).
Wasserstoff hat ein hohes Diffusionsvermögen und verteilt sich schnell in abgeschlossenen Räumen. Außerdem zeigt es einen hohen Auftrieb, wodurch sich Wasserstoffkonzentrationen unter der Decke bilden.
Das gravierendste Risiko von Wasserstoff besteht in seiner hohen Entflammbarkeit, wenn er mit Luft vermischt ist. Wasserstoff bildet brennbare Gemische im Bereich von 4 bis 75 % Wasserstoffgehalt. Diese Gemische sind leicht entzündlich, z.B. durch offenes Feuer, heiße Oberflächen, Funken oder katalytisch aktive Materialien. Wasserstoffflammen dringen in sehr kleine Lücken vor, was bei der Gestaltung oder Verwendung von Flammschützen berücksichtigt werden muss.
        Beim Verbrennen emittiert eine Wasserstoffflamme hauptsächlich ultraviolettes Licht. Deswegen ist sie für das menschliche Auge unsichtbar und aufgrund der sehr niedrigen Emission im Infrarotspektrum ist sie auch für Infrarotsensoren oder Bildaufnahmegeräte unsichtbar.
        Schwere Hitzeverbrennungen können bei direktem Kontakt mit der Flamme auftreten. Außerdem sind Schäden an Haut und Augen durch UV-Einwirkung zu erwarten. Unreinheiten im Wasserstoff (Kohlenstoff, Natrium) geben der Flamme jedoch Farbe. In solchen Fällen kann die Wärmeenergie, die von Flamme ausgestrahlt wird, zu schnellen Verbrennungen führen.
        Übermäßiges Verschütten von flüssigem Wasserstoff auf ungeschützte Körperteile kann zu Unterkühlung und schweren kryogenen Verbrennungen (Frostbeulen) führen.
2nd degree thermal burns

## Slide 11: Sicherheit der Druckwasserstofflagerung
Druckwasserstoffflaschen werden gründlich auf Sicherheit geprüft:
  Rohmaterialtests.
  Korrosionstests.
  Bruchtests.
  Durchlauftests (Umgebungs- und Extrem-temperaturen).
  Leck-vor-Bruch-Test.
  Chemikalienbelastungstest.
  Feuertest.
  Penetrationstest (Gewehrkugel).
  Fehlertoleranztest für Verbundstoffe
  Zeitstandversuch.
  Aufprallschadenstest (beim Fallen).
  Lecktest.
  Eindringungstest.
  Torsionsprüfung.
  Wasserstoffdurchlauftest.
Typ-4- Gasflaschen
Quelle: Dynetec, STORHY
A
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Druckgasflaschen unterliegen einer Reihe von Sicherheitstests.
        Für leichtgewichtige Hochdruckflaschen werden normalerweise Designs von vollummantelten Flaschen mit metallischer Auskleidung (Typ 3) oder vollummantelten Flaschen mit nicht kraftübertragender Auskleidung (Plastik) (Typ 4) benutzt. Für die Typgenehmigung kann angenommen werden, dass Flaschen mit Metallauskleidung für Wasserstoff undurchlässig sind und der Hals der Auskleidung vom Körper einfach abgetrennt werden kann. Deshalb sind zusätzliche Tests für Typ-4-Flaschen erforderlich.
        Da die Temperatur des Wasserstoffs bei der Befüllung des Tanks steigt, sind Flaschen mit Metallauskleidung hinsichtlich der Endtemperatur bei einem schnellen Befüllungszyklus und der Zeit, die die Gasflasche braucht, um wieder die Umgebungstemperatur zu erreichen, von Vorteil.
Während Bruchtests wird die Flasche mit einer Geschwindigkeit von < 1,4 MPa/s bei Umgebungstemperatur unter Druck gesetzt. Es wurde dabei beobachtet, dass der Berstdruck über dem 2,35fachen des Konstruktionsdrucks liegt.
Druckdurchlauftests mit einem flüssigen Medium im Bereich von 2 MPa bis 1,25 Arbeitsdruck zeigten, dass beim dreifachen Fülldurchlauf, für den die Flasche gebaut wurde, kein Leck auftrat.
Im Chemikalienbelastungstest wurde eine Flasche mit beschädigter Auskleidung durch fünf Chemikalien belastet (19 % Schwefelsäure, 25 % Natriumhydroxid, 5 % Methanol in Benzin, 28 % Ammoniaknitratlösung, 50 % Methanol in Wasser), 5000 Durchläufe bei 1,25fachem Arbeitsdruck und ein 24-Stunden-Test bei 1,25fachem Arbeitsdruck. Der Berstdruck wurde auf das 1,8fache des Arbeitsdrucks reduziert.
Im Feuertest wurde die Flasche auf Arbeitsdruck mit Wasserstoff unter Druck gesetzt. Die Feuerquelle war 1,65 m lang. Die Flasche platzte nicht, allerdings wurde Wasserstoff durch das eingebaute Überströmventil abgelassen.
Beim Penetrationstest wurde die Flasche mit Gas unter Druck gesetzt und eine panzerbrechende Kugel (7,62 mm) im 45°-Winkel darauf geschossen. Die Flasche platzte nicht, Gas trat jedoch durch die Ein- und Ausgangsöffnungen aus.
Im Endeffekt erfüllte die Gaslagerflasche alle Anforderungen für eine Typgenehmigung für die Lagerung von Druckwasserstoff in Fahrzeugen.
* Typical for200 bar cylinders
Source: Dynetec

## Slide 12: Zündgrenzen / Zündenergie
Voraussetzung für das Entzünden von Wasserstoff oder anderen brennbaren Gasen:
  Entsprechendes Gemisch von Wasserstoff / brennbarem Gas in der Luft / Sauerstoff.
  Zündquelle (Funken, Sicherung, heiße Stelle etc.).
  Ausreichend Energie zum Entzünden.
Es gibt eine obere und eine untere Zündgrenze:
  Untere Zündgrenze: minimale Menge H2 in Luft / Sauerstoff.
  Obere Zündgrenze : maximale Menge H2 in Luft / Sauerstoff.
Die Zündgrenzen hängen ab von:
  Temperatur.
  Druck.
Nach Entzünden bestehen mehrere Möglichkeiten:
  Deflagration.
    Geschwindigkeit der Reaktionsfront liegt unter Schallgeschwindigkeit.
  Detonation.
    Geschwindigkeit der Reaktionsfront liegt über Schallgeschwindigkeit (Überschallkompression).
    Druckwelle komprimiert und erhitzt das Gasgemisch.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Obwohl Wasserstoff ein entzündliches Gas ist, ist es doch ein sehr stabiles Molekül. Es zerfällt nicht von alleine, wie es bei Acetylen oder organischen Peroxiden der Fall ist. Ein mit reinem Wasserstoff gefüllter Tank kann nicht explodieren selbst wenn genügend Zündenergie vorhanden ist, da kein Sauerstoff anwesend ist. Wenn Wasserstoff allerdings mit einem Sauerstoffträger (Luft) oder Chlor vermischt wird, reagiert dieses Gemisch beim Entzünden heftig. Um die Reaktion in Gang zu setzen, müssen alle Elemente des Verbrennungsdreiecks zur gleichen Zeit in entsprechenden Mengen anwesend sein:
Treibstoff (Wasserstoff als brennbare Substanz)
Sauerstoffträger (z.B. Luft in ausreichender Menge)
Zündquelle (z.B. offene Flamme, statische Entladung, Katalysator, ionisierende Strahlung, Zündmetallteile etc.)
Bei Verbrennungsvorgängen unterscheidet man:
Flammen: Flammen sind Bereiche verbrennender oder exotherm reagierender Gase oder Dämpfe, die typischerweise auch Quelle sichtbarer Strahlung sind. (Achtung: Wasserstoffflammen sind häufig unsichtbar)
Feuer: Bei Feuer muss man unterscheiden zwischen nützlichem Feuer, bei dem brennbare Materialen wie gewünscht verbrennen und schädlichem Feuer, bei dem das Verbrennen der Materialen nicht beabsichtigt ist.
Brand: Ein Brand ist per Definition ein außer Kontrolle geratenes, schädliches Feuer.
Jeder Treibstoff besitzt eine untere und eine obere Zündgrenze. Die untere Zündgrenze bestimmt die minimale Menge Treibstoff, die für eine brennbare Mischung erforderlich ist. Die obere Zündgrenze legt die maximale Menge Treibstoff fest, die noch eine brennbare Mischung bilden kann. Treibstoffkonzentrationen unter der unteren und über der oberen Grenze bilden keine brennbaren Gemische. Die Zündgrenzen hängen außerdem von der Temperatur und dem Druck des Gemisches ab.
Wenn das brennbare Gemisch schnell verbrennt, jedoch unter der Schallgrenze bleibt, nennt man dies Deflagration. Bei einigen brennbaren Gemischen breitet sich die Reaktionsfront mit Überschallgeschwindigkeit aus und schiebt dabei eine Druckwelle vor sich her, die das Gemisch vor der Reaktionsfront komprimiert und vorheizt. Dies nennt man Detonation.

## Slide 13: Wasserstoff/Luft Explosiver Bereich unter Verdünnung
Aus: V. Schröder, BAM Forschungsbericht 253 (2002)
Luft / mol%
explosives Gemisch
H2 / mol%
N2 / mol%
H2-content / mole%
Temperature / °C
H2-content / mole%
Initial Pressure / bar
Temperatur- abhängigkeit
Druck- abhängigkeit
A
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Die größte Gefahr im Umgang mit Wasserstoff ist die Entstehung explosiver Gemische von Wasserstoff und Luft.
        Die Auswirkungen nach dem Entzünden brennbarer Gemische von Wasserstoff und Luft sind auffallend unterschiedlich, je nachdem, ob ein Gemisch entzündet wird, das sich näher an der unteren oder oberen Explosionsgrenze befindet.
        Wenn ein Wasserstoff-Luft-Gemisch nah an der unteren Explosionsgrenze (5,5 % Wasserstoff in Sauerstoff) entzündet wird, entsteht Deflagration (eine sich schnell ausbreitende Flamme) begleitet von einem eher schwachen Druckerhöhungsfaktor (1,34 bar). Der Maximaldruck entsteht nach ungefähr 1,12 Sekunden. Die schnellste Druckerhöhung (2,7 bar/s) geschieht bei 0,62 Sekunden nach Zündung.
        Wenn ein Gemisch nah an der oberen Explosionsgrenze entzündet wird (93,5 % H2 in O2), kann man einen starken Druckanstieg beobachten (568 bar/s bei 0,056 s nach Zündung). Der Druckerhöhungsfaktor beträgt dabei 4,92. Der Maximaldruck wird 0,09 Sekunden nach Zündung erreicht.
        Ausgehend von diesen Beobachtungen ist es offensichtlich, dass entzündliche Wasserstoff-Luft-Gemische an der oberen Explosionsgrenze heftiger reagieren.
Die Grenzen, innerhalb derer entzündliche Gemische entstehen, hängen auch von der Temperatur und vom Druck des Gasgemisches ab. Der Zündbarkeitsbereich von Wasserstoff-Luft-Gemischen verbreitert sich an „beiden Enden“ mit zunehmender Temperatur. Durch Erhöhung des Drucks erhöht sich die Zündbarkeitsgrenze schließlich bis auf >5 % Wasserstoff in der Luft bei 50 bar. Eine weitere Druckerhöhung hat keine Auswirkung auf die untere Zündbarkeitsgrenze. Die Druckabhängigkeit der oberen Zündbarkeitsgrenze ist nicht gleichmäßig. Sie verringert sich anfangs auf ca. 71 % bei einem Druck von ungefähr 10 bar. Danach erhöht sie sich auf 74 % bei einem Druck von 50 bar. Von dort ausgehend wird eine leichte Verringerung mit steigendem Druck beobachtet.
Eine bewährte Methode, um Explosionsgefahren zu verringern ist die Verdünnung mit Inertgasen. Trotzdem muss angemerkt werden, dass es einen breiten Bereich entzündlicher Gemische in Dreistoffgemischen von Wasserstoff, Luft und Inertgas gibt. Deshalb ist es zwingend notwendig, darauf zu achten, dass Lagerbehälter weniger als 1 % Wasserstoff beinhalten, wenn sie mit Luft befüllt werden sollen, oder weniger als 1 % Sauerstoff wenn sie mit Wasserstoff befüllt werden sollen.
Time / sec
Pressure / bar
Time / sec
Pressure / bar
Time / sec
Pressure / bar

## Slide 14: Inertisierung wasserstoffhaltiger Behälter
1. Verdünnung mit Inertgas.
  Inertgasgemisch mit Wasserstoff bei niedrigem Druck.
2. Druckswings
  Mit Inertgas unter Druck setzen, danach Ausdehnung auf 1-2 bar.
3. Spülen
  Übliche Anwendung in Leitungen ohne Geräteausstattung u. Ver-zweigungen. Inertgas spült H2 o. a. gefährliche Gase aus Rohren.
Empfehlung:
In Behältern mit Instrumenten, die Totvolumen beinhalten, wird immer die Druckswingmethode benutzt. Führen Sie aus praktischen Gründen mindestens 5 Gasaustausche von Inertgas durch, bevor Sie den Behälter mit Wasserstofftreibstoff (oder Luft) befüllen.
Die Spülmethode wird nur empfohlen, wenn die Behälter eine simple Struktur aufweisen und eine großes Höhe/Durchmesser-Verhältnis (z.B. in Rohren) inertisiert werden soll. Die Spülung ist am effizientesten, wenn das zu spülende Gas eine andere Dichte als das Spülgas hat.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
        Die Verdünnung gefährlicher d.h. entzündlicher Gase mit Inertgasen (Inertisierung) ist eine bewährte Methode, um Gefahren beim Umgang mit brennbaren Gemischen von Wasserstoff und Sauerstoff zu vermeiden.
        Anmerkung: Die Verdünnungsmethode wird nicht für komplizierte Lagerungssysteme empfohlen, in denen Parallelströme möglich sind d.h. durch Rohrverzweigungen.
        Bei der Spülmethode wird das zu beseitigende Gas von einem größervolumigen Inertgas verdünnt und somit aus dem Lagerbehälter verdrängt.
        Anmerkung: Die Spülmethode wird üblicherweise nur bei niedrigem Druck genutzt. Sie wird nicht empfohlen, wenn komplizierte Tank- oder Rohrsysteme inertisiert werden sollen.
Das folgende Beispiel beschreibt den Prozess der Inertisierung eines mit Luft gefüllten Lagerbehälters, d.h. der Sauerstoffgehalt innerhalb des Tanks soll auf weniger als 1 Vol% reduziert werden, bevor er mit einem brennbaren Gas, sprich Wasserstoff befüllt wird:
Die Konzentration des zu beseitigenden Gases befindet sich an der Abszisse des Diagramms (hier 21 %).
Gehen Sie vertikal zu der Linie, die die gewünschte Restkonzentration darstellt (hier 1 %).
Gehen Sie nun horizontal zu der Ordinate und lesen Sie die minimal erforderliche „Zahl der Gasaustausche“ ab (hier 3,1 Gaswechsel). Die Zahl der Gasaustausche multipliziert mit dem Lagervolumen ergibt das nötige Gasvolumen für die Inertisierung durch die Spülmethode. Üblicherweise benutzt man etwa 5 Gasaustausche, um auch kleine Totvolumen im Lagerungssystem zu berücksichtigen.
Würde man danach den Tank mit Wasserstoff durch die Spülmethode füllen, würde man die Inertgaskonzentration auf weniger als 0,1 % reduzieren.
In diesem Fall beginnt man bei 100 % (N2 soll entfernt werden), geht vertikal zur 1-%-Linie und danach horizontal zur Ordinate. Die minimale Zahl der Gasaustausche beträgt 4,7.
Zahl der Gasaustausche
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 10 20 30 50 100
 Konzentration des zu beseitigenden Gases
gewünschte Restkonz.
1.0 %

## Slide 15: Die Druckswing-Methode
Wenn die Inertisierung komplizierter Rohrsysteme und Lagerbehälter erforderlich ist, wird die Anwendung der Druckswing-Methode empfohlen.
Die Druckswing-Methode erfordert folgende Schritte:
  Setzen Sie den Druck des zu inertisierenden Drucktanks auf den Umgebungsdruck herab.
  Setzen Sie den zu inertisierenden Tank mit Inertgas unter Druck setzen und gewähren Sie den Gasen Zeit, sich zu vermischen.
  Verringern Sie den Druck wieder auf Umgebungsniveau.
  Wiederholen Sie die „Druckswings” bis sich die gewünschte Konzentration Inertgas eingestellt hat.
Praktische Regel:
  Mit einer höheren Anzahl an Druckswings „niedriger Amplitude” erreicht man eine bessere Inertisierung als mit einer kleinen Anzahl an Druckswings „hoher Amplitude” bei gleichem Inertgasvolumen.
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Bei einem Druck von bis zu 10 bar können die meisten Gase als sogenannte „ideale Gase“ betrachtet werden, die sich nach dem „idealen Gasgesetz“ verhalten.
pV = nRT
p: Druck V: Volumen n: Stoffmenge R: molare Gaskonstante (8,314 JK-1mole-1) T: Temperatur in K
In einem idealen Gas haben die Partikel (Atome/Moleküle), aus denen das Gas besteht, kein eigenes Volumen und wechselwirken nicht miteinander, d.h. sie zeigen weder anziehende noch abstoßende Kräfte.
Das ideale Gasgesetz sagt aus, dass die Zahl der Atome/Moleküle eines Idealgases in einem bestimmten Volumen bei einem bestimmten Druck und einer bestimmten Temperatur unabhängig von der Beschaffenheit des Gases ist.
Wenn ein gewisses Volumen, das ein zu entfernendes Gas enthält (Wasserstoff bei atmosphärischem Druck), mit einem Inertgas (Stickstoff) auf 2 barabs unter Druck gesetzt wird und anschließend der Druck auf 1 barabs reduziert wird, verringert sich die verbleibende Wasserstoffkonzentration auf 50 %. Der zweite Druckswing auf 2 barabs ergibt eine H2-Konzentration von 25 %, der dritte 12,5 %, der vierte 7,25 %, der fünfte 3,63 %, der sechste 1,82 % und der siebte 0,91 %. Man kann davon ausgehen, dass der Lagertank nach 7 Druckswings auf 2 barabs, wobei 7 Mal das Volumen des Tanks von Inertgas verbraucht wird, inertisiert ist.
Bei der Nutzung von Druckswings auf z.B. 5 barabs entsteht die folgende Situation:
Nach dem ersten Swing auf 5 barabs wird die H2-Konzentration auf 20 % reduziert. Der zweite Druckswing reduziert die H2-Konzentration auf 4 %, der dritte schließlich auf 0,8 %. In diesem Falle ist der Tank nach 3 Druckswings auf 5 barabs inertisiert. Der Prozess verbraucht dabei allerdings das zwölffache Volumen des Tanks von Inertgas.
Soll der Sauerstoffgehalt eines luftgefüllten Tanks auf weniger als 1 % durch die Druckswing-Methode auf 2 barabs reduziert werden, so reduziert der erste Druckswing die Konzentration auf 10,5 %, der zweite auf 5,25 %, der dritte auf 2,6 %, der vierte auf 1,3 % und der fünfte auf 0,75 %.

## Slide 16: Druckgefahren
Druckgefahren entstehen aus der Notwendigkeit, Wasserstoff in der höchstmöglichen Energiedichte zu lagern.
Druckgefahren können entstehen bei
  Plötzlicher Freigabe komprimierten Gases:
    Überdruck.
    Druckwellen.
    Splitterteile.
  Übergang von flüssig zu gasförmig.
  Überfüllung der Wasserstoffbehältern.
  Defekt des Druckausgleichsystems.
  Defekt des Überdrucksystems.
  mangelhafter Entlüftung.
  Feuer oder Überhitzung durch eine externe Quelle.
  Chemischer explosionen.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Die plötzliche Freigabe von Druck auf den menschlichen Körper kann oberflächliche Schäden, Verletzungen und sogar den Tod hervorrufen. Dies kann durch die Einwirkung der Druckwelle oder den Aufprall der Fragmente geplatzter Rohre und Tanks auf den Körper verursacht werden.
Die Auswirkungen des Drucks auf den menschlichen Körper sind abhängig vom Abstand zum Ort der Druckfreigabe, von der Zeit des Aufpralls und von der lokalen Situation. Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen des Auftreffens einer Druckwelle auf den menschlichen Körper:
Maximaler Überdruck Wirkung
7 kPa / 70 mbar / 1 psi wirft eine Person zu Boden
35 kPa / 350 mbar / 5 psi Trommelfellschäden können auftreten
100 kPa / 1000 mbar / 15 psi Lungenschäden
240 kPa / 2400 mbar / 35 psi Grenzbereich zu tödlichen Verletzungen
345 kPa / 3450 mbar / 50 psi zu 50 % tödlich
450 kPa / 4500 mbar / 65 psi Zu 99 % tödlich
Druckwellen können das Ergebnis einer Deflagration oder Detonation entzündlicher Gemische sein oder durch den Bruch unter Druck stehender Lagertanks entstehen. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass sich die Intensität einer Druckwelle, die von einem brechenden Tank oder Rohr stammt, mit der Distanz vom Ursprungspunkt zur dritten Potenz verringert.
Berstende Gastanks sind sehr gefährlich, selbst wenn ihr Inhalt nicht toxisch oder entzündlich ist!
Für den sicheren Umgang mit unter Druck stehenden Tanks ist es zwingend notwendig, sicherzustellen, dass der Tank für das Gas, das eingefüllt werden soll, zugelassen ist und darüber hinaus, dass der Fülldruck und die Zulassung noch gültig sind.
Im Falle eines Feuers in der Nähe eines Druckgastanks, sollten Sie den Tank kühlen, bspw. indem Sie Wasser aus einer sicheren Distanz darauf sprühen.

## Slide 17: Erstickungsgefahr
Sauerstoff ist lebenswichtig, um den Metabolismus des menschlichen Körpers aufrecht zu erhalten.
  Außenluft hat einen Sauerstoffgehalt von 21 Vol% in Stickstoff, einem Inertgas.
  Bei einem Sauerstoffgehalt von unter 15 Vol% ist die Arbeitsfähigkeit von Menschen eingeschränkt.
  Bei einem Sauerstoffgehalt von unter 10 Vol% können Menschen ohne Vorwarnung bewusstlos werden.
  Bei einem Sauerstoffgehalt von unter 6 Vol% können Todesfälle innerhalb von Minuten auftreten.
Erstickung wird durch den Mangel an Sauerstoff in der Umgebungsluft verursacht.
  Wasserstoff.
  Inertes Spülgas.
Der menschliche Körper kann einen Mangel an Sauerstoff in der Umgebungsluft nicht erkennen.
Erstickung kann plötzlich und ohne Vorwarnung auftreten.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Die Erstickungsgefahr tritt oft in abgeschlossen Räumen und in der Nähe von undichten Gasrohren auf oder wenn verflüssigte Gase (z.B. Stickstoff(N2)) in abgeschlossenen Räumen freigesetzt werden. (Ein Liter verflüssigtes Gas verdampft in 600 bis 800 Liter Gas!)
Wenn Inertgase mit weniger als 1 % Sauerstoff inhaliert werden, kann schon der erste Atemzug zu Bewusstlosigkeit und sogar zum Tod führen.

## Slide 18: Allgemeine Regeln im Umgang mit Wasserstoff von der NASA
Beugen Sie Wasserstofflecks vor.
Seien sie immer wachsam, um zufällige Lecks zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Verhindern Sie die Akkumulation entwichenen Wasserstoffs durch ausreichende Belüftung.
Entfernen Sie mögliche Zündquellen und prüfen Sie unbekannte Zündquellen.
Stellen Sie einen sicheren Betrieb kryogener Systeme durch regelmäßige Dichtigkeits- und Belastungstests der Flanschverbindungen sicher.
Gehen Sie immer davon aus, dass Wasserstoff anwesend ist!
  Prüfen Sie, ob das System bis auf weniger als 1 % gereinigt wurde, wenn eine Systemwartung an einem Wasserstoffsystem durchgeführt werden soll.
Gehen Sie immer davon aus, dass Sauerstoff anwesend ist!
  Prüfen Sie, ob das System auf das geeignete Niveau gereinigt wurde, bevor Wasserstoff wieder in das System eingeführt wird.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Wenn es um Sicherheit geht, ist Wasserstoff nichts anderes als ein „entzündliches Gas, das leichter als Luft“ ist. Deshalb sollten alle Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit entzündlichen Gasen, die leichter als Luft sind, auch für Wasserstoff getroffen werden, da eine Odorierung z.B. durch schwefelhaltige Verbindungen, wie es in Erdgas oder LPG üblich ist, für Wasserstoff, der in Brennstoffzellen zur Anwendung kommen soll, nicht möglich ist (die Brennstoffzellkatalysatoren reagieren zu sensibel auf Kontamination).
Wenn die Entweichung von Wasserstoff berücksichtigt werden muss, ist der Gebrauch von Detektoren, entweder im Raum, wo der Wasserstoff entweichen könnte oder direkt am Mann sehr empfehlenswert. Allerdings sind die meisten Detektoren gleichzeitig sensibel für andere brennbare Gase, bspw. Methan oder CO. Normalerweise geben Wasserstoffdetektoren Alarm, sobald die Wasserstoffkonzentration in der Luft 0,8 % übersteigt (20 % der unteren Zündgrenze von ca. 4 % Wasserstoff in der Luft). Es ist daher wichtig, die Kalibrierung der Wasserstoffsensoren regelmäßig zu überprüfen.
Die Dichte von Wasserstoff (0,0899 kg/Nm³) ist wesentlich geringer als die Dichte von Luft (1,293 kg/Nm³). Wenn Wasserstoff in Luft freigesetzt wird, entwickelt er einen natürlichen Auftrieb. Deswegen muss die Verflüchtigung von Wasserstoff zur Decke des Raumes möglich sein, entweder durch aktive Ventilation oder durch entsprechende Öffnungen in der Decke. Es muss berücksichtigt werden, dass sich Wasserstoff in abgeschlossenen Räumen akkumulieren kann. Wenn sich akkumulierter Wasserstoff an der Decke nicht verflüchtigen kann, wird er früher oder später im ganzen Raum durch Diffusion verteilt sein.
Machen Sie sich bewusst, dass Gemische aus Wasserstoff und purem Sauerstoff (Dichte 1,429 kg/Nm³), abhängig von der Konzentration, schwerer als Luft sein können und somit zum Boden des Raumes „fallen“ werden, wo sie extrem gefährliche, sauerstoffreiche, entzündliche Gemische bilden. Für den Umgang mit H2/O2-Gemischen müssen die Geräte im Raum explosionssicher sein.
Es ist bekannt, dass Wasserstoff breite Zünd- bzw. Explosionsgrenzen hat, besonders die obere Explosionsgrenze (75 %) ist extrem hoch. Wenn Wasserstoff jedoch in die Umgebungsluft entweicht, ist die untere Explosionsgrenze (4 %) relevanter (Methan ~5 %). Dennoch ist die untere Detonationsgrenze höher als die von Methan (~6,3 %).
Generell kann man sagen, dass es sehr wichtig ist, mit Wasserstoff nur in gut belüfteten Räumen zu arbeiten und Zündquellen zu meiden. Bitte beachten Sie, dass elektrische Anlagen potenzielle Zündquellen sind.

## Slide 19: Sicherer Umgang mit Wasserstoff
Die (plötzliche) Freigabe reinen Wasserstoffs erzeugt keine elektrostatische Elektrizität. Dennoch herrscht potenzielle Gefahr unter folgenden Umständen:
  verschleppte Teilchen.
  Zweiphasenfluss.
  Flüssigkeitsfluss.
Wenn Funken entstehen (z.B. durch elektrische Entladung) kann ein Entzünden ausgelöst werden!
Deshalb:
  Setzen Sie Druckwasserstoff nicht mit hoher Geschwindigkeit frei!.
  Setzen Sie Druckwasserstoff nie(!) innerhalb von Gebäuden frei!.
An (potenziellen) Bereichen der Wasserstofffreisetzung müssen ausreichend große Flächen als “Gefahrenbereiche” gekennzeichnet sein (Explosionsgefahr).
Füllen Sie Wasserstoff nur in Behälter oder Rohre, wenn der Restgehalt von Sauerstoff weniger als 1 % beträgt.
Inertisierung von Flüssigwasserstoffbehältern nur durch Helium.
In Deutschland: Halten Sie die Sicherheitsbereiche und -abstände gemäß TRB 610 und BGV 6 (Gase) ein.
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Auf die Ausdehnung von Wasserstoff bei Raumtemperatur (isenthalpe Expansion, Joule-Thomson-Prozess) folgt eher ein Temperaturanstieg als ein Temperaturabfall, wie es bei den meisten anderen Gasen (Luft, Stickstoff etc.) beobachtet werden kann. Die Ausdehnung von Wasserstoff führt nur unter 193 K zu einem Temperaturabfall. Deswegen muss Wasserstoff vor der Verflüssigung gekühlt werden.
Kann der auf die Ausdehnung folgende Temperaturanstieg bei Raumtemperatur potenziell gefährlich sein? (z.B. bei Ventilbrüchen)
Selbst in einem idealen Joule-Thomson-Prozess führt die Wasserstoffausdehnung aus einem 200-bar-Tank in atmosphärischen Druck zu einem Temperaturanstieg von lediglich 6 K.
Dieser theoretische Wert wird normalerweise nicht in der Praxis beobachtet.
Erwärmung von Wasserstoff durch den Joule-Thomson-Prozess führt offenbar nicht zur Zündung.
Dennoch kann Wasserstoff bei der Freisetzung auf Edelmetalle oder Metalloxidstaub (Rost) treffen. Diese könnten als katalytische Zündquellen wirken!
Allgemein müssen die Anlagen und Betriebsprozesse für eine Vermeidung der Freisetzung von Wasserstoff in gefährlichen Mengen ausgelegt sein.
Anlagen müssen fachgerecht dicht konstruiert sein, außerdem ist stetige Überwachung und Wartung vonnöten.
Die Verflüchtigung von Wasserstoff durch normalen Betrieb muss auf ein Minimum reduziert werden.
Im Falle der Verflüchtigung von Wasserstoff muss sichergestellt werden, dass er
sich ohne weitere Gefahr verflüchtigen kann oder
abgesaugt werden kann, ohne weitere Gefahren zu verursachen.
Was bedeutet „fachgerecht dicht“?
Anlagen, Teile von Anlagen und Geräte inkl. aller aussteckbaren und permanenten Verbindungen müssen in Hinblick auf die umgebende Atmosphäre versiegelt sein, sodass Feuer, Explosionen und andere Gefahren für die Gesundheit nicht entstehen können.

## Slide 20: Wasserstoff Gefahren und Toxikologie
Mögliche Gefahr:
  Unter Druck stehendes, hochentzündliches Gas.
  Leichter als Luft, sammelt sich an der Decke.
  Wasserstoff-Luft-Gemische können explosiv sein.
  Bei hoher Entweichungsgeschwindigkeit besteht Gefahr der Selbstentzündung durch katalytische Zündquellen (z.B. durch vorbeiströmende Schwebstoffe).
  Entzünden oder Explosion möglich bei Kontakt mit starken Oxidantien.
  Hohe Konzentrationen von Wasserstoff wirken erstickend durch Verdrängung von Luft.
Toxikologie:
  Wasserstoff ist nicht toxisch!.
  In hohen Konzentrationen Betäubung und Erstickung durch Verdrängung von Sauerstoff.
  Menschliche Stimme wird höher durch Veränderungen der Schallgeschwindigkeit.
    Diese sowie betäubende Wirkungen verschwinden, wenn die Person an die frische Luft gebracht wird.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Unter normalen Bedingungen:
Kein offenes Feuer!
Halten Sie Arbeitsabläufe, die im Betriebshandbuch oder in den Umgangsanweisungen stehen, ein. Im Zweifelsfall lieber vor Betrieb das System mit Inertgas spülen.
Nur zugelassene Ersatzteile benutzen.
Öffnen Sie keine unter Druck stehenden Anschlüsse!
Öffnen Sie Ventile langsam.
Überlassen Sie beim Umgang mit brennbaren Gasen und Flüssigkeiten nichts dem Zufall.
Achtung: Die Missachtung von Gefahr führt nicht zu Sicherheit!
Kontakt mit Wasserstoff kann zur Versprödung von Materialien führen. Dies ist besonders der Fall bei Metallen, die in kubisch raumzentrierten Kristallgittern kristallisieren (z.B. ferritischer Stahl), und so empfindlich auf Dekohäsion durch Wechselwirkungen mit atomischem Wasserstoff reagieren. Metalle, die in kubisch flächenzentrierten Kristallgittern kristallisieren (z.B. austenitischer nichtrostender Stahl, Al, Ni) reagieren nicht so empfindlich. Siehe DIN 17740 „Nichtrostende Stähle“ und DIN 17102 „Schweißgeeignete Stähle“.
Nicht geeignete Materialien für Wasserstoffanlagen:
Verformbares Roheisen, Palladium-Titanium-Zirconium
PVC-Rohrverbindungsstücke
Gummimischungen
A-Lock Joints größer als ND 25
Geeignete Materialien für Wasserstoffanlagen:
nichtrostender Stahl, kupferhaltige Stahllegierungen
mit Orbital- oder Wolfram-Inertgasschweißen (engl. TIG) geschweißte Anschlussnähte
hartgelötete Anschlüsse
Klemmringverbindungen z.B. VCR
Flasche mit Slot- und Federanschlüssen
Metall-auf-Metall-Dichtungen in konischen Anschlüssen
nichtrostende Stahlrohrleitungen
Perbunan-Analyserohre

## Slide 21: Lagerung von Wasserstoff
Lagerung
  Gebündelte Wasserstoffstationen von mehr als 6 Tanks dürfen nicht innerhalb d. Arbeitsgebäudes gelagert werden.
  (Wieder-)Befüllung kleiner Druckgastanks/-behälter aus Hochdrucktanks ist außerhalb einer zugelassenen Füllstation nicht erlaubt.
  Im Zweifelsfalle Tanks/Behälter mit Inertgas füllen.
  Bei einem Restdruck von < 0,5 barabs ist Inertisierung erforderlich.
  Die häufigsten Unfälle:
  Lecks, die Feuer und Explosionen verursachen.
  Komponentenversagen.
  Fehlerhafter Betrieb (menschliches Versagen).
Wichtig:
Lecks und fehlerhafter Betrieb verursachen 80 - 90 % aller Unfälle
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Die Lagerung und der Einsatz von Wasserstoff aus Rohren durch Ventile, Druckminderer und anderen Anschlussstellen sind potenzielle Stellen für Lecks. Die Gasdichtigkeit von Rohren, Anschlussstellen und Ventilen sollte regelmäßig überprüft werden, z.B. durch eine Kontrollflüssigkeit.
Es wird empfohlen, Füllsysteme zu benutzen, die die Freigabe von Wasserstoff vermeiden oder minimieren, z.B. durch selbstschließende Anschlüsse.
Für den Fall, dass Wasserstoff abgelassen werden muss, sollte der Aufbau der Lüftungsschächte so sein, dass:
sie ausbalanciert und gegenüber Druckstößen widerstandsfähig sind,
sie für das Auftreten von Detonationen gerüstet sind,
das Eindringen von Unreinheiten und Kälte vermieden wird.
Der Schutz der Anlagen vor unzulässigen Drucküberschüssen sollte durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden (z.B. Sicherheits- oder Überströmventile).
Um Leckstellen zu vermeiden, sollten die Rohre geschweißt, hartgelötet, durch Flansche oder Schraubverbindungen verbunden sein.
geschweißte oder hartgelötete Anschlüsse sind empfohlen
Minimierung der Zahl der Schraubverbindungen
elektrische Kontakte innerhalb des Rohrsystems sind erforderlich
Wasserstoff darf nicht als Ersatz für Druckluft verwendet werden:
um Behälter oder Rohre zu spülen
um Drucktests in Behältern oder Rohren durchzuführen
als Gaspuffer für Flüssigkeiten innerhalb von Behältern oder Fässern
Ausnahmen gelten für Behälter oder Rohre, die für den Betrieb mit Wasserstoff ausgelegt sind.
Wasserstoff darf nicht zur Befüllung von Ballons verwendet werden (z.B. als Spielzeug für PR-Zwecke).

## Slide 22: Anweisungen für den Umgang mit Wasserstoff
Im Falle eines Unfalls:
  Ruhig bleiben! Nicht überreagieren.
  Stellen Sie die Gaszufuhr ab (von einer sicheren Position/Distanz aus).
  Achtung: Wasserstoff verbrennt mit einer farblosen, nichtstrahlenden Flamme.
  Löschen Sie das Feuer nur, wenn eine unmittelbare Gefahr für Menschen und Geräte vorliegt.
    Wenn Wasserstoff sicher verbrennen kann, ist es besser, ihn brennen zu lassen, um so der Entstehung von entzündlichen Gemischen vorzubeugen.
    Feuerlöschmittel: Pulver, CO2, Wasser (auf Umgebung achten, z.B. elektrische Anlagen).
  Kühlen Sie unter Druck stehende Gastanks, z.B. indem Sie Wasser versprühen (aus einer sicheren Distanz).
  Evakuieren Sie gefährdete Bereiche.
  Beseitigen Sie Zündquellen.
  Warnen Sie die Nachbarschaft, retten Sie verletzte Personen, benachrichtigen Sie die Feuerwehr.
Entzündliche Substanzen dürfen sich nicht innerhalb der Sicherheitszone befinden.
  Faustregel: 2 Meter in alle Richtungen.
Halten Sie sich im Zweifelsfall an Sicherheitsanweisungen und an den Notfallplan vor Ort.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Die folgenden Dokumente sind Empfehlungen aus den “Technischen Regeln für Druckgase” (TRG 406, Anhänge 6 und 7). Sie beschreiben Sicherheitsinstruktionen sowie einen Notfall- und Alarmplan für Gastreibstoff-Füllstationen für Fahrzeuge.

## Slide 23: Explosionsschutz
Maßnahmen zur Vermeidung oder Beschränkung von Explosionsgefahren.
Technische Maßnahmen:
  ausreichende Belüftung (Verdünnungseffekt).
  Erkennung von Wasserstoffkonzentrationen (Detektoren).
  Zertifizierung darüber, dass Anlage fachgerecht dicht ist.
  Unterziehen Sie Materialien, Versiegelungen und Anschlüssen einem Dichtigkeitstest (weniger als 10-2 bis 10-6 mbar/sek (l/sek)).
  Ziehen Sie geschweißte/hartgelötete Schraubverbindungen vor.
  Benutzen Sie Rohrleitungen nur wenn es absolut nötig ist.
Administrative Maßnahmen:
  Regelmäßige Dichtigkeitstests.
  Präventive Wartung.
  Führen Sie Dichtigkeitstests nach Wartung durch.
  Wartung nur durch qualifiziertes Personal. Regelmäßige Weiterbildungen.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Explosionsgefahr gemäß ATEX: Bereich, in dem die Atmosphäre aufgrund der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden kann.
Zone 0: Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
Zone 1: Bereich, in dem sich gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden kann.
Zone 2: Bereich, in dem eine gefährlich explosionsfähige Atmosphäre normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.
Für den Fall, dass Wasserstoff innerhalb von Gebäuden oder abgeschlossenen Räumen verwendet wird, existieren folgende Richtlinien für die Erklärung von Explosionszonen, abhängig vom Status der Gebäudebelüftung:
Natürliche Belüftung Zone 1: 3 Meter großer, sphärischer Radius
Zone 2: zusätzliche 6 m
Technische Belüftung
Zone 1: 1 Meter großer, sphärischer Radius
Zone 2: zusätzliche 3 m
Sauglüftung am Objekt
Zone 1: kein Abstand
Zone 2: Nahbereich
Eingebaute Alarmanlage mit automatischer Auslösung von Schutzmaßnahmen
Zone 1: Nahbereich gemäß ATEX
Zone 2: kein Abstand
„Fachgerecht dicht“ permanent gewährleistet durch Konstruktion
kein Abstand

## Slide 24: Elektrische Maßnahmen in Ex-Zonen
Arbeiten Sie niemals mit elektrischen Anlagen oder benutzen Messgeräte, die keine Zulassung haben, welche die Vorschriften für ATEX mit den Zonen 0-1-2 erfüllt.
In Deutschland:
  Halten Sie VDE 0165 (elektrische Geräte in explosionsgefährdeten Umgebungen) ein.
  Bestimmen Sie Ex-Flächen gemäß TRB 610.3.2.3.3.1 und 4.2.1.12, sowie TRG 280 5.3.2 und 8.2.
  Entfernen Sie alle Anlagen oder Messgeräte ohne EX-Zertifizierung aus den Zonen 0-1-2.
Allgemein: Verwenden Sie nur explosionsfeste Sensoren. Alle Laptops, Mobiltelefone, Lampen etc. ohne Explosionsschutz sind verboten.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
Ausnahmen zur oben genannten Regel können nur von der für die Anlage verantwortlichen Person gegeben werden (muss in einem Dokument zum Explosionsschutz genau beschrieben werden). Folgendes Vorgehen muss darauf folgen:
Messen des H2-Gehalts in der Atmosphäre des Messgeräts durch eine zugelassene Person. Die gemessene H2-Konzentration muss weniger als 0,8 Vol% (20 % der unteren Explosionsgrenze) betragen.
Andauernde Überwachung während der Arbeit inkl. Dokumentation!
Bei Anstieg auf 2 Vol% (50 % der unteren Explosionsgrenze): Verlassen Sie umgehend die Ex-Zone!
Platzieren Sie Elektroanlangen, Ausrüstung und Messgeräte an einfach zugänglichen Orten.
Halten Sie DIN VDE 0100, 0165, 0185, 0800 und die ATEX-Regeln ein
Benutzen Sie explosionsfeste Leitungen und Sensorenverbindungen; stellen Sie eine korrekte Erdung sicher!
Bitte beachten Sie: Elektrische Installationen sollten immer von zugelassenem Personal ausgeführt werden. Fragen Sie nach Zertifikationen und Dokumentationen!
Spannungsausgleich und Blitzschutz
Maßnahmen zum internen Blitzschutz sind erforderlich. (Dies wird erfüllt, sobald ein Spannungsausgleich gemäß DIN VDE 0165 hergestellt wurde.)
Führen Sie den Spannungsausgleich gemäß DIN VDE 0165 sowie 0185 durch.
Der Funkenschlag verursacht durch statische Elektrizität kann eine Zündquelle sein. Deshalb müssen die Widerstände des Bodens und der Bodenbeläge in einer Anlage beachtet werden.
Ein Spannungsausgleich bei provisorischen Anlagen ist nicht immer möglich. (Verwenden Sie entsprechend ableitfähige Schuhe!)
Bei stationären Anlagen in explosionsgefährdeten Zonen: 106 Ohm (gemäß DIN 51953 und ZH 1/200)

## Slide 25: Umgang mit mobilen Tankstationen
Die folgenden Maßnahmen müssen zusätzlich zum Explosionsschutz getroffen werden:
Sichere Beseitigung brennbarer Gase durch Lüftungsschächte, Sicherheitsschächte und Abblasleitungen. (Sicherheitsventile)
Minimum von 3 m über dem Boden sowie Minimum von 1 m unter der Obergrenze der Anlage.
Abblasleitungen dürfen nicht unter Dächern oder Dachböden entlang führen.
Sicherheitszone um die Abblasöffnung der Lüftungsschächte
  sphärische Zone mit Radius von 1 m (Zone 1).
  sphärische Zone mit Radius von 1 m, konische Form hin zum oberen Rand (Zone 2).
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Seite <number>
10 Regeln zum Transport von Wasserstoff in kleinen Behältern innerhalb des GGVS-Limits mit gewöhnlichen Fahrzeugen:
Während des Transports von H2-Behältern ist Rauchen absolut untersagt.
Prüfen Sie gefüllte Behälter auf Dichtigkeit mit Hilfe eines Lecksprays.
Entfernen Sie Druckminderer, verschließen Sie alle Anschlüsse mit Abdeckkappen.
Sorgen Sie immer für ausreichend Belüftung. Wenn möglich: offenes Fenster. Verwenden Sie keine Umluftventilation.
Befestigen Sie den Tank/Behälter innerhalb des Fahrzeugs. Am besten auf dem Boden.
Transportieren Sie keine H2-haltigen Behälter in abgeschlossener Verpackung.
Erhitzen Sie H2-haltige Behälter nicht über 50 °C, d.h. über die Hitzekanäle. Schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung.
Entfernen Sie den Behälter sofort aus dem Fahrzeug, wenn Sie Lecks vermuten. Warnen Sie vorbeigehende Leute. Verfahren Sie gemäß Sicherheitsdatenblatt.
Entfernen Sie den H2-Behälter im Falle eines Unfalls mit darauffolgender Feuergefahr. Informieren Sie das Rettungspersonal über den H2-Behälter, wenn er sich noch im Fahrzeug befindet. Übergeben Sie die Unfallanweisungen und das Sicherheitsdatenblatt „Druckwasserstoff“.
Entfernen Sie den H2-Behälter nach Beenden der Fahrt. Lassen Sie den Behälter während des Transports nicht unbeaufsichtigt. Nicht in privaten Garagen lagern.