## Slide 1: Prinzipien der Dynamik von Flüssigkeiten
Notes: H2 Training Manual
Seite <number>
Titel: Prinzipien der Dynamik von Flüssigkeiten
Level: Anfänger (B), fortgeschrittene Anfänger (I), Fortgeschrittene (A)
Voraussetzungen: Kapitel 5
Überblick: Das Kapitel gibt einen Überblick über die technischen Theorien, auf denen Brennstoffzellen basieren.
Inhalt
Einführung in die Mechanik von Flüssigkeiten
Einführung in die Wasserwirtschaft
Einführung in die Wärmewirtschaft
Einführung in die Steuersysteme
Lernziele
Der Schulungsteilnehmer wird in der Lage sein
Probleme von Flüssigkeiten und Gasen zu erkennen, die in Brennstoffzellen verwendet werden
Die kritischen Parameter für einen erfolgreichen Betrieb zu erkennen
Die praktische Anwendung von Theorien auf reale Prozesse zu verstehen
Methodik
Vorträge, Gruppenarbeit, Diskussionen
Zeitplan
Anfänger: 3 Stunden à 60 min.
Fortgeschrittene Anfänger und Fortgeschrittene: 4 Stunden à 60 min.

## Slide 2: Definitionen der Mechanik von Flüssigkeiten
Flüssigkeiten sind Substanzen, die permanent verformt werden, wenn sie einer äußeren Kraft ausgesetzt werden.
Sie werden üblicherweise eingeteilt in:
    Komprimierbar: unter Betriebsbedingungen ändern sie ihr spezifisches Volumen.
    Nicht komprimierbar: unter Betriebsbedingungen ändern sie ihr spezifisches Volumen nicht.
In Brennstoffzellensystemen gilt Wasser als nicht komprimierbar, während Gase (H2, Luft, Dampf) komprimierbar sind.
Charakteristische Mengen:
    Druck.
    Temperatur.
    Durchfluss.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 3: Druck
Allgemeines
    Druck wird definiert als Verhältnis zwischen der ausgeübten Kraft und dem Bereich, auf den die Kraft ausgeübt wird, oder - aus anderer Sichtweise - ist Druck die Kraft, die eine Flüssigkeit auf die entsprechende Fläche ausübt.
    Absoluter Druck wird definiert in Bezug auf Vakuum.
    Überdruck wird definiert in Bezug auf den Umgebungsdruck.
    Differenzdruck ist die Differenz zwischen den Druckwerten zweier Flüssigkeiten .
    Im Internationalen Einheitensystem (Système International d‘Unités = S.I.) wird der Druck in Pa = 1 N /m2 gemessen. In der Praxis wird häufig die Einheit {Bar} verwendet. Das Umrechnungsverhältnis ist wie folgt: 1 Bar = 105 Pa.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 4: Druckmessung: Bourdon-Manometer
Der Prozessdruck übt eine Kraft auf das Bourdon-Rohr aus, das die Ausdehnungsveränderung an ein Zahnrad weitergibt, das an den Zeiger angeschlossen ist.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 5: Druckmessung: Elektronischer Dehnungsmesser
Der Kern des Systems ist der Dehnungsmesser, ein Gerät, das seinen elektrischen Wiederstand je nach Ausdehnung ändert.
Im Druckwandler befindet sich der Dehnungsmesser auf einer Membran, deren druckbedingte Verformung gemessen wird.
Ein Dehnungsmesser ist ein Gerät, das verwendet wird, um die Verformung zu messen: Der elektrische Widerstand dieses Gerätes ändert sich, wenn die Folie verformt wird, und gibt ein auswertbares Signal an ein Eingabegerät ab.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 6: Druckmessung: Ein Leitfaden für die Auswahl des Sensors
Bei der Auswahl eines Druckwandlers sollten die folgenden Punkte berücksichtig werden:
    Genauigkeit und Präzision. Üblicherweise hat ein Bourdon-Messgerät je nach Instrumentenklasse einen Präzisionsbereich von 1 % v.E. bis 0,1% v.E.
    Der Präzisionsbereich eines elektronischen Messgerätes entspricht dem des Bourdon-Messgerätes, doch es ist sehr temperaturabhängig.
    Wenn Datenaufzeichnung wichtig ist, sind elektronische Messgeräte die einzige Wahl.
    Das Material von Teilen, die nass werden, sollte mit der Prozessflüssigkeit kompatibel sein. Edelstahl AISI 316L ist kompatibel mit Wasserstoffgas.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 7: Temperaturessung: Thermoelemente (I)
Das Thermoelement nutzt den Seebeck-Effekt: Am Verbindungspunkt zwischen zwei verschiedenen Materialien (der Messstelle) entsteht eine elektromotorische Kraft.
Die Vergleichsstelle mit Umgebungstemperatur wird im Allgemeinen in den Temperaturwandler eingebaut.
Thermoelemente werden gemäß den Metalllegierungen ihrer Drähte klassifiziert. Für Temperaturen nahe der Umgebungstemperatur wird der K-Typ am häufigsten verwendet.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 8: Temperaturmessung: Thermoelemente (II)
Farbcode der Thermoelemente (länderabhängig):
Genauigkeiten:
STANDARD-REIHE +/- 1,5°C
SPEZIAL-REIHE +/- 0,5°C
Es sollten passende TE-Anschlussstücke verwendet werden, um fehlerhafte Verbindungen zu vermeiden.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 9: Temperaturmessung: Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer sind Metalldrähte, deren elektrischer Widerstand gemäß folgender Formel mit der Temperatur variiert :
R = R0 (1+aT)
Im Allgemeinen werden Platindrähte verwendet. Pt100 ist die Abkürzung für den üblichsten Temperaturwiderstand.
Die Genauigkeit wird folgendermaßen berechnet:
Klasse A +/-(0,15°C + 0,002*|T|), T in °C
Klasse B +/-(0,3°C + 0,005*|T|), T in °C
Diese Sensoren sind zwingend erforderlich für hochgenaue Temperaturmessungen. Für alle anderen Bedürfnisse genügen Thermoelemente.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 10: Flüssigkeitsströmung
Allgemeines
    Volumenstrom wird definiert als das Volumen eines Gases bzw. einer Flüssigkeit, das eine Fläche senkrecht zur Geschwindigkeit in der Zeiteinheit durchquert. Messeinheit: m3/s im Internationalen Einheitensystem.
    Q=[V]/[t] = [S].[v]; SI: {m^3 / s}
    Massestrom wird definiert als die Masse eines Gases bzw. einer Flüssigkeit, die eine Fläche senkrecht zur Geschwindigkeit in der Zeiteinheit durchquert. Messeinheit: Kg/s im Internationalen Einheitensystem.
    G=[m]/[t] = [d].[S].[v]; SI: {Kg/s}
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 11: Flüssigkeitsströmungsmessung: Venturi-Meter
Die Flüssigkeitsströmung verursacht einen Druckabfall, der von der Strömung selbst abhängt. Der Strömungswert errechnet sich aus der Messung des Druckunterschieds: P2 – P2.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 12: Messung der Flüssigkeitsströmung: Rotameter
Das Gas strömt vom unteren Einlass zur oberen Öffnung des Rotameters.
Der Schwebeköper wird angehoben, bis sich die Reibungswiderstandskraft im Gleichgewicht mit der Schwerkraft befindet.
Sie werden aufgrund der hohen Druckverluste im Allgemeinen bei niedrigeren Strömungen verwendet.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 13: Messung der Flüssigkeitsströmung: Wärmestrommesser
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 14: Messung der Flüssigkeitsströmung: Wärmestrommesser
    Es gibt zwei verschiedene Konfigurationen: Inline und Bypass.
    Bei der Inline-Konfiguration wird der Sensor in einer Verengung des Rohres angebracht, was zu hohen Druckverlusten führt.
    Bei der Bypass-Konfiguration wird der Sensor parallel zur Hauptströmung angebracht: Druckverluste werden folglich reduziert. Allerdings ist das Zeitverhalten in diesem Fall schlechter.
    Bei der Inline-Konfiguration (siehe nächste Folie) wird das Gas durch den Widerstand R1 erwärmt. Die Wärme wird durch die Strömung zum Sensor R2 transportiert. Abhängig von der Gasströmung wird die Temperatur bei R2 anders sein.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 15: Prinzipien der Flüssigkeitsströmung: Bernoullis Theorem
Bernoullis Gleichung:
z + P/g ρ + v2 / 2 g = konstant
Potentielle Gravimetrische Energie
z = Höhe
Druckenergie
P = Statischer Druck
ρ = Flüssigkeitsdichte
Kinetische Energie
v = Flüssigkeitsgeschwindigkeit
Die gesamte mechanische Energie der fließenden Flüssigkeit - bestehend aus der mit dem Flüssigkeitsdruck verbundenen Energie, der potentiellen gravimetrischen Energie der Anhebung und der kinetischen Energie der Flüssigkeitsbewegung - bleibt konstant.
Bernoullis Theorem ist das Prinzip der Energiekonservierung für ideale Flüssigkeiten in gleichbleibendem oder stromlinienförmigem Durchfluss.
g ist die Schwerkraft-beschleunigungs-konstante [L / t2]
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 16: Bernoulli-Theorem: Anwendungsbeispiel
z = konstant
Druckflüssigkeit im Rohr
Niederdruck-/Hochgeschwindigkeits-flüssigkeit am Duschkopf
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 17: Prinzipien der Flüssigkeitsströmungen: Laminar-/Wirbelströmung
    Laminarströmung: Die Stromlinien von Flüssigkeiten fließen entlang paralleler Schichten.
    Wirbelströmung: Die Stromlinien von Flüssigkeiten werden in Wirbel gewickelt.
Wirbelströmung
Laminarströmung
Die Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben die Bewegung einer Flüssigkeit.
Die Navier-Stokes-Gleichungen sind nichtlineare partielle Differentialgleichungen ohne allgemeine Lösung. Dieses System kann nur mithilfe von Computertechnik gelöst werden.
A
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 18: Prinzipien der Flüssigkeitsströmungen: Laminar-/Wirbelströmung
    Der Übergang von der Laminarströmung zur Wirbelströmung hängt von einer dimensionslosen Kennzahl, der Reynolds-Zahl (Re), ab.
    Re = ρ v L / μ; wobei ρ = Dichte, μ = Viskosität, v = Geschwindigkeit, L = Rohrdurchesser.
    Wenn Re < 2000, ist die Strömung laminar, bei einer höheren Re wird aus der Strömung eine Wirbelströmung.
    Die H2-Strömung im Inneren der Brennstoffzellenkanäle ist ebenso wie die Wasserströmung in den Kühlkanälen laminar.
A
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 19: Laminarströmungen in Kanälen
Das Geschwindigkeitsprofil im Inneren eines zylindrischen Kanals:
Vergleich Strömung - Druckabfall (Poiseuille-Formel):
Q = Volumenströmung
r = Rohrradius
μ = Dynamische Viskosität
L = Rohrlänge
ΔP = Druckabfall
A
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 20: Wassermanagement
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 21: Wassertransport innerhalb der BZ
    Im Inneren der Brennstoffzelle wird aufgrund der folgenden Gesamtreaktion Wasser erzeugt:
    2H2 + O2 → 2H2O
    Die polymere Membran ist nur protonleitend, wenn sie befeuchtet ist -> das Wasser sollte nicht vollständig entfernt werden!
    Auf der anderen Seite wird die Kathode überflutet, wenn nicht genug Wasser entfernt wird.
    Wasser wird im Allgemeinen an der Kathodenseite in die Atmosphäre ausgestoßen.
    Manchmal sammelt sich auf aufgrund des Membrantransports Wasser an der Anode.
    Wasser an der Anode wird im Allgemeinen mit zwei verschiedenen Strategien entfernt: Der Dead-End- oder der Rezirkulations-Strategie.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 22: Vergleich: Dead-End- Rezirkulationsanode
Die Dead-End-Konfiguration wird im Allgmeinen für
Kleinleistungsanwendungen verwendet.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 23: Befeuchtung von Reaktantgasen
    Selbst wenn durch die Zellenreaktion Wasser erzeugt wird, sollten sowohl der Brennstoff als auch das Oxidationsmittel befeuchtet werden.
    Die einfachste Art, um den gewünschten Feuchtigkeitsgehalt zu erreichen, ist die Verwendung eines Gleichgewichtszustandsbefeuchters.
    Diese Technik ist allerdings auf Teststationen beschränkt, da sie zu schweren und sperrigen Befeuchtern führt.
    Bei Anwendungen werden im Allgemeinen Feuchtigkeitsaustauscher verwendet.
    Der Feuchtigkeitsaustauscher ist eine praktische Lösung, die die Verwendung gesättigten Kathodenabgases ermöglicht, um den Brennstoff zu befeuchten.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 24: Schlauchmantelwassertauscher
Mit freundlicher Genehmigung von: Permapure LLC
Einlass für feuchtes Gas
Auslass für feuchtes Gas
Trockenes Gas
strömt durch
Nafion-Membran
    Die Wege der “feuchten“ und “trockenen“ Gase können ausgetauscht werden.
    Anstelle feuchten Gases kann flüssiges Wasser verwendet werden.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 25: Wassertransport durch Nafion
Mit freundlicher Genehmigung von: Permapure LLC
    Nafion ist ein Fluorpolymer, das Wasser absorbiert.
    Die Reaktion ist sehr schnell.
    Bei Sättigung steigt das Gewicht eines Nafion-Membrans um 22 %.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 26: Wärmemanagement
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 27: Wärmeerzeugung und -transport
    Die Effizienz eines Brennstoffzellenstapels beträgt unter Betriebsbedingungen ca. 50 %.
    Das bedeutet, dass die Wärmeerzeugungsrate der elektrischen Leistung entspricht.
    (1 KW Elektrizität -> 1 KW Wärme)
    Bei kleinen Brennstoffzeilen (weniger als 300 W) reicht Luftkühlung aus.
    Bei größeren Stapeln ist Wasserkühlung erforderlich.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 28: Wärmeerzeugung und -transport
    Die Struktur der Kühlkanäle ist im Allgemeinen patentiert.
    In der Regel setzt sie sich aus zwei Segmenten zusammen: Aus den “Zufuhr“- und den “Kühl“-Kanälen.
    Die Kühlkanäle verteilen das Wasser auf der gesamten Oberfläche einer zweipoligen Platte. Sie sind schmal und verursachen einen größeren Druckabfall im Wasserkreislauf.
    Zufuhrkanäle sind deutlich größer und verteilen das Wasser in die Kühlkanäle.
    Es muss entmineralisiertes Wasser verwendet werden, da die verschiedenen Platten anderenfalls elektrischen Kontakt haben würden.
    Die erzeugte Wärme wird über einen Wasser-/Luftwärmeaustauscher abgeführt.
    Dieser Austauscher sollte passend gewählt werden, um durch entmineralisiertes Wasser verursachte Korrosion zu vermeiden.
    Auf jeden Fall wird im Allgemeinen ein Harzfilter verwendet, um den Ionengehalt der Kühlflüssigkeit zu senken.
    Seit neuestem wird in BZ-Stapeln Glykol als Kühlmittel verwendet. Während es auf der einen Seite Verträglichkeitsprobleme mit polymeren Materialen im Inneren der Stapel gibt, löst diese Technologie auf der anderen Seite die Korrosionsprobleme, die für gewöhnlich bei Metallwärmeaustauschern auftreten.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 29: Probleme bei der Systemintegration: Kraft-Wärme-Kopplung
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 30: Probleme bei der Systemintegration: Kraft-Wärme-Kopplung
    Der Brennstoffzellenstapel wird so dimensioniert, dass er die Wärmeanforderungen des Heißwasserbenutzers erfüllt.
    Die überschüssige elektrische Leistung wird an das Netz gesendet.
    Der Wasserkreislauf der Brennstoffzelle wird mit entmineralisiertem Wasser gefüllt.
    Die Befüllung des Boilers wird durch den Wasserbedarf des Endnutzers geregelt.
    Für Wartungszwecke sollten beide Austauscher regelmäßig auseinandergebaut und gereinigt werden.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 31: Probleme bei der Systemintegration: Kleine Mobilitätsanwendungen
Pump
hydrogen
water
Heat balance between FC
and metal hydride reservoir
FC stack
A
n
o
d
e
timing signal
H
2
outlet
C
a
t
h
o
d
e
filter
MH tank
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 32: Probleme bei der Systemintegration: Kleine Mobilitätsanwendungen
    Der Metallhydridspeicher benötigt Wärme, um Wasserstoff freizusetzen.
    Die von der Brennstoffzelle erzeugte Wärme wird zu einem Metallhydridspeicher umgeleitet, der über einen Wärmeaustauscher erwärmt wird.
    Abhängig von den Eigenschaften des Systems könnte die erzeugte Leistung durch die Wärmeübertragung durch die Metallhydridlagerung eingeschränkt werden.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 33: Pumpen
Was ist eine Pumpe?
Eine Pumpe ist ein Gerät, das verwendet wird, um Flüssigkeiten oder Schlämme zu befördern. Eine Pumpe bringt Flüssigkeiten von einem niedrigeren Druck auf einen höheren Druck und überwindet diesen Druckunterschied, indem sie dem System Energie hinzuführt.
Gaspumpen werden im Allgemeinen als „Kompressoren” bezeichnet.
Die wichtigsten Pumpenarten:
Verdrängerpumpen
Kinetische Pumpen
Offene Schraubenpumpe
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 34: Pumpen
Verdrängerpumpen:
Energie wird an ein bestimmtes Flüssigkeitsvolumen übertragen und bringt dieses von einem Niederdruckbereich in einen Hochdruckbereich.
Hubkolbenpumpen:
Kolbenpumpen
Membranpumpen
Umlaufverdrängerpumpen:
Zahnradpumpe
Drehschieberpumpe
Schraubenpumpen
Flüssigkeitsringpumpen
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 35: Kompressoren
Was ist ein Kompressor?
Ein Kompressor (Verdichter) ist ein Gerät, das verwendet wird, um Gas von einem Niederdruckbereich in einen Bereich mit höherem Druck zu bringen: Das Gerät überwindet diesen Druckunterschied, indem es dem System Energie hinzufügt.
Die wichtigesten Kompressortypen:
Verdrängerkompressoren (Axialverdichter, Radialverdichter).
Durchflusskompresssoren (Rotationskompressoren, Hubkolbenkompressor).
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 36: Kompressoren
Allgemeines Prinzip:
Energie wird kontinuierlich zur Gasphase vom Niederdruckbereich in den Hochdruckbereich übertragen.
Es gibt zwei Haupttypen:
Kreiselkompressoren (Axial- und Radialverdichter).
Peripheriegeräte (Einstufen-, Mehrstufenkompressoren).
Durchflusskompressoren sind Maschinen, deren Durchfluss kontinuierlich ist, im Gegensatz zu den Verdrängermaschinen, bei denen der Durchfluss schwankt. Durchflussmaschinen werden auch als Turbomaschinen klassifiziert und sind im Allgemeinen kleiner und erzeugen weniger Vibrationen als die Verdrängerkompressoren.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 37: Kompressoren
Kreiselkompressoren:
Der Durchfluss in einem Kreiselkompressor geht in axialer Richtung in das Schaufelrad hinein und kommt in radialer Richtung aus diesem heraus. In einem typischen Kreiselkompressor wird die Flüssigkeit durch sich schnell drehende Schaufeln durch das Schaufelrad gedrückt. Die Geschwindigkeit der Flüssigkeit wird in Druck umgewandelt, zum Teil im Schaufelrad und zum Teil im feststehenden Diffusor.
Üblicherweise werden Kreiselkompressoren in der Prozessindustrie und Luftfahrtanwendungen in unterschiedlichen Konfigurationen verwendet: Einstufig und mehrstufig.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 38: Ejektoren
Ejektoren sind die einfachsten Typen unter den Pumpen und Kompressoren:
Sie haben keine beweglichen Teile.
Ejektoren werden in Brennstoffzellensystemen weitgehend für die Anodenrezirkulation verwendet.
Sie basieren auf dem Bernoullis-Prinzip:
Ein durch die Kontraktionen in B verursachter Niederdruckbereich erzeugt eine Flüssigkeitsströmung in A: Dies ist eine Folge der Bewahrung des Energieprinzips.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 39: Steuerungen
Grundlagen von Steuersystemen.
SISO-Steuersysteme.
PID-Steuerkreise.
MIMO-Steuersysteme.
MPC-Grundlagen.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 40: Grundlagen von Steuersystemen
Gemessene Variablen und gesteuerte Variablen
Ein Prozess besteht aus verschiedenen gemessenen und gesteuerten Variablen.
Ein Steuersystem ist ein Gerät, das in der Lage ist, das Verhalten eines Prozesses zu lenken.
Das einfachste Steuersystem ist das sogenannte SISO (Single Input – Single Output):
Einzeleingang – Einzelausgang
1 gemessene Variable
(ein Ausgang)
1 gesteuerte Variable
(ein Ausgang)
Steuer
-system
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 41: SISO-Systeme
Es gibt eine Vielzahl von SISO-Steuersystemen.
SISO-Systemfamilien:
Ein-Aus-Steuerungen (On-Off).
Proportionalsteuerungen.
PID.
On-Off und PID sind die Controller, die am häufigsten vorkommen.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 42: PID-Controller
PID-Controller (Proportional Integrative and Derivative Controllers)
Sie sind sehr häufig und werden vorwiegend in Prozesssteuersystemen verwendet.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 43: MIMO-Steuersysteme
Steuersysteme mit mehreren Eingängen und mehreren Ausgängen (Multiple Input – Multiple Output Control Systems)
Gemessene Variablen
Steuer-
system
Gesteuerte Variablen
Komplexe Steuerkreise benötigen unter Umständen modernste Logik, um den Prozess stabil zu halten.
Ein typisches Beispiel sind Axialöfen, bei denen ein Mehrfachtemperaturfühler ein vorgegebenes Profil halten sollte. In einem MIMO-Controller müssen verschiedene Stromsteller koordiniert werden, um das gewünschte Temperaturprofil zu erreichen.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>

## Slide 44: Modellprädiktive Steuerung
Die Modellprädiktive Steuerung (Model Predictive Control = MPC) ist eine moderne Methode, die in der Prozesssteuerung verwendet wird, wo viele Variablen zusammen gesteuert werden müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Das Ziel eines MPC-Controllers ist ein anderes als der „Sollwert” von SISO- und MIMO-Controllern: Ein typisches MPC-Ziel könnte sein, einen Prozess zu OPTIMIEREN, um die Kosten von Rohstoffen oder Energie zu senken.
MPC beruhen auf dynamischen Modellen des Prozesses, die verwendet werden, um das Verhalten der abhängigen Variablen im Vergleich zu den unabhängigen Variablen vorherzusagen.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Seite <number>