## Slide 1: Manual H2 Training Capítulo: combustibles alternativos
Gas natural, biocombustibles, combustibles sintéticos (El apartado del hidrógeno resumido en un capítulo a parte)
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 2: Contenido
Situación actual: a nivel mundial y europeo.
Definiciones:
    Combustibles alternativos frente a biocombustibles.
    Combustibles de primera y segunda generación.
Visión general y descripción de los combustibles alternativos:
    Producción y origen.
    Aplicabilidad.
    Aspectos ecológicos.
    Ejemplos.
Punto de vista:
    I + D, aspecto político, debate sobre alimentos frente a combustibles.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 3: Situación actual – a nivel mundial
Los combustibles alternativos sólo desempeñan un papel pequeño en el sector del transporte.
  Los combustibles derivados del petróleo crudo suministran el 96% de la demanda mundial energética para el transporte. Otros combustibles sólo desempeñan un papel significativo a nivel local o en aplicaciones del transporte específicas.
  La dependencia del petróleo crudo no es lo ideal
      Se necesita la diversificación de las energías primarias
La producción de biocombustibles 33 frente a 1.200 billones de litros de gasolina producidos en 2004 a nivel mundial (< 3%)
  Etanol: Brasil y EE.UU líderes mundiales en la producción y consumo
  Biodiésel: producción a nivel mundial de 2 billones de litros, más del 90% en UE25 especialmente en Alemania
Fuente: Biofuels Research Advisory Council: Biofuels in the European Union. 2006.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
Los combustibles alternativos sólo desempeñan un papel pequeño en el sector del transporte. En otros sectores los combustibles alternativos no son significativos y sólo se han implementado en plantas de prueba (p. Ej.. Aceite vegetal en plantas de CHP o suministro de biogás en la red de distribución de gas). Los combustibles derivados del petróleo crudo suministran el 96% de la demanda mundial energética para el transporte. Otras formas de energía (carbón, gas natural, alcoholes, energía eléctrica) tan sólo desempeñan un papel significativo a nivel local o en aplicaciones específicas del transporte.
  La dependencia del petróleo crudo no es lo ideal:
    Las reservas más importantes se encuentran en regiones políticamente inestables.
    Los precios del petróleo fluctúan.
    Incertidumbre económica.
        se necesita la diversificación de las energías primarias.
        La producción de biocombustibles de 33 billones de litros en 2004 resulta pequeña comparada con los 1.200 billones de litros de gasolina que se producen anualmente a nivel mundial. Actualmente los biocombustibles más importantes son los biocombustibles líquidos etanol y biodiésel. Brasil ha sido el líder mundial (y el usuario principal) de etanol desde hace más de 25 años, produciendo algo menos de la mitad mundial en 2004. Todas las estaciones de combustible en Brasil venden etanol puro (95%) y gasohol (E95), una mezcla de 25% etano/75% gasolina (E25). Los EE.UU son los segundos consumidores y productores mundiales de etanol combustible. El crecimiento del mercado estadounidense es una tendencia relativamente nueva; la capacidad de producción de etanol aumentó de 4 billones de litros en 1996 a 14 billones de litros en 2004. Otros países productores y usuarios de etanol combustible son Australia, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, Francia, Alemania, India, Jamaica, Malawi, Polonia, Sudáfrica, España, Suecia, Tailandia y Zambia.
        La producción mundial total de biodiésel en 2004 fue de más de 2 billones de litros, de los cuales más del 90% se produjeron en la UE25. El crecimiento se ha notado principalmente en Alemania, donde el biodiésel puro (B100) está exento de impuestos sobre carburantes. Actualmente existen en el país más de 1500 estaciones de servicio que abastecen de B100. Otros productores y usuarios de biodiésel son Francia e Italia, y países que cuentan con una cantidad de producción algo menor son Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Indonesia, Malasia y los EE.UU.

## Slide 4: Situación actual - UE
Fuente: Biofuels Research Advisory Council: Biofuels in the European Union. 2006.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
El gráfico muestra el aumento de producción de biocombustible en la UE desde 1993. Los biocombustibles líquidos en la UE25 sumaron 2040 kilotoneladas equivalentes de petróleo (en inglés ktoe) en 2004, o en otras palabras el 0’7% del mercado. A pesar del aumento significativo, no se van a alcanzar los valores de referencia auto-impuestos por la UE en 2005. Existe una variación sustancial en los esfuerzos por parte de los estados miembro, y en el caso de que todos los estados miembros alcancen los objetivos la porción alcanzará sólo 1’4% en total. Otros combustibles para el transporte se desarrollan actualmente volúmenes bajos de mercado, por ejemplo el biogás en Suecia o el aceite vegetal puro en Alemania.

## Slide 5: Situación actual - UE
El sector del transporte de la UE representa más del 30% del consumo total de energía:
  El 98% del consumo de energía para el transporte depende de los combustibles fósiles.
  Una de las principales razones del fracaso de los objetivos de Kyoto.
  Objetivo de la UE para 2010 = 5’75% ó 18 Mtoe (millones de toneladas equivalentes de petróleo) de biocombustibles, lo que significa entre 4 y 13% del total del suelo agrícola necesario para la producción.
Los biocombustibles líquidos en la UE25 ascienden a 2.040 ktoe (kilotoneladas equivalentes de petróleo) en 2004 (0’7% del mercado):
  Predomina el biodiésel de colza con 2 Mt, principalmente en Alemania, Francia e Italia.
  El Etanol se produce sobre todo a partir de trigo en Francia, España y Suecia, con casi 500 000 t.
  El biodiésel y el etanol mezclados con diésel o gasolina, en proporciones bajas, pero la mezcla de etanol en proporciones altas se usa para los vehículos adaptados (Flexi fuel), y a veces también se encuentran disponibles las formas puras. La mayor parte del etanol se procesa a éter etil-terciario-butílico (ETBE) como aditivo para gasolina.
  En la actualidad se están desarrollando otros combustibles a niveles bajos de mercado, por.Ej.. biogás en Suecia o aceite vegetal puro en Alemania.
Source: Biofuels Research Advisory Council: Biofuels in the European Union. 2006.
© Graz Energy Agency – For requests: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
El sector del transporte de la UE representa más del 30% del consumo total de energía. El 98% depende de los combustible fósiles y una gran parte es importado por lo que resulta extremadamente vulnerable a cualquier alteración del mercado. Se considera que el sector en auge del transporte es uno de los principales motivos por los que la UE ha fracasado a la hora de alcanzar los objetivos de Kyoto. Se espera que el 90% del aumento de las emisiones de CO2 entre 1990 y 2010 sea atribuido al transporte.
La producción actual de biocombustibles líquidos en la UE25 gira en torno a 2 Mtoe, lo que representa menos del 1% del mercado. Aunque en los últimos años ha habido incrementos en la producción y el uso, la porción de mercado se va situar significativamente por debajo de la política de la UE para 2010 de 18 Mtoe empleados en el sector transporte.
La UE tiene un potencial significativo para la producción de biocombustibles. Se estima que se necesitaría entre el 4 y el 13% del total del suelo agrícola en la UE para producir la cantidad de biocombustibles necesaria para alcanzar el nivel de combustible fósil líquido de reemplazo para el sector de transporte de la directiva 2003/30/EC. Además, los biocombustibles pueden contribuir a los objetivos de la UE de asegurarse el suministro de combustible para la UE a la vez que aumenta el equilibrio de los gases invernadero y se fomenta el desarrollo de una industria europea competitiva (biocombustibles y otros).
Los biocombustibles líquidos en la UE25 ascienden a 2.040 ktoe (kilotoneladas equivalentes de petróleo) en 2004, o a 0’7% del mercado.
  Predomina el biodiésel de colza con una producción de 2 Mt en 2004, en su mayor parte en Alemania, Francia e Italia.
  El Etanol se produce sobre todo a partir de trigo, y en menor medida de remolacha azucarera, en Francia, España y Suecia, con un total de 500 000 toneladas en 2004.
  El biodiésel y el etanol se emplean principalmente mezclados con diesel o gasolina, respectivamente, en proporciones bajas, pero las mezclas de proporciones altas, p. Ej.. etanol empleado para los vehículos adaptados (Flexi fuel), y las formas puras también están disponibles en algunos países. La mayor parte del etanol se procesa a éter etil-terciario-butílico (ETBE) como aditivo para gasolina.
  Otros combustibles alternativos se desarrollan a niveles bajos de mercado, por Ej. biogás en Suecia o aceite vegetal puro en Alemania.

## Slide 6: Definiciones: Combustibles alternativos frente a biocombustibles, 1ª y 2ª generación
Combustibles alternativos frente a biocombustibles:
  Los combustibles alternativos son cualquier material o sustancia que pueda ser usada como combustible, a parte de los combustibles alternativos, y no se refieren necesariamente a las fuentes de energía renovables.
  Los biocombustibles son combustible líquido o gaseoso producido a partir de biomasa (sustancias biodegradables).
Combustibles de primera y segunda generación:
  Los combustibles de primera generación son combustibles “convencionales” creados p. Ej.. por extracción, fermentación, esterificación o digestión, como el aceite vegetal, el biodiésel, bioetanol o biogás mejorado.
  Los combustibles de segunda generación se crean por conversión termoquímica (p. Ej.. gasificación, síntesis), como el hidrógeno, metanol, etanol, dimetil éter (DME) o diésel BTL (en inglés “biomass to liquid”).
Fuentes: Biofuels Research Advisory Council: Biofuels in the European Union. 2006.
en.wikipedia.org: Alternative Fuel. 2007.
www.greencarcongress.com: Secound Generation Biofuels. 2007.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
Combustibles alternativos frente a biocombustibles:
    En el contexto de los sustitutos del petróleo se entiende por el término “combustible alternativo” cualquier combustible o fuente de energía disponible, y no se refiere necesariamente a una fuente de energía renovable. Los combustibles alternativos, también conocidos como combustibles no-convencionales, son cualquier material o sustancia que pueda ser usada como combustible, a parte de los combustibles convencionales. Los combustibles convencionales incluyen: combustibles fósiles (petróleo, carbón, propano y gas natural), y también en algunos casos materiales nucleares como el uranio. Algunos combustibles alternativos incluyen el biodiésel, etanol, butanol, almacenamiento de electricidad en forma de energía química (pilas y pilas de combustible), hidrógeno, metano, gas natural, aceite vegetal, biomasa y aceite de cacahuete.
    Los biocombustibles son combustible líquido o gaseoso producido a partir de biomasa, representados por una parte pequeña de productos, desechos y residuos provenientes de la agricultura (incluyendo sustancias vegetales y animales), la selvicultura y las industrias relacionadas, además de la parte biodegradable de los desechos industriales y municipales.
Combustibles de primera y segunda generación
  Los combustibles de primera generación son combustibles “convencionales” creados p. Ej.. por extracción, fermentación, esterificación o digestión, como el aceite vegetal, el biodiésel, bioetanol o biogás superior
  Los combustibles de segunda generación se crean por conversión termoquímica (p. Ej.. gasificación, síntesis), como el hidrógeno, metanol, etanol, dimetil éter (DME) o diésel BTL (en inglés “biomass to liquid”, que es diferente en su composición química del biodiésel metil ester producido a partir de las semillas de soja)
Desde el punto de vista político los biocombustibles de segunda generación ofrecen una serie de ventajas. Permiten el empleo de una gama mucho más amplia de materias primas, especialmente los desechos. Esto puede reducir de manera significativa el coste de la fuente de suministro.
  Los combustibles resultantes son de alta calidad y de combustión limpia, con un perfil de CO2 del pozo a la rueda (WtW) potencialmente mucho más bajo que con otros combustibles líquidos.
  El proceso de cultivo (si es que existe) podría ser medioambientalmente de menor intensidad que para los cultivos agrícolas ordinarios. Una intensidad de cultivo menor tendrá como resultado unas emisiones de gases invernaderos incluso menores debido a los cultivos.
  La gasificación y el subsiguiente proceso catalítico de Fischer-Tropsch son tecnologías clave para la producción de biocombustibles de segunda generación para automóviles. Esa combinación de tecnologías, con su gama de sistemas y opciones, sin embargo, convierten el desarrollo de sistemas económica y medioambientalmente viables en algo mucho más complejo que, digamos, una planta de etanol.

## Slide 7: Visión general de los combustibles alternativos
Gas natural:
  GNC – gas natural comprimido.
  GNL – gas natural licuado.
Biocombustibles:
  Biogás (también mejorado).
  Aceite vegetal puro.
  Biodiésel.
  Bioetanol (también lignocelulósico).
Combustibles sintéticos:
GTL, BTL, SNG, FT-diésel, (Bio-)Metanol, MTBE, DME
HTU – transformación hidrotermal
Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 8: Gas natural – comprimido y licuado
Producción y origen:
  Extraído de perforaciones en la tierra.
  El gas natural se compone de > 98% metano.
  Contenido energético: 1 Nm³ gas natural = 1.16 l gasolina.
  Gas comprimido: para almacenamiento> 200 bar, en gasoductos < 100 bar.
  Gas licuado: licuefacción < - 162 °C.
Aplicabilidad (1):
  El GNC se emplea actualmente en la industria, en CHPs o en centrales eléctricas para la producción de calor y energía.
  El GNC como combustible para vehículos es una alternativa: uso en motores de gasolina con adaptaciones en el tanque, disponibilidad de vehículos de casi cualquier fabricante (monovalente o bivalente).
Fuentes: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005. Umweltschutz 5/2007: Flüssigerdgas.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 9: Gas natural – comprimido y licuado
Aplicabilidad (2):
  GNL: licuefacción = gran esfuerzo económico y técnico
      Sólo las plantas de almacenaje y la licuefacción a gran escala resultan prácticas.
      Únicamente por motivos de transporte frente a los gasoductos de GNC.
Aspectos ecológicos (únicamente GNC):
  Entre un 15 – 20% menos de emisiones GHG frente a la gasolina; se debe tener en cuenta las pérdidas en la extracción y transporte.
  Menos CO, SO2, menos combustible sin quemar y emisiones de partículas.
Ejemplos (únicamente GNC):
  Italia, Alemania: actualmente muchos vehículos en funcionamiento.
  Se necesita una red de estaciones de abastecimiento de GNC.
  Se necesita la licuefacción de GNL y buques de transporte.
Fuentes: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005. Umweltschutz 5/2007: Flüssigerdgas.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 10: Biogás
Producción y origen:
  El gas metano se produce a partir de sustancias orgánicas que contienen agua a través de la fermentación en condiciones anaeróbicas.
  Se produce a partir de desechos agrícolas, maíz y desechos orgánicos industriales, aguas residuales y aguas para el consumo doméstico.
  2 – 3 Kg. silaje de maíz => 1 Nm³ biogás.
  Contenido energético: 1 Nm³ biogás = 0.65 Nm³ gas natural.
  biogás: 60% metano, 40% CO2, ~ 6.6 kWh/Nm³. biogás mejorado: 98% metano, 2% CO2, ~ 11 kWh/Nm³.
  subproductos: residuos como fertilizantes o para la mejora del suelo.
Aplicabilidad (1):
  Actualmente el biogás se emplea en CHPs periféricos.
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 11: Biogás
Aplicabilidad (2):
  Uso del biogás mejorado en motores de gasolina con adaptaciones técnicas del tanque, casi todos los fabricantes disponen de vehículos.
  El biogás mejorado puede mezclarse con el gas natural, en la actualidad existen pocas plantas en la red nacional de gas natural a las que poder suministrar.
  Se puede emplear la infraestructura de distribución del gas natural, sólo hay disponibles unas pocas estaciones de abastecimiento.
Aspectos ecológicos:
  Entre un 60 – 100% menos de emisiones GHG frente a la gasolina.
  Se evitan las emisiones de metano a partir de desechos fermentados.
  Poca emisión de partículas.
Ejemplos:
  Suiza, Suecia: en estos momentos se emplea en vehículos (por.Ej.. autobuses).
  Se necesita una red de estaciones de abastecimiento y plantas feed-in.
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 12: Aceite vegetal
Producción y origen:
  Crudo o refinado de plantas petrolíferas a través de la extracción, pero sin modificar químicamente.
  Se produce a partir de la colza oleaginosa, girasoles, falso lino.
  3 Kg. colza oleaginosa => 1 l aceite.
  Suelo agrícola: 3 – 4 t colza oleaginosa por ha al año.
  Contenido energético: 1 l aceite vegetal = 0.92 l diésel.
  Subproductos: residuos vegetales (orujo) como pienso o fertilizante.
Aplicabilidad (1):
  Es posible el uso en motores diésel con adaptaciones técnicas (“principio de Elsbett”).
  Se debe mejorar la fiabilidad y durabilidad de los motores para la producción en serie.
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 13: Aceite vegetal
Aplicabilidad (2):
  La mezcla con el (bio)diésel no es posible.
  La infraestructura de la distribución no es compleja y principalmente existente.
  En el caso de temperaturas exteriores bajas es necesario precalentar el petróleo debido a su viscosidad.
Aspectos ecológicos:
  50% menos de emisiones GHG frente al diésel.
  Sin sulfuro y metales pesados.
  Biodegradable.
  Mayor mutagenicidad (alteración del material genético- produce cáncer) en comparación con el diésel y el biodiésel.
Ejemplos:
  Actualmente en uso en CHPs, vehículos de pasajeros y maquinaria agrícola, p. Ej.. en Alemania y Austria.
  Pruebas de flota como parte del procedimiento (por Ej.. Austria).
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 14: Biodiésel
Producción y origen
  El éster métílico con calidad de diésel se produce a partir de aceite vegetal o grasas animales.
  El petróleo se produce a partir de la colza, girasoles, falso lino o aceite comestible.
  Contenido energético: 1 l biodiésel = 0.92 l diesel.
  Costes de producción: incl. refinería: biodiésel 0,55 – 0,6 €/l vs fósil 0,3 – 0,4 €/l
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005. National Biodiesel Board: Biodiesel Production. Ewald Münzer. Vorstandsmitglied ARGE flüssige Biokraftstoffe Österreich.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 15: Biodiésel
Aplicabilidad:
  Es posible mezclarlo con el diésel fósil en cualquier proporción.
  Es posible emplearlo en motores diésel con algunas adaptaciones técnicas:
      Numerosos fabricantes de automóviles han aprobado las mezclas con diésel fósil de hasta 1:1.
      Algunos fabricantes de automóviles, por.Ej.. Volvo o BMW han aprobado las mezclas de 25% fósil con 85% biodiésel “B85”.
      En la actualidad sólo se han aprobado algunos vehículos para el uso de biodiésel puro “B100”, especialmente para mercancías.
  Se debe mejorar la fiabilidad y durabilidad de los motores para la producción en serie.
  La infraestructura de distribución es similar a la del diésel fósil.
Fuentes: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
Ewald Münzer. Vorstandsmitglied ARGE flüssige Biokraftstoffe Österreich.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 16: Biodiésel
Aspectos ecológicos:
Entre un 60 – 95% menos de emisiones de GHG frente al diésel.
  Menos CO y emisiones de partículas, pero más emisiones de N
  Biodegradable.
Ejemplos:
  Actualmente mezclado al 5.75% con diésel fósil en toda la UE.
  El gobierno austriaco planea hacer obligatoria la mezcla del diésel fósil con el 10% de biodiésel “B10” en 2010 en todo el país.
  Ejemplos de vehículos de pasajeros y camiones que circulan con 100% biodiésel B100 (p. Ej.. la flota de autobuses en Austria, vehículos en serie).
      www.ufop.de (solamente en alemán)
Fuentes: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
Ewald Münzer. Vorstandsmitglied ARGE flüssige Biokraftstoffe Österreich.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 17: Bioetanol
Producción y origen:
  Se produce por la fermentación y destilación de biomasa (cultivos agrícolas).
  Se produce a partir de cultivos azucarados/almidonados como la remolacha, maíz o patatas; en el futuro también de lino celulósico.
  2 – 8 Kg. cultivos => 1 l bioetanol.
  ½ l Bioetanol => 1 l Bio-ETBE éter etil-terciario-butílico (como aditivo para petróleo).
  Contenido energético: 1 l bioetanol = 0.68 l petróleo.
  Grandes cantidades de subproductos: salvado como alimento, fertilizante o combustible.
  bioetanol ≈ biobutanol, otro proceso de producción + mejores atributos.
Aplicabilidad (1):
  Es posible el uso en motores de petróleo con adaptaciones técnicas, algunos vehículos están aprobados por los fabricantes, por Ej. Saab Biopower.
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 18: Bioetanol
Aplicabilidad (2):
  Es posible la mezcla con petróleo fósil en cualquier proporción, por Ej. E5 (5% bioetanol/95% petróleo) y E85 (85% bioetanol).
  La infraestructura de distribución es similar a la del petróleo fósil.
  Actualmente hay un excedente de productos del petróleo en Europa.
Aspectos ecológicos:
  Entre un 30 – 75% menos de emisiones GHG frente al petróleo.
  Número de octanos más elevado, menos emisiones de CO y N
  Biodegradable.
Ejemplos:
  Actualmente en uso en diferentes vehículos (FFV – vehículo flexi fuel).
  Los principales productores son Brasil, EEUU, Francia, Suecia, España y Alemania  www.superethanol.at (sólo alemán)
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 19: Combustibles sintéticos
Producción y origen (1):
  Los combustibles sintéticos son combustibles líquidos o gaseosos (hidrocarburos) obtenidos a partir de gas natural, petróleo, carbón, biomasa u otros como desechos, pizarra bituminosa o arenas bituminosas.
  Primera gasificación: syngas (synthesis gas) producido a partir de diferentes sustancias; es una mezcla de monóxido de carbono, dióxido e hidrógeno.
  Segunda síntesis: procedimientos apropiados diferentes combustibles sintéticos.
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 20: Combustibles sintéticos
Producción y origen (2):
  Los diferentes tipos de combustibles dependen de las sustancias de origen y procesos de producción (denominados como corresponde):
    BTG (en inglés) – en español “biomasa a gas” (combustible gaseoso a partir de biomasa).
    BTL (en inglés) – en español “biomasa a líquido”: (combustible líquido a partir de biomasa), e.g. 1 Kg. madera = 1/3 Kg. biocombustible sintético.
    SNG (en inglés) – “synthetic natural gas” en español gas natural sintético (también a partir de biogás).
    FT-diésel – Fischer-Tropsch-diésel (a partir del carbón, gas o madera a través de un proceso determinado).
    Bio-DME – Biodimetileter.
    Biometanol (contenido energético 1l = 0.5l petróleo), también como fuente de bio-MTBE éter metil-terciario-butílico como aditivo para gasolina.
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 21: Combustibles sintéticos
Aplicabilidad:
  Hoy en día uso químico y acciones de I+D > no se da el uso o la producción a gran escala.
  A veces es posible la mezcla con combustibles fósiles.
  Es posible el uso en motores comunes, turbinas y pilas de combustible.
  Se puede usar la mayor parte de la infraestructura de distribución.
Aspectos ecológicos:
  Hasta un 80% menos de emisiones de GHG frente al petróleo o diésel.
  En algunas ocasiones menos emisiones de partículas, hidrocarburo sin quemar o sulfuro.
Ejemplos:
  Actualmente sólo hay unas plantas piloto de producción en funcionamiento: por Ej. Alemania, Austria, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Malasia.
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 22: HTU – transformación hidrotermal
Producción y origen:
  HTU es la degeneración de las sustancias orgánicas en agua o metanol por las altas presiones y temperaturas.
  Se puede obtener una gran variedad de productos de la madera, los biodesechos, sedimentos o salvado dependiendo del procedimiento.
  Se pueden hacer productos como el biocrudo, diferentes hidrocarburos, metano o hidrógeno.
Aspectos ecológicos:
  Casi un 80% menos de emisiones GHG frente al petróleo o diésel.
Ejemplos:
  Actualmente la tecnología HTU se encuentra bajo I+D, sólo están planeadas plantas piloto.
Fuente: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 23: Visión general
Investigación y desarrollo (tecnología y mercado):
  En estos momentos y en un futuro próximo los motores de gasolina y diésel constituyen las máquinas más importantes para la movilidad.
  Actualmente los motores de gasolina y diésel poseen un potencial de mejora (reducción de gasolina y emisiones).
  La tecnología híbrida es de vanguardia – una combinación de motores de gasolina con motores eléctricos y baterías.
  Hoy en día hay disponibilidad de bioetanol y biodiésel en la industria, en el futuro:
      biodiésel puro en vehículos de mercancías, barcos (mezclado en coches de pasajeros).
      bioetanol mezclado y también puro en coches de pasajeros.
  El biogás y los (bio)combustibles sintéticos (combustibles de 2ª generación) tienen potencial de futuro> se necesitan acciones de I+D:
      El potencial actual lo constituyen los productos de carburante especial
Fuentes: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005. Biofuels Research Advisory Council: Biofuels in the European Union. 2006.
Ewald Münzer. Vorstandsmitglied ARGE flüssige Biokraftstoffe Österreich.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B

## Slide 24: Visión general
Aspecto político – visión de la UE:
  Los nuevos combustibles son similares o compatibles con los tipos de combustibles de hoy en día.
  ¼ de los combustibles para el transporte a partir de biocombustibles para 2030.
Aspectos sociales – debate sobre alimentación frente a combustibles:
  Continúan las discusiones competitivas entre las plantas de alimentación y las centrales de energía para desplazar al competidor por el suelo agrícola:
      bioetanol: aumento del precio de los alimentos en Sudamérica (Brasil) debido a la producción extensiva (cultivo de remolacha azucarera).
      biodiésel: influencia menor en la industria de la alimentación, debido a que la materias primas (colza, girasoles) no son comestibles y a la rotación obligatoria de cultivos.
Fuentes: Joanneum Research: Treibstoffe der Zukunft. 2005. Biofuels Research Advisory Council: Biofuels in the European Union. 2006.
Ewald Münzer. Vorstandsmitglied ARGE flüssige Biokraftstoffe Österreich.
© Graz Energy Agency – Peticiones: schinnerl@grazer-ea.at
B