## Slide 1: Los principios de la fluidodinámica
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Capítulo 6
Título: Los principios de los fluídos dinámicos
Nivel: Básico, intermedio, avanzado
Requisitos: Capítulo 5
Objetivo principal: Este capítulo proporciona una visión general de las teorías técnicas sobre las que las pilas de combustible dependen.
Contenidos
Introducción a la mecánica de los fluidos
Introducción a la gestión del agua
Introducción a la gestión del calor
Introducción a los sistemas de control
Resultados de aprendizaje
El alumno sabrá
Identificar las propiedades de los líquidos y gases empleados en las pilas de combustibles
Identificar los parámetros que influyen decisivamente en una ejecución perfecta
Comprender la aplicación práctica de las teorías al mundo real
Metodología
Clases magistrales, trabajo en equipo, debates
Duración
Básico: 3 unidades de una hora
Intermedio y avanzado: 4 unidades de una horas

## Slide 2: Las definiciones de la mecánica de fluidos
Un fluido es una sustancia que pasa por una deformación constante cuando está sujeto a una fuerza externa.
Normalmente se dividen en:
    Comprimible: en funcionamiento cambian el volumen específico.
    No comprimible: en funcionamiento no cambian el volumen específico.
En los sistemas de pilas de combustible, el agua se considera no comprimible, mientras los gases (H2, aire, vapor) son comprimibles.
Cantidades típicas:
    Presión.
    Temperatura.
    Flujo.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 3: Presión
Conceptos generales
    Se define la presión como el ratio entre la fuerza ejercida y la área sobre la que se aplica la fuerza, o desde otro punto de vista, es la fuerza que un flujo aplica a la superficie de su formula.
    Se define la presión absoluta en relación con el vacío.
    Se define el indicador de presión en relación con la presión del ambiente.
    La presión diferencial es la diferencia entre los valores de presión de dos fluidos.
    En el S.I la presión se mide por Pa = 1 N /m2. En la práctica, a menudo se emplea la unidad {bar}; la conversión es 1 bar = 105 Pa.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 4: Medida de la presión: El indicador de Bourdon
El proceso de la presión ejerce una fuerza en el tubo Bourdon, que comunica la variación en la elongación a un engranaje que está conectado a la aguja.
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 5: Medida de la presión: sensor de deformación electrónico
El nucleo del sistema es el sensor de deformación, un aparato que varía su resistencia eléctrica según la elongación.
En un transductor de presión, se coloca el sensor de deformación sobre un diafragma y se mide la deformación según la presión.
Un sensor de deformación es un aparato que se utiliza para medir la deformación: la resistencia eléctrica de este aparato cambia cuando se deforma el aluminio y da una señal a un aparato que condiciona el señal.
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 6: Medida de la presión: una guía para la selección de un sensor
Cuando se seleciona un transductor de presión, se debe tomar los siguientes aspectos en consideración:
    Exactidud y precisión. Normalmente, un indicador tipo Bourdon tiene un rango de presión de 1%F.S. hasta 0.1%F.S., dependiendo del tipo de instrumento.
    La precisión de un indicador electrónico tiene el mismo ratio, pero depende en gran medida de la temperatura.
    Si es importante guardar datos, los indicadores electrónicos son la única opción.
    La parte mojada de la materia debe ser compatible con el fluido del proceso. Acero inoxidable AISI 316L es compatible con el gas hidrógeno.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 7: Medida de la temperatura: termopares (I)
El termopar emplea el efecto Seebeck: se crea una fuerza electromotor en el punto de conexión entre dos metales distintos (el empalme de la medida).
El empalme de referencia se mantiene a temperatura ambiente y normalmente está dentro del transductor de temperatura.
Se clasifican los termopares según la aleaciónes metálicas de sus cables. Los más comúnes para temperaturas de ambiente son los de tipo K.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 8: Medida de la temperatura: termopares (II)
Código en colores para Termopares (según el país):
Precisión:
SERIE ESTÁNDARD +/- 1.5°C
SERIE ESPECIAL +/- 0.5°C
Se debe emplear los conectores TC correctos para evitar un empalme mal hecho.
B
Código ANSI
Internacional lEC 584-3
Internacional IEC 584-3 IntrÍnsicamenteseguro
CHECO BRITÁNICO A BS 1843
PAÍSES BAJOS ALEMÁN A DIN 43710
JAPONÉS A JIS C 1610-1981
FRANCÉS A NFC 42-324
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 9: Medida de la temperatura: termómetro de resistencia
Los termómetros de resistencia son cables metálicos, cuya resistencia eléctrica varía según la temperatura:
R = R0 (1+aT)
Normalmente, se emplea cables de platino; Pt100 es el acrónimo de la resistencia de la tempuratura más común.
Se computa la presión del siguiente modo:
Tipo A +/-(0.15°C + 0.002*|T|), T en °C
Tipo B +/-(0.3°C + 0.005*|T|), T en °C
Estos sensores son obligatorios para una medida de la temperatura con gran precisión. Para otras necesidades, los termopares son suficientes.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 10: El flujo de fluidos
Conceptos generales.
    El flujo del volumen se define como el volumen de gas/líquido que cruza una superficie perpendicular a la velocidad en la unidad de tiempo. Unidad de medida: m3/s en el S.I.
    Q=[V]/[t] = [S].[v]; SI: {m^3 / s}
    El flujo de masa se define como la masa de gas/líquido que cruza una superficie perpendicular a la velocidad en una unidad de tiempo. Unidad de medida: Kg./s en el S.I.
    G=[m]/[t] = [d].[S].[v]; SI: {Kg./s}
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 11: Medida del flujo del fluido: el contador Venturi
El flujo de fluido produce una caída de presión, que depende del flujo en sí. Se calcula el valor del flujo según la diferencia en la presión de la medida: P2 – P2.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 12: Medida del flujo del fluido: rotámetro
El gas fluye desde la base de la entrada hasta la apertura superior del rotámetro.
El flotador se eleva hacia arriba hasta que la fuerza del arrastre del viscoso está en equilibrio con la gravedad.
Normalmente se utilizan con flujos bajos, debido a las pérdidas en la parte superior.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 13: Medida del flujo del fluido: indicador del flujo térmico
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 14: Medida del flujo del fluido: indicador del flujo térmico
    Hay dos configuraciones diferentes: inline y el conducto de derivación.
    En la configuración inline, se coloca el sensor en la parte estrecha del tubo, lo que produce grandes pérdidas en la parte superior.
    En la configuración del conducto de derivación, se coloca el sensor en paralelo al flujo principal: por lo tanto las pérdidas se reducen. Sin embargo, en este caso la reacción-tiempo es menor.
    En la configuración inline (ver la siguiente diapositiva), el gas se calienta con la resistencia R1. El calor se transfiere al sensor R2 por convección. Dependiendo del flujo del gas, la temperatura a R2 será diferente.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 15: Principios del flujo de fluido: la teorema de Bernoulli
La energía mecánica total del flujo del fluido que consiste en la energía relacionada con la presión del flujo, la energía potencial gravitacional de la elevación y la energía cinética del movimiento del flujo, es constante.
La teorema de Bernoulli es el principio para la conservación de energía de fluidos óptimos con un flujo constante y normal.
Bernoulli’s equation:
z + P/g ρ + v2 / 2 g = constante
Gravimétrico Energía Potencial
z = altura
Energía de la presión
P = presión estática
ρ = densidad del fluido
Energía cinética
v = velocidad del fluido
g es el constante de la aceleración de la gravedad [L / t2]
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 16: Teorema de Bernoulli: Un ejemplo de su aplicación
z = constante
Líquido comprimido en la tubería
Presión baja/líquido con presión alta en la salida de la ducha
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 17: Principios del flujo del fluido: flujo laminar/turbulento
    Flujo laminar: el flujo regulariza los flujos sobre capas paralelas.
    Flujo turbulento: los flujos quedan envueltos en vortices.
Flujo turbulento
Flujo laminar
Las ecuaciones de Navier-Stokes describen el movimiento de un fluido.
Navier-Stokes son ecuaciones diferenciales parciales no lineares, sin una solución general. Se debe emplear las técnicas computacionales para resolver el sistema.
A
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 18: Principios del flujo de fluidos: flujo laminar/turbulento
    La transición de un flujo laminar a otro turbulento se relaciona con un número adimensional: el número Reynolds, Re.
    Re = ρ v L / μ; en la que ρ = densidad, μ = viscosidad, v = velocidad, L = diámetro del tubo.
    Si Re < 2000, el flujo es laminar, para un Re más alto, el flujo se hace turbulento.
    El flujo H2 dentro de los canales de las pilas de combustible es laminar, junto con el flujo de agua en los canales de enfriamiento.
A
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 19: El flujo laminar en los canales
El perfil de velocidad en un canal cilíndrico:
Caída en la presión del flujo VS (Formula de Poiseuille):
Q = volumen del flujo
r = el radio del tubo
μ = vicosidad dinámico
L = longitud del tubo
ΔP = caída de presión
A
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 20: Gestión del Agua
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 21: El desplazamiento del agua dentro de una pila de combustible
    El agua se produce dentro de la pila de combustible debido a una reacción general:
    2H2 + O2 → 2H2O
    La membrana polímera se convierte en conductor de protón sólo si está muy húmeda por lo tanto es muy importante no eliminar toda el agua.
    Por otro lado, si no se quita suficiente agua, se encharca el cátodo.
    Generalmente, el agua se expulsa al ambiente por el lado del cátodo.
    Algunas veces, el agua se puede acumular en el ánodo, debido al desplazamiento de la membrana.
    Normalmente se quita el agua en el ánodo utilizando dos estrategias diferentes: un extremo cerrado o recirculación.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 22: Ánodo recirculante extremo cerrado VS
La configuración extremo cerrado se utiliza generalmente para aplicaciones
de baja energía.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 23: Humidificación de gases reactantes
    Incluso si el agua se genera mediante la reacción de la pila, tanto el fuel como el oxidante deben estar húmedos.
    La forma más simple de lograr la humedad deseada es mediante el uso de un humidificador.
    Sin embargo, esta técnica se limita a estaciones de prueba, ya que produce humidificadores pesados y voluminosos.
    Generalmente, se emplean intercambiadores de humedad en aplicaciones.
    El intercambiador de humedad es una solución práctica que permite usar el gas cátodo saturado del tubo para humidificar el combustible.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 24: Intercambiadores de agua de tubo y casco
courtesy of: Permapure LLC
Entrada gas húmedo
Salida gas húmedo
Gas seco fluye
Membrana Nafion
    Se puede intercambiar las vías de gas “húmedo” y gas “seco”. Se puede emplear agua líquida en vez de gas húmedo.
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 25: El desplazamiento del agua mediante Nafion
courtesy of: Permapure LLC
    Nafion es un polímero fluorado que absorbe el agua.
    La reacción es muy rápida.
    Al saturarse, el peso de la membrana Nafion se incrementa un 22% .
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 26: Gestión del Calor
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 27: La producción de calor y su desplazamiento
    La eficiencia de un apilamiento de celdas de combustible en funcionamiento está en un 50% aproximadamente.
    Significa que el ritmo de producción de calor es igual que la energía eléctrica.
    (1kW electricidad -> 1kW calor)
    Para celdas de combustible pequeñas (menos de 300W), el enfriamiento por aire es suficiente.
    Para apilamientos más grandes, es necesario el enfriamiento por agua.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 28: La producción de calor y su desplazamiento
    Por lo general la topología de los canales de enfriamiento está patentado.
    Por lo general, están compuestos de dos segmentos: canales de “alimentación” y de “enfriamiento”.
    Los canales de enfriamiento distribuyen el agua sobre la superficie de un plato bipolar; son estrechos y generan una caída más grande de presión en el circuito del agua.
    Los canales de alimentación son mucho más grandes, y distribuyen el agua entre los canales de enfriamiento.
    Se debe emplear agua desmineralizado, de otro modo los distintos platos estarían en contacto electrónico.
    El calor generado se disipa mediante un intercambiador de calor de agua/aire.
    Se debe seleccionar el intercambiador adecuado para evitar la corrosión inducido por el agua.
    En cualquier caso, normalmente se utiliza un filtro de resina para bajar el contenido de iones del fluido en enfriamiento.
    Recientemente, los apilamientos de celdas de combustible utilizan glicol como método de enfriamiento. Aunque surgen problemas de compatibilidad con las materias polímeros dentro del apilamiento, esta tecnología soluciona los problemas de corrosión que normalmente se produzcan con intercambiadores de calor metálico.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 29: Temas de integración de sistemas: Cogeneración
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 30: Temas de integración de sistemas: Cogeneración
    Se mide el apilamiento de celdas de combustible para coincidir con las necesidades de calor del usuario de agua caliente.
    Se envía el exceso de energía eléctrica a la red.
    Se llena el circuito de agua de la pila de combustible con agua desmineralizado.
    Se regula el llenado de la caldera según la demanda de agua del usuario final.
    Como medida de mantenimiento, se debe desmantelar y limpiar los dos intercambiadores de calor periodicamente.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 31: Temas de la integración de sistemas: Pequeñas aplicaciones de movilidad
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 32: Temas de integración de sistemas: Pequeñas aplicaciones de movilidad
    La reserva de hiduro metálico necesita calor para soltar hidrógeno.
    El calor producido por la celda de combustible se remite a una reserva de hiduro metálico, que se calienta mediante un intercambiador de calor.
    Dependiendo de las características del sistema, la energía que se produce podría ser restringido mediante la transferencia de calor através de un lecho de hiduro metálico.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 33: Bombas
¿Qué es una bomba?
Una bomba es un aparato que se utiliza para mover líquidos o deshechos. La bomba mueve los líquidos desde una presión más baja a una presión más alta, y supera la diferencia de presión al añadir energía al sistema.
Generalmente las bombas de gas se denominan “compresores”
Categorías de las principales tipos de bombas:
Bombas de desplazamiento positivo:
Cinético
De tornillo abierto
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 34: Bombas
Bombas reciprocas:
Bombas de Pistón
Bombas de diafragma
Bombas rotativas:
Bomba rotativa de engranaje
Bombas de vacío rotatorias de paleta
Bombas de tornillo
Bombas de anillo líquido
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 35: Compresores
¿Qué es un compresor?
Una bomba es un mecanismo que se utiliza para mover un gas de una zona de baja presión a otra de más alta presión: el mecanismo supera la diferencia de presión al añadir energía al sistema.
Categorías de los principales compresores:
Desplazamiento positivo (axial, centrífugo)
Compresores de flujo continuo (rotatorios, recíprocos)
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 36: Compresores
Principio general:
Se transfiere la energía a la fase de gas constantemente desde una zona de baja presión a otra de alta presión.
Hay dos tipos principales:
Centrífugo (axial y radial).
Periféries (etapa única, etapa múltiple).
Compresores de flujo continuo son maquinas en las que el flujo es continuo, no como las maquinas de desplazamiento positivo en las que el flujo es variable. Las maquinas de flujo continuo se denominan también como maquinas turbo, y generalmente son de menor tamaño y producen menos vibración que las unidades de desplazamiento positivo.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 37: Compresores
Compresores centrífugos:
El flujo de un compresor centrífugo entra en el impulsor en una dirección axial y sale en una dirección radial. En un compresor centrífugo típico, el flujo pasa por el impulsor empujado por unas cuchillas que giran con gran velocidad. La velocidad del flujo se convierte en presión, parte en el impulsor y parte en el difusor estacionario.
Normalmente, se utilizan compresores centrífugos en la industria de procesos y en aplicaciones aeroespaciales en varios tipos de configuraciones: etapa única y etapas múltiples.
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 38: Eyectores
De todos los tipos de bombas y compresores, los eyectores son los más simples:
No contienen ninguna parte que se puede mover.
Los eyectores se emplean mucho en los sistemas de pilas de combustible
para recirculación de ánodos.
Basado en el Principio de Bermoulli:
Zona de presión baja inducido por la contracción en B genera un flujo de fluido en A: esto es una consecuencia de la conservación del principio de la engergía.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 39: Controles
Fundamentos de los sistemas de control
Los sistemas de control SISO
Los Bucles de Control PID
Sistemas de control MIMO
Fundamentos del Modelo de Control Previsible
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 40: Fundamentos de los sistemas de control
Variables medidas y variables controladas.
Un proceso consiste en varias variables que se pueden medir y controlar.
Un sistema de control es un aparato capaz de dirigir el comportamiento de un proceso.
El sistema de control más simple se llama SISO:
Única entrada – Única salida
1 Var Medido
(Única entrada)
1 Var Controlado
(Única salida)
Sistema
de Control
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 41: Sistemas SISO
Hay bastantes sistemas de control de Entrada Única-Salida Única.
Grupos de Sistemas SISO:
Controles Encendido-Apagado
Controles Proporcionales
PID
Encendido-Apagado y PID son los tipos de controladores más comunes
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 42: Controladores PID
Controladores proporcionales integrados y controladores derivados
Son bastante comunes y utilizados mucho en los sistemas de control de procesos.
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 43: Sistemas de control MIMO
Sistema de Control de Entrada Múltiple – Salida Múltiple
Vars Medidos
Sistema
de Control
Vars Controlados
Es posible que los Bucles de Control Complejos necesiten una lógica avanzada para mantener el proceso en condiciones estables.
Un ejemplo típico son las calderas axiales en las que la prueba de temperatura múltiple debe mantener un perfil dado. Varios controladores de energía deben ser coordinados en un controlador MIMO para alcanzar el perfil de temperatura deseada.
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>

## Slide 44: Modelo de Control Predecible
MPC es un método avanzado que se utiliza en el control de un proceso cuando hay que controlar muchos variables para alcanzar un objetivo específico.
El objetivo del controlador MPC no es igual que los controladores “Set-Point” de SISO y MIMO; normalmente un objetivo MPC podría servir para optimizar un proceso para reducir los costes de la materia prima o la energía.
MPC depende de los modelos dinámicos del proceso que se utiliza para predecir el comportamiento de los variables dependientes e independientes.
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: email@email.com
Page <number>