## Slide 1: Los peligros de la electricidad
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Highly flammable
Caution explosive atmosphere
Fire, open light and smoking prohibited
Turn off engine and heating
Switch off mobile phones
Engage parking brake
Put gear to parking

## Slide 2: Peligros de la corriente eléctrica Los impulsos eléctricos
No podemos vivir sin corriente eléctrica en nuestro cuerpo, ya que nuestras percepciones se controlan eléctricamente.
Consideremos el siguiente ejemplo de una persona que tiene sed:
  Los ojos ven la botella.
  Esta percepción genera impulsos eléctricos en el cerebro.
  Estos impulsos son transmitidos a los músculos a través de los nervios.
  Como consecuencia, cogemos la botella con la mano y bebemos para aliviar la sed.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 3: Peligros de la corriente eléctrica Los impulsos eléctricos
El músculo cardiaco también es estimulado mediante impulsos eléctricos.
Pero estos impulsos no pueden ser controlados por el cerebro.
Los procesos que tienen lugar en el corazón pueden verse en un electrocardiograma (ECG).
  Especialmente la frecuencia cardiaca.
  La curva representa la baja frecuencia del corazón.
  Para un adulto es de alrededor de 60 - 80 latidos por minuto.
Aorta
Aurícula izquierda
Aurícula derecha
Ventrículo derecho
Nodo sinusal
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 4: Peligros de la corriente eléctrica Los impulsos eléctricos
La curva del ECG tiene un aspecto completamente distinto al de la curva de la corriente alterna común (CA).
La corriente alterna y la tensión alterna siguen una curva sinusoidal.
La corriente alterna tiene una frecuencia de 50 Hz,
  es decir, cambia de dirección 100 veces por segundo,
  a diferencia de la frecuencia del corazón, que lo hace de 60 a 80 veces por minuto.
Puede aplicarse lo siguiente :
Tensión alterna
Corriente alterna
Corriente alterna – tensión alterna
û : valor pico de la tensión alterna
ueff : valor efectivo
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 5: Peligros de la corriente eléctrica Los impulsos eléctricos
¿Cuál es la relación entre la frecuencia de la corriente alterna y la frecuencia cardiaca?
Cuando la persona toca una pieza con tensión:
  La corriente fluye a través del cuerpo humano y actúa sobre los músculos y los nervios.
  La corriente también fluye á través del corazón y se superpone con una frecuencia de 50 Hz a los impulsos del corazón.
La ley de Ohm también es de aplicación cuando la corriente fluye a través del cuerpo humano.
Con una tensión de red de 230V, la corriente que fluye es de 230 mA, suponiendo para el cuerpo una resistencia de 1000 Ohmios.
Flujo de la corriente a través del cuerpo humano
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 6: Peligros de la corriente eléctrica Los impulsos eléctricos
Las abreviaturas tienen los siguientes significados:
IT = Corriente en el cuerpo
UT = Tensión de contacto
ZT = Resistencia del cuerpo a 230 V
  Camino de la corriente mano-mano 1000 
  Camino de la corriente mano-pie 1000 
  Camino de la corriente mano-pies 750 
  Camino de la corriente manos-pies 500 
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 7: Peligros de la corriente eléctrica Efectos de la corriente eléctrica
¿Qué sucede cuando pasa corriente eléctrica a través del cuerpo?
  Efectos fisiológicos.
  Percepción de dolor, calambres musculares.
  Trastornos circulatorios, fibrilación ventricular.
Además, pueden producirse otros efectos añadidos cuando las corrientes son más elevadas, por ejemplo si se trata de alta tensión.
  Efectos térmicos:
    Quemaduras, coagulación de las proteínas y hemólisis.
  Efectos químicos:
    Descomposición electrolítica de los fluidos corporales, especialmente cuando se trata de corriente continua (CC).
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 8: Peligros de la corriente eléctrica Efectos de la corriente eléctrica
Fibrilación ventricular como efecto fisiológico:
  Cuando la corriente alterna actúa sobre el corazón se puede producir fibrilación ventricular o paro cardiaco.
  El corazón pierde su ritmo natural y no funciona con normalidad.
  En el ECG, tiene el siguiente aspecto:
Después de tres a cinco minutos, la falta de oxigeno al cerebro resulta en daños permanentes o la muerte.
Fibrilación ventricular
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 9: Peligros de la corriente eléctrica Efectos de la corriente eléctrica
En condiciones desfavorables puede producirse fibrilación ventricular o paro cardiaco.
No obstante, esto depende de varios factores:
  Magnitud de la intensidad de corriente.
  Duración.
  Tipo de corriente (CC o CA), frecuencia.
  Camino de la corriente al pasar por el cuerpo.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 10: Peligros de la corriente eléctrica Corrientes peligrosas para el organismo
Rango de intensidad 3:
Calambres musculares
Dificultad respiratoria
Trastorno del ritmo cardiaco
Normalmente no cabe esperar que se produzcan daños orgánicos permanentes
Rango de intensidad 2:
0.5 a 2 mA: Se percibe la corriente
3 a 5 mA: Comienza a percibirse dolor
10 a 20 mA: Rango del umbral de no soltar
normalmente no hay circulación de corriente
peligrosa a través del cuerpo
Límite de percepción
Ventricular fibrillation is probable
Tiempo
[ms]
Corriente
[mA]
0,1
10
100
1000
10000
50
500
5000
20
200
2000
1,0
10
1000
100
5,0
50
500
2,0
20
200
0,2
0,5
1
2
4
Límite de no soltar
A partir de 300 ms: Probable fibrilación
cardiaca
3
de 10 ms en adelante:
Límite de no soltar
200 mA
Rango de intensidad 4:
Fibrilación ventricular
Paro cardiaco
Parada respiratoria
Rango de intensidad 1:
No hay efectos– no importa la duración del efecto
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 11: Peligros de la corriente eléctrica Corrientes peligrosas para el organismo
Valores umbral para CA de 50 a 69 Hz:
  Con la lengua  desde 4.0 …5.0 A
  Con el dedo  desde 1.0 … 1.5 mA
  Umbral de no soltar (mujeres)  desde 6 mA (hombres)  desde 9 mA
  Contracciones de los músculos respiratorios  desde 20 mA
  Fibrilación ventricular  desde 50 mA
La CC es tan peligrosa como la CA.
  Pero lo valores umbral para la CC son superiores. Los valores indicados para la CA aparecen en el caso de CC sólo con intensidades de corrientes dos a tres veces superiores, excepto en lo que respecta a los efectos térmicos.
A partir de 500 mA, el efecto de la corriente es siempre fatal !!
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 12: Peligros de la corriente eléctrica Términos técnicos y valores característicos
Flujo de corriente eléctrica en caso de fallos.
La figura muestra una lámpara defectuosa. La persona toca la carcasa de metal, que está bajo tensión debido a un fallo de aislamiento (3).
El circuito de fallos resultante contiene algunas resistencias que determinan la magnitud de la corriente de fallo (corriente del cuerpo IK).
La tensión de contacto UC es otro factor que influye.
R
+
-
Tierra
RC
UC
RB
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 13: Peligros de la corriente eléctrica Términos técnicos y valores característicos
RL : Resistencia de línea
RF : Resistencia de fallo en el aislamiento
RC : Resistencia de contacto
RB : Resistencia del cuerpo
RSt : Resistencia del emplazamiento
RA : Resistencia de la tierra de la instalación
RC
UC
RB
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 14: Peligros de la corriente eléctrica Términos técnicos y valores característicos
Las investigaciones demuestran que la resistencia del cuerpo RB depende también de la tensión de contacto UC.
Cuando la tensión de contacto aumenta, la resistencia del cuerpo disminuye.
Por consiguiente IK es mayor y el peligro para la persona también aumenta.
Tensión de contacto UC
Resistencia del cuerpo RB
Resistencia de contacto RC
Resistencia del lugar RST
Corriente en el cuerpo IB
La corriente en el cuerpo depende de varios factores
Camino de la corriente desde la mano izquierda o derecha hasta ambos pies y f  1000 Hz
RB
UC
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 15: Peligros de la corriente eléctrica Términos técnicos y valores característicos
Dependiendo del camino de la corriente a través del cuerpo, el valor de la resistencia corporal es de unos 500 Ohmios a 1000 Ohmios.
El peligro para el ser humano comienza, según los valores indicados arriba, a 50 V CA ó 120 V CC .
Tensión de contacto máx. admisible
(Corriente alterna)
(Corriente continua)
Tensión de contacto máxima admisible con CC y con AC.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 16: Peligros de la corriente eléctrica Términos técnicos y valores característicos
Cortocircuito, tres polos
Cortocircuito, unipolar
Contacto corporal
Falta a tierra
Fallo
conductores
Tipos de posibles de cortocircuitos
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 17: Peligros de la corriente eléctrica Términos técnicos y valores característicos
Fallo de conductores
  Conexión defectuosa entre conductores, donde también hay un consumidor en el circuito defectuoso.
Cortocircuito
  Conexión activa de baja impedancia entre conductores con una diferencia de tensiones entre ellos durante el funcionamiento, originada por un fallo de aislamiento.
Contacto corporal
  Conexión activa entre partes conductoras que no pertenecen al circuito y partes con tensión durante el funcionamiento, causada por un fallo de aislamiento.
Fallo de tierra
  Conexión activa de un conductor externo con la masa o con partes puestas a tierra. Puede producirse a través de un arco.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 18: Prevención de accidentes Medidas en caso de accidentes
Dependiendo de la intensidad de la corriente, los accidentes eléctricos causan:
Antes de que lleguen los servicios de emergencia, deben tomarse algunas medidas de primeros auxilios.
¡Se pone en marcha la CADENA DE SOCORRO!
inconsciencia,
shock,
Parada respiratoria o
paro cardiaco/circulatorio.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 19: Prevención de accidentes Medidas en caso de accidentes
Cadena de socorro
Primeras medidas de socorro
Interrumpir el circuito
Llamada a emergencias
Primeros auxilios
Exámen médico
Medidas de socorro ampliadas
Diagnóstico
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 20: Prevención de accidentes Medidas en caso de accidentes
Los siguientes eslabones de la cadena van dirigidos a personas sin conocimientos previos de primeros auxilios que van a socorrer a la persona accidentada:
Cadena de socorro
Interrumpir el circuito
responsable del accidente
Llamada a emergencias
Cualquier persona
Cualquier persona
Primeras medidas de socorro
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 21: Prevención de accidentes Medidas en caso de accidentes
Las personas sin conocimientos de primeros auxilios sólo deben hacer lo siguiente:
  Desconectar la instalación.
  Desenchufar el enchufe.
  Sacar el fusible o disparar el disyuntor.
En ningún caso debe tocarse a la persona herida mientras no se haya cortado la tensión, de otro modo existe también peligro de muerte para la persona que presta los auxilios.
Primeras medidas de socorro
Interrumpir el circuito
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 22: Prevención de accidentes Medidas en caso de accidentes
La persona herida sólo podrá trasladarse de la zona de peligro después de que se haya desconectado la corriente.
Primeras medidas de socorro
Rescate de
la zona de peligro
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 23: Prevención de accidentes Medidas en caso de accidentes
Ahora debe avisarse al médico de urgencia lo antes posible.
Deben respetarse los correspondientes planes de emergencia que estén en vigor en su instalación.
Primeras medidas de socorro
Emergencias
En España
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 24: Prevención de accidentes Medidas en caso de accidentes
El resto de la cadena de socorro es como sigue:
Estas medidas de primeros auxilios sólo debe practicarlas personal formado en primeros auxilios, personal de ambulancia o médicos.
Cadena de socorro
Primeros auxilios
Exámen
médico
Diagnóstico
Medidas de socorro ampliadas
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 25: Prevención de accidentes Normas de seguridad
No se permite trabajar en las partes activas de las instalaciones y equipos eléctricos (salvo en circunstancias excepcionales).
Antes de iniciar el trabajo en las partes activas, debe crearse el estado muerto y debe garantizarse dicho estado mientras duren los trabajos.
Debe crearse ausencia de tensión en las partes vecinas activas cuando éstas:
  no están protegidas frente a un posible contacto directo,
  no están protegidas frente a un contacto directo mediante tapas o barreras,
  no están tapadas durante el funcionamiento del equipo eléctrico.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 26: Prevención de accidentes Normas de seguridad
Observar estas cinco normas de seguridad es
¡ vital !
Cinco normas de seguridad
• Desconectar.
• Tapar las partes activas vecinas y
colocar barreras.
• Poner a tierra y cortocircuitar.
• Confirmar que no hay tensión.
• Proteger frente a una nueva conexión.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 27: Prevención de accidentes Normas de seguridad
No obstante, hay algunas excepciones para instalaciones con tensiones nominales de hasta 1000V:
En estas instalaciones no es preciso poner a tierra y cortocircuitar cuando el lugar de trabajo puede dejarse totalmente muerto, por ejemplo, quitando los fusibles.
Cinco normas de seguridad
• Desconectar.
• Tapar las partes activas vecinas y colocar barreras.
• Poner a tierra y cortocircuitar.
• Confirmar que no hay tensión.
• Proteger frente a una nueva conexión.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 28: Prevención de accidentes Normas de seguridad
Antes de empezar los trabajos, desconectar todas las líneas que puedan llevar tensión al lugar de trabajo.
1ª Norma de seguridad – Desconectar
La ausencia de tensión en sí misma no es prueba suficiente de que se ha realizado la desconexión
Las partes con tensión incluyen:
- PDU
Motor de accionamiento
con inversor - CC / CC - convertidor para AT
Compresor de aire - Batería de tracción con equipo de control
- Compresor aire acondicionado
Calentador de agua desionizada - todas las líneas marcadas en naranja
Calentador de arranque
- Ventilador del radiador
- Bomba de alta temperatura
- Calentador de coeficiente positivo
de temperatura para interior
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 29
PDU
+
FCM
Bomba HT
Ventilador del radiador
Compresor aire
acondicionado(IC)
Calentador PTC para el
interior
Compresor de aire
la pila de cumbustible (PC)
Transversor con motor (IBT)
HV -
HV +
Clavija AT con puente en la clavija
Sobre la PCB
Oscilador del
circuito de seguridad
-
PCB
PCB
PCB
Convertidor
CC/CC AT
PCB
PCB
Alarma
H2
BMS con batería
Interlock
-OUT
Receptor del circuito
de seguridad
TCU
EPO IN
Interlock
-IN
+
+
5k6
5k6
Calentador de agua
Desionizada - PC
Calentador de arranque - PC
5K6
+
5K6
+
EPO-línea
5K6
5K6
EPO-OUT
5K6
+
5K6
Clavija BT
Batería +
Batería -
Desconexión
servicio
Enclavamiento-línea
Crash-
switched
Desconexión - servicio
¡Tirar!
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 30: Prevención de accidentes Normas de seguridad
Prevenir la reconexión (encendido) marcando, bloqueando o enclavando el interruptor; quitar el enchufe o llevarse consigo la llave.
Fijar de forma segura las señales de prohibición. (Las señales sólo deben ser retiradas por la persona que las ha fijado).
2ª norma de seguridad
Proteger frente a nuevas conexiones
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 31: Prevención de accidentes Normas de seguridad
La ausencia de tensión debe siempre determinarse claramente con un voltímetro.
Usar sólo voltímetros que funcionen correctamente y que tengan un rango de medida adecuado a la instalación.
Antes de determinar la ausencia de tensión, el funcionamiento del voltímetro debe ser confirmado sobre partes activas.
3ª Norma de seguridad –
Confirmar la ausencia de tensión
• Voltímetro de dos polos hasta 1000V según DIN.
• Multímetro del ejemplo FLUKE
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 32: Prevención de accidentes Normas de seguridad
Deben ser retirados de la zona de trabajo y de la zona de peligro las herramientas, equipo auxiliar y el resto de materiales.
Las medidas de seguridad deben ser canceladas sólo cando todas las personas estén fuera de la zona de peligro.
Retirar las señales de aviso.
Finalmente, informar a la persona responsable de la finalización de los trabajos, bien por escrito o verbalmente con repetición.
Aplicación de tensión una vez terminados los trabajos
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 33: Prevención de accidentes Normas de seguridad
Coloque el encendido en la posición OFF, saque la llave y guárdela en el bolsillo.
Servicio - Desconectar – Saque la clavija situada a la derecha en el maletero y guárdela en el bolsillo.
Coloque un cartel de “NO ENCENDER ...“.
Con un voltímetro adecuado (multímetro para CC ), compruebe que no hay tensión entre (+) y (-). La tensión residual se descarga tras un máximo de 2 minutos por las resistencias de descarga.
Procedimiento para “Desconectar“
Ejemplo para un vehículo
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 34: Medidas de protección
El paso de corriente a través del cuerpo puede tener efectos que ponen en peligro la vida de las personas y los animales.
Por ello debe intentarse evitar estas corrientes en caso de fallo mediante medidas de protección. He aquí algunas posibilidades para ello:
En la mayoría de los casos, la única protección existente contra el contacto directo es el aislamiento. Su finalidad es impedir el contacto directo con las partes activas.
Exclusión de sacudida eléctrica
El contacto con partes activas queda impedido
Protección en caso de
contacto
SELV
PELV
Protección contra
contacto directo
Aisla-miento
Obstáculos
Cobertura
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 35: Medidas de protección
La protección contra el contacto indirecto debe actuar en caso de fallo del equipo. Con esto evitamos que se produzca contacto de tensión peligroso para el ser humano.
The occurrence of a contact voltage is prevented.
Se evita la existencia continua de tensión.
Aislamiento protector
Ecualización de potencial y puesta a tierra
Salas no conductoras
Protección contra
contacto indirecto
Aislamiento protector
Protección contra
contacto indirecto
Sistema de TN
Sistema IT
Desconexión en el sistema de TT
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 36: Medidas de protección Protección contra contacto directo
Protección contra contacto directo
Protección completa
Protección por
aislamiento de las
partes activas
Protección por
cobertura o
revestimiento
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 37: Medidas de protección Protección contra contacto directo, protección completa
Aislamiento de las partes activas
  La protección completa contra contactos directos se consigue cuando las partes bajo tensión llevan aislamiento de funcionamiento o básico. El aislamiento directo del conductor (aislamiento de funcionamiento) deberá proteger frente a un fallo del conductor o de devanado. El aislamiento básico protegerá contra el paso de corrientes peligrosas a través del cuerpo en caso de que falle el aislamiento de funcionamiento.
Cobertura o revestimiento
  Las partes con tensión se cubren de forma sólida y segura con materiales aislantes, de modo que se garantice la protección contra contactos (por ejemplo, impidiendo que puedan acercarse los dedos u otros objetos alejados).
Aislamiento de funcio-
namiento
Aislamiento
básico
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 38: Medidas de protección Protección contra contacto directo, protección parcial
Protección contra contacto directo
Protección parcial
Protección
mediante
obstáculos
Protección
Guardando la
distancia
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 39: Medidas de protección Protección contra contacto directo, protección parcial
Protección mediante obstáculos
  Estos obstáculos evitan que las personas se aproximen accidentalmente a partes con tensión.
  Estos obstáculos proporcionan sólo una protección parcial, ya que pueden retirarse sin ayuda de herramientas.
Protección mediante la distancia
  En este caso también se trata de una protección parcial. Las partes activas deben estar fuera del alcance de la mano.
  La distancia mínima de 2,5 m por arriba y 1,25 m a los lados y por abajo son el límite de alcance.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 40: Medidas de protección Protección contra contacto directo, protección parcial
Protección contra contacto directo
Protección parcial
Protección mediante dispositivo
diferencial residual (RCD)
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 41: Medidas de protección Protección contra contacto directo, protección adicional
Protección mediante un disyuntor diferencial
  Este disyuntor ofrece una protección adicional en caso de contacto directo cuando las otras medidas de protección fallan. Estos disyuntores con corrientes de falla de 10 mA y de 30 mA ofrecen la protección más completa para las personas.
  No deben utilizarse como la única protección sino como protección adicional exclusivamente.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 42: Medidas de protección Protección contra contacto directo, protección adicional
Función del disyuntor diferencial
  Las corrientes en entrada y salida son verificadas en un transformador de corrientes de suma (circuito magnético).
  En el caso normal, la suma de ambas corrientes es cero. Por ello, no se crea ningún campo magnético. En caso de fallo, una parte de la corriente deja de circular vía el transformador, sino que va a tierra (masa). Se crea un campo magnético y el disyuntor se dispara.
Sin fallo
Con fallo
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 43: Medidas de protección Protección en caso de contacto, baja tensión de protección
Los términos convencionales como:
  Baja tensión de protección.
  Baja tensión funcional.
han sido sustituidos por los siguientes términos:
- Tensión Extra Baja
ELV.
S
eguridad
S
- Tensión Extra Baja
ELV.
P
- Tensión Extra Baja
ELV.
F
rotección
P
uncional
F

## Slide 44: Medidas de protección Protección en caso de contacto, Baja tensión de protección
Los requisitos de los circuitos CTES (SELV) (circuitos de tensión extra baja de seguridad) se cumplen con:
  el uso de bajas tensiones de CA < 50 V / CC < 120 V.
  la generación de la tensión mediante aislamiento seguro.
  partes activas no puestas a tierra en el e circuito CTES.
  el uso de dispositivos enchufables apropiados.
Conexión entre dos conductores externos
Conexión entre un conductor externo y un conductor neutro
- Tensión Extra Baja
ELV.
S
eguridad
S

## Slide 45: Medidas de protección Protección en caso de contacto, baja tensión de protección
Los requisitos de los CTEP (PELV) (circuitos de tensión extra baja de protección) se cumplen con:
  el uso de tensiones bajas CA < 50 V / CC < 120 V.
  la generación de la tensión por aislamiento seguro.
  partes activas puestas a tierra en el circuito CTEP (PELV).
  el uso de dispositivos enchufable adecuados.
Conexión entre dos conductores externos
Conexió entre un conductor externo y un conductor neutro
- Tensión Extra Baja
ELV.
P
rotección
P

## Slide 46: Medidas de protección Protección en caso de contacto, baja tensión funcional
La necesidad de circuitos CTEF (FELV)(circuitos de tensión extra baja funcionales) viene determinada por:
  el uso de tensiones bajas CA < 50 V / CC < 120 V.
  generación de la tensión por separación básica.
  partes activas puestas a tierra del circuito CTEF (FELV).
  el uso de dispositivos enchufables apropiados.
La separación básica de la alimentación de corriente FELV no es una separación segura!
Estas fuentes de tensión no se reconocen como una clase de protección propiamente dicha.
Conexión entre 2 conductores externos
Conexión entre un conductor externo y un conductor neutro
- Tensión Extra Baja
ELV.
F
uncional
F

## Slide 47: Medidas de protección Protección en caso de contacto, baja tensión
A continuación se muestran algunas posibilidades más de generación de bajas tensiones. Son, entre otras:
  Transformadores de seguridad con aislamiento seguro isolation.
  Transformadores con aislamiento de seguridad.
  Elementos galvánicos (acumuladores).
Más posibilidades de generación de bajas tensiones

## Slide 48: Medidas de protección Protección frente a contactos indirectos
Un aislamiento especial del equipo impide el contacto con partes activas del equipo en caso de que aislamiento básico esté defectuoso. Evita que se produzca contacto con tensiones peligrosas.
Tipos de aislamiento de protección
Aislamiento total
El alojamiento se realiza con material no conductor
ejemplo,una cafetera
Revestimiento aislante
El alojamiento metálico está revestido con plástico
en el exterior
ejemplo, taladro eléctrico
Forro aislante
El alojamiento metálico está
forrado con plástico en el
Interior
ejemplo, armario de contadores
Aislamiento intermedio
Las partes metálicas que se prolongan hacia el exte-
rior llevan piezas intercala-
das piezas aislantes
ejemplo, eje motor

## Slide 49: Medidas de protección Protección contra contactos indirectos, aislamiento de protección
El aislamiento básico y el de funcionamiento se complementan con un aislamiento adicional.
  Con este aislamiento no se permiten las capas de barniz, el anodizado, etc.
Aislamiento de funcionamiento
Aislamiento básico
Aislamiento de protección

## Slide 50: Medidas de protección Protección contra contactos indirectos, aislamiento de protección
En la figura de abajo no pasa corriente a través del cuerpo humano ya que no existe conexión conductora a la red eléctrica.
Esto es así porque el transformador de aislamiento separa galvánicamente el circuito de la red del circuito del cliente, lo que significa que el arrollamiento primario no tiene conexión eléctrica con el arrollamiento secundario.

## Slide 51: Medidas de protección Protección contra contactos indirectos, protección por desconexión
Con esta medida de protección, una corriente de falla IF circula desde el conducto activo, por el alojamiento y el conductor de protección (conexión a masa) en caso de fallo, y esta corriente dispara el disyuntor. Gracias a esta conexión de baja impedancia del alojamiento o carcasa con el llamado punto neutro de la fuente de tensión, en el caso ideal no se produce tensión de contacto o si se produce es muy baja. No hay peligro para las persona.

## Slide 52: Medidas de protección Protección contra contactos indirectos, protección por desconexión
Este tipo de red corresponde a un vehículo eléctrico. En los vehículos, generalmente es una red de CC que no está conectada al chasis. Esto significa que el polo negativo (-) de la red no está conectado a la masa del chasis.
Esto recibe el nombre de
punto neutro aislado.

## Slide 53: Medidas de protección Protección contra contactos indirectos, protección por desconexión
Un dispositivo de monitorización verifica de forma constante la resistencia de aislamiento entre la tierra (masa) y los conductores con tensión. En caso de fallo, es decir, si el polo (-) o el polo (+) tienen un defecto a tierra (defecto a masa), el dispositivo de monitorización pasa el vehículo a un estado libre de tensión al detectar una disminución en la resistencia de aislamiento.No obstante, la tensión de 12 V del vehículo no se verá afectada por esto.

## Slide 54: Medidas de protección Protección a nivel de vehículo
¿Qué medidas de protección contra las corrientes peligrosas para el cuerpo humano se utilizan en los vehículos eléctricos y los propulsados por pilas de combustible?
Protección mediante el aislamiento de todas las conducciones y equipo.
Tipos y construcción
Protección contra contacto directo

## Slide 55: Medidas de protección Protección a nivel de vehículo
Protección mediante recubrimiento
Recubrimiento de todas las partes con tensión de la PDU

## Slide 56: Medidas de protección Protección a nivel de vehículo
Protección por recubrimiento, protección por desconexión
Batería
ZEBRA
+
-
HLV
Tapa inferior HLV
Tapa superior HLV
Kl. 30
Contactor principal
300 V
Servicio-Desconexión
12 V
Protección en caso de contacto indirecto

## Slide 57: Medidas de protección Protección a nivel de vehículo
Protección por desconexión
Enclavamiento
El concepto de enclavamiento garantiza que las tensiones peligrosas son desconectadas mediante un relé en la PDU y en la batería de tracción cuando se saca la clavija.
Esta señal de onda cuadrada de 100 Hz es generada en un oscilador y está puesta en bucle con todas las conexiones de enchufe. Tan pronto como el receptor de la PDU y la batería no reconozcan la señal, toda la red se desconectará.
Esto ocurre al sacar la clavija o por un defecto en la línea.
PDU
+
FCM
HV -
HV +
HV-plug with bridge in the plug
Left above PCB
Safety circuit oscillator
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
H2- Alarm
Interlock -OUT
Safety circuit receiver
TCU
EPO IN
Interlock -IN
+
+
5k6
5k6
5K6
+
5K6
+
EPO-line
5K6
5K6
EPO-OUT
5K6
+
5K6
LV-plug
Batterie +
Batterie -
Service Disconnect
Interlock-line
Crash- switched

## Slide 58: Medidas de protección Protección a nivel de vehículo
Protección por desconexión
Monitorización del aislamiento
  Los potenciales de alta tensión son aislados contra la masa del vehículo (red IT). Aún en el caso de que se produjera un fallo de aislamiento, no habría peligro para los seres humanos. El dispositivo de monitorización del aislamiento verifica continuamente la resistencia de aislamiento frente a la masa y frente a la tensión de la batería de 12 V. En el momento en que se produce un fallo de aislamiento, la tensión es desconectada mediante dos relés. La tensión residual se descargará en los 60 segundos siguientes vía las resistencias de descarga de los capacitadores.

## Slide 59: Consejos de seguridad
Desenchufar el enchufe principal antes de abrir.
Suministro continuo de energía.
Desconectar antes de empezar a trabajar.

## Slide 60: Señales de aviso
Aviso de materiales susceptibles de explotar.
Aviso de materiales corrosivos.
Aviso de atmósfera explosiva.
Aviso de materiales tóxicos.
Aviso de materiales inflamables.

## Slide 61: Señales de aviso
Aviso de peligro procedente de la batería
Aviso de lugar peligroso
Aviso de campos electromagnéticos
Aviso de tensión peligrosa

## Slide 62: Señales de prohibición
¡Prohibido tocar! – Alojamiento activo
¡Prohibido conectar!
¡Prohibidos teléfonos móviles /radios!
¡Prohibido el paso a personas no autorizadas!