## Slide 1: Manual de formación H2 Capítulo: Plantas de cogeneración
Diseño de plantas de cogeneración,
Fundamentos tecnológicos (Pilas de combustible en un capítulo separado)
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency – Para consultas: schinnerl@grazer-ea.at
Página <number>
Capítulo 9
Título Plantas de cogeneración
Nivel Básico, intermedio
Requisitos Ninguno
Objetivo general
Este capítulo ofrece un panorama general de los aspectos técnicos y prácticos de la producción combinada de calor y electricidad.
Índice
1. El Principio de la cogeneración
2. Elegir la tecnología de cogeneración adecuada
3. Turbina de gas
4. Motor de gas
5. Motor de aceite de calefacción
6. Motor de biogás
7. Turbina de vapor
8. Motor Stirling
9. Contacto
Resultados de aprendizaje
El estudiante podrá:
 comprender las ventajas de la cogeneración
 identificar una gama de equipos
Metodología Charlas, trabajo en grupo, debate
Programa 2 unidades de una hora

## Slide 2: Índice
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
El Principio de la cogeneración.
Elegir la tecnología de cogeneración adecuada.
Turbina de gas.
Motor de gas.
Motor de aceite de calefacción.
Motor de biogás.
Turbina de vapor.
Motor Stirling.
Contacto.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 3: IDEA FUNDAMENTAL: APROVECHAR AL MÁXIMO LA ENERGIA DISPONIBLE
© Graz Energy Agency – Para consultas: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Notes: Muchas personas piensan en grandes nubes saliendo de una enorme torre de refrigeración cuando les piden que ilustren la producción de electricidad. Todos nosotros hemos visto muchas centrales eléctricas diferentes en las que se utiliza agua para enfriamiento durante el proceso, que después se condensa en el aire. Con todo, muy pocos plantean la pregunta de por qué estamos malgastando toda esa energía que calienta el agua y luego se pierde por la chimenea y las torres de refrigeración.
La cogeneración reduce drásticamente este despilfarro de energía. Al convertir la energía en un lugar cercano al consumidor de calor y de electricidad, ésta se aprovecha al máximo. El gráfico inferior ilustra este principio: en la mitad superior se muestra cuánta electricidad y calor produce una unidad de cogeneración típica a pequeña escala con un determinado consumo de energía. En este ejemplo, la unidad de cogeneración tiene una eficiencia del 89%. En el caso de la producción separada de calor (en la caldera) y electricidad (en la central eléctrica), la eficiencia es mucho más baja. Hace falta mucho más combustible, debido a las elevadas pérdidas de la central eléctrica, y a las pérdidas adicionales en la red de electricidad y en la caldera.

## Slide 4: El Principio de la cogeneración: cogeneración frente a producción separada
© Graz Energy Agency – Para consultas: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Notes: Muchas personas piensan en grandes nubes saliendo de una enorme torre de refrigeración cuando les piden que ilustren la producción de electricidad. Todos nosotros hemos visto muchas centrales eléctricas diferentes en las cuales se utiliza agua para enfriamiento durante el proceso, que después se condensa en el aire. Con todo, muy pocos plantean la pregunta de por qué estamos malgastando toda esa energía que calienta el agua y luego se pierde por la chimenea y las torres de refrigeración.
La cogeneración reduce drásticamente este despilfarro de energía. Al convertir la energía en un lugar cercano al consumidor de calor y de electricidad, ésta se aprovecha al máximo.
El gráfico inferior ilustra este principio:
En la mitad superior se muestra cuánta electricidad y calor produce una unidad de cogeneración típica a pequeña escala con un determinado consumo de energía. En este ejemplo, la unidad de cogeneración tiene una eficiencia del 89%.
En el caso de la producción separada de calor (en la caldera) y electricidad (en la central eléctrica), la eficiencia es mucho más baja. Hace falta mucho más combustible, debido a las elevadas pérdidas de la central eléctrica, y a las pérdidas adicionales en la red de electricidad y en la caldera.

## Slide 5: Todos los procesos de transformación de energía generan calor... ENERGIA…
© Graz Energy Agency – Para consultas: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Pues…. ¡A APROVECHARLA!
Notes: Muchas personas piensan en grandes nubes saliendo de una enorme torre de refrigeración cuando les piden que ilustren la producción de electricidad. Todos nosotros hemos visto muchas centrales eléctricas diferentes en las que se utiliza agua para enfriamiento durante el proceso, que después se condensa en el aire. Con todo, muy pocos plantean la pregunta de por qué estamos malgastando toda esa energía que calienta el agua y luego se pierde por la chimenea y las torres de refrigeración.
La cogeneración reduce drásticamente este despilfarro de energía. Al convertir la energía en un lugar cercano al consumidor de calor y de electricidad, ésta se aprovecha al máximo.
El gráfico inferior ilustra este principio:
En la mitad superior se muestra cuánta electricidad y calor produce una unidad de cogeneración típica a pequeña escala con un determinado consumo de energía. En este ejemplo, la unidad de cogeneración tiene una eficiencia del 89%.
En el caso de la producción separada de calor (en la caldera) y electricidad (en la central eléctrica), la eficiencia es mucho más baja. Hace falta mucho más combustible, debido a las elevadas pérdidas de la central eléctrica, y a las pérdidas adicionales en la red de electricidad y en la caldera.

## Slide 6: El Principio de la cogeneración
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
La cogeneración es un principio y no una tecnología independiente. En general, la cogeneración se puede aplicar a todos los casos en que la electricidad se produce por combustión térmica (motor, turbina de gas o turbina de vapor) o en que se utiliza energía química en una pila de combustible. Las distintas tecnologías se basan en combustibles fósiles o renovables. Con un análisis exacto de los patrones de consumo de los usuarios, es posible optimizar los planes de cogeneración para satisfacer las necesidades concretas de los usuarios.

## Slide 7: COGENERACIÓN: Obtener dos o más formas de energía distintas a partir de una única fuente
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
COGENERACIÓN
FUENTE DE ENERGÍA
ENERGÍA 1
ENERGÍA 1
ENERGÍA 1
ENERGÍA 1
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
La cogeneración es un principio y no una tecnología independiente. En general, la cogeneración se puede aplicar a todos los casos en que la electricidad se produce por combustión térmica (motor, turbina de gas o turbina de vapor) o en que se utiliza energía química en una pila de combustible. Las distintas tecnologías se basan en combustibles fósiles o renovables. Con un análisis exacto de los patrones de consumo de los usuarios, es posible optimizar los planes de cogeneración para satisfacer las necesidades concretas de los usuarios.

## Slide 8: Hay distintas “calidades” de energía
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Energía de alta calidad: Electricidad, luz, mecánica Energía de baja calidad: Calor
… y la que se intenta aprovechar es la energía calorífica
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
La cogeneración es un principio y no una tecnología independiente. En general, la cogeneración se puede aplicar a todos los casos en que la electricidad se produce por combustión térmica (motor, turbina de gas o turbina de vapor) o en que se utiliza energía química en una pila de combustible. Las distintas tecnologías se basan en combustibles fósiles o renovables. Con un análisis exacto de los patrones de consumo de los usuarios, es posible optimizar los planes de cogeneración para satisfacer las necesidades concretas de los usuarios.

## Slide 9
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
MOTORES TÉRMICOS TRASFORMAR CALOR EN TRABAJO MECÁNICO Q  W
Pero el 2ºPpio impone limitaciones:
  Qf > 0
  Máximo rendimiento:
Ejemplo: Tf=30ºC Tc=690ºC  CARNOT=0.68
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
La cogeneración es un principio y no una tecnología independiente. En general, la cogeneración se puede aplicar a todos los casos en que la electricidad se produce por combustión térmica (motor, turbina de gas o turbina de vapor) o en que se utiliza energía química en una pila de combustible. Las distintas tecnologías se basan en combustibles fósiles o renovables. Con un análisis exacto de los patrones de consumo de los usuarios, es posible optimizar los planes de cogeneración para satisfacer las necesidades concretas de los usuarios.

## Slide 10
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
EN UN MOTOR DE UN AUTOMOVIL: =0.38
  25% Trabajo útil.
  20% pérdidas por radiación.
  20% Refrigeración.
  35% Gases de escape.
Y EN EL EFECTO TERMOELÉCTRICO (Seebeck): =0.18 T=300ºC
EJEMPLOS:
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
La cogeneración es un principio y no una tecnología independiente. En general, la cogeneración se puede aplicar a todos los casos en que la electricidad se produce por combustión térmica (motor, turbina de gas o turbina de vapor) o en que se utiliza energía química en una pila de combustible. Las distintas tecnologías se basan en combustibles fósiles o renovables. Con un análisis exacto de los patrones de consumo de los usuarios, es posible optimizar los planes de cogeneración para satisfacer las necesidades concretas de los usuarios.

## Slide 11
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
RENDIMIENTO:
En motores térmicos:
En Cogeneración:
  Eficiencia eléctrica:
  Eficiencia térmica:
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
La cogeneración es un principio y no una tecnología independiente. En general, la cogeneración se puede aplicar a todos los casos en que la electricidad se produce por combustión térmica (motor, turbina de gas o turbina de vapor) o en que se utiliza energía química en una pila de combustible. Las distintas tecnologías se basan en combustibles fósiles o renovables. Con un análisis exacto de los patrones de consumo de los usuarios, es posible optimizar los planes de cogeneración para satisfacer las necesidades concretas de los usuarios.

## Slide 12: Elegir la tecnología de cogeneración adecuada
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
  Diferentes tecnologías disponibles para producir conjuntamente calor y electricidad.
Criterios:
  Los clientes deben utilizar el calor cerca de la planta de cogeneración para evitar pérdidas de transmisión.
  La tecnología de producción combinada debe elegirse en función de la demanda de calor específica del cliente.
  Las unidades de cogeneración deben tener el tamaño adecuado para el cliente.
  Disponibilidad de fuentes de energía.
  La tabla de la página siguiente incluye un resumen
  A continuación, descripción de diferentes tecnologías
B
Notes: 29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 13: Resumen de las tecnologías de cogeneración
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
"++" significa que la tecnología es muy adecuada "+" significa menos adecuada Ninguna mención significa que no es adecuado para producir este tipo de calor
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
Existen distintas pilas de
combustible; la evaluación
no es posible
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
La gama de tecnologías disponibles es bastante amplia. La tecnología de cogeneración se selecciona atendiendo a varios criterios, específicos de su actividad y su demanda de calor. La tabla inferior clasifica las tecnologías: "++" significa que la tecnología es muy adecuada para producir el calor que usted necesita, y "+" significa menos adecuada. Ninguna mención significa que la tecnología no es adecuada para producir el tipo de calor que usted necesita. Por ejemplo, el motor Stirling funciona a temperaturas más bajas que otros motores, por lo que la producción de vapor o aire caliente no es apropiada. No obstante, existen muchos tipos de pilas de combustible que funcionan a distintos niveles de temperatura y con diferentes combustibles, por lo que no es posible una evaluación para vapor y aire caliente (para más información, consulte el capítulo Tecnología de pila de combustible).

## Slide 14: Máquinas térmicas utilizadas en cogeneración:
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
  Turbina de gas.
  Turbina de vapor.
  Motor de gas.
  Motor de Gasoil.
  Motor de biogás.
  Motor Stirling.
  Células de combustible.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
La gama de tecnologías disponibles es bastante amplia. La tecnología de cogeneración se selecciona atendiendo a varios criterios, específicos de su actividad y su demanda de calor. La tabla inferior clasifica las tecnologías: "++" significa que la tecnología es muy adecuada para producir el calor que usted necesita, y "+" significa menos adecuada. Ninguna mención significa que la tecnología no es adecuada para producir el tipo de calor que usted necesita. Por ejemplo, el motor Stirling funciona a temperaturas más bajas que otros motores, por lo que la producción de vapor o aire caliente no es apropiada. No obstante, existen muchos tipos de pilas de combustible que funcionan a distintos niveles de temperatura y con diferentes combustibles, por lo que no es posible una evaluación para vapor y aire caliente (para más información, consulte el capítulo 5, Tecnología de pila de combustible).

## Slide 15: Turbina de gas
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Tecnología muy importante para cogeneración a gran escala.
  Amplia gama de unidades disponible: comenzando por micro turbinas de ~30 kWe.
  Reducción de emisiones de azufre o nitrógeno en comparación con el aceite.
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
Las turbinas de gas se han convertido en la máquina motriz más utilizada en años recientes para la cogeneración a gran escala. Las turbinas de gas no sólo se emplean en aplicaciones a gran escala. En el mercado existen unidades más pequeñas, desde 400 kWe aproximadamente. Las micro turbinas empezaron a implantarse a finales de la década de los noventa. Se derivan de los turbocompresores de automoción y las hay desde 30 kWe. Las micro turbinas utilizan menos espacio que los motores convencionales y los costes de mantenimiento son más bajos. Además, la emisión de gases contaminantes se reduce, especialmente aquellos gases que provocan la lluvia ácida y el agotamiento de la capa de ozono. Las eficiencias eléctricas son generalmente más bajas que en los motores de combustión interna.

## Slide 16: Turbina de gas: esquema
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006. and Wikipedia. 2007.
compressor
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
Una turbina de gas extrae energía de un flujo de gas caliente producido por la combustión de gas o fuel-oil en una corriente de aire comprimido. Cuenta con un compresor de aire corriente arriba, mecánicamente acoplado a una turbina corriente abajo y una cámara de combustión situada en medio.
Se libera energía cuando el aire comprimido se mezcla con el combustible y se inflama en la cámara de combustión. Los gases resultantes son dirigidos por medio de las palas de la turbina, haciendo girar la turbina y alimentando mecánicamente el compresor. Los sistemas de ciclo combinado transfieren el calor residual a sistemas de turbinas de vapor, y la producción combinada de calor y electricidad (cogeneración) utiliza el calor residual para producir agua caliente. Finalmente, los gases de escape se liberan a la atmósfera.
La energía se utiliza para accionar aviones, trenes, barcos, generadores eléctricos e incluso depósitos de calefacción.

## Slide 17: Motor de gas
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Los motores de combustión interna funcionan con los mismos principios que sus homólogos de gasolina y diesel en automoción
  Existen unidades desde 5 kWe hasta más de 1.000 kWe
  Mayor eficiencia eléctrica que las turbinas, pero la energía térmica presenta generalmente temperaturas más bajas
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
La mayoría de unidades de cogeneración a pequeña escala son motores de combustión interna que funcionan con los mismos principios habituales que sus homólogos de gasolina y diesel utilizados en automoción. Los motores operan con combustibles líquidos o gaseosos, tales como aceite de calefacción, gas natural o biogás, y los hay desde 5 kWe hasta 1,000 kWe. Los motores de combustión interna tienen mejor eficiencia eléctrica que las turbinas, pero la energía térmica que producen requiere temperaturas más bajas y por ello son muy válidos para aplicaciones en edificios. La relación entre calor y electricidad utilizable se sitúa normalmente en un intervalo de 1:1 a 2:1.

## Slide 18: Motor de gas: esquema
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 19: Motor de aceite de calefacción
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  ¡No debe utilizarse si no hay disponibilidad de biogás o gas natural!
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
El aceite de calefacción genera más gases de efecto invernadero, óxido de nitrógeno, azufre y emisiones de combustible no quemado que el biogás y el gas natural. En consecuencia, debería darse preferencia al biogás y al gas natural. Para más información, consulte el Capítulo Combustibles alternativos.

## Slide 20: Motor de aceite de calefacción: imagen
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
Imagen: Motor de aceite de calefacción de 5 kWe en un edificio municipal (Amel - Bélgica)
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 21: Motor de biogás
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  ¡Si hay biogás disponible, resulta ecológica y económicamente razonable utilizar un motor de biogás!
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
El biogás se produce por fermentación en condiciones anaerobias a partir de sustancias orgánicas que contienen agua. Estas sustancias orgánicas pueden ser residuos agrícolas, maíz y residuos orgánicos de la industria, los hogares y las aguas residuales. El biogás consta básicamente de metano (un gas de efecto invernadero) y se deriva de procesos de fertilización, desechos y tratamiento de aguas residuales. Por ello, la utilización de biogás para producción de calor y electricidad resulta ecológica y económicamente razonable. Además, el biogás causa menos emisiones de gases de efecto invernadero que la utilización de aceite de calefacción y gas natural. Para más información, consulte el Capítulo 3, Combustibles alternativos.

## Slide 22: Motor de biogás: imágenes
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
Imagen: Motor de biogás de 102 kWe en una pequeña localidad (La Surizée - Bélgica)
Imagen: Motor de biogás de 1,25 MWe en una Industria alimentaria, Lutosa (Electrabel – Bélgica)
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 23: Turbina de vapor
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  La tecnología se ha utilizado para cogeneración a gran escala durante muchos años.
  Gama de unidades disponibles: desde ~200 kWe.
  Eficiencia total generalmente alta, hasta un 84%.
  Funciona con combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (también renovables).
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
Las turbinas de vapor se han utilizado como máquinas motrices para sistemas de cogeneración a gran escala durante muchos años. Generalmente, las turbinas de vapor se asocian a centrales eléctricas de mayor tamaño pero también se utilizan con frecuencia pequeñas unidades desde 200 kW. La eficiencia total es normalmente muy alta; alcanza hasta el 84%. Las turbinas de vapor funcionan con combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, tanto fósiles como renovables. La relación típica entre calor y electricidad de las turbinas de vapor es 6:1 aproximadamente.

## Slide 24: Turbina de vapor: esquema
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>

## Slide 25: Motor Stirling
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Estos motores son aparatos combustión externa diferentes a los convencionales.
  Aplicaciones a pequeña escala disponibles sólo desde 0,2 hasta 9 kWe.
  Requieren escaso mantenimiento, las emisiones de contaminantes son bajas (dependiendo de la fuente de energía, normalmente gas natural).
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
Para aplicaciones a muy pequeña escala con una capacidad entre 0,2 kWe y 9 kWe se pueden utilizar los motores Stirling. Estos motores son equipos de combustión externa y por ello difieren considerablemente de los modelos convencionales. El motor Stirling tiene menos piezas móviles que los motores convencionales, y carece de válvullas, levas, inyectores de combustible o sistemas de encendido por chispa. Así pues, es más silencioso que los motores normales. Los motores Stirling requieren también escaso mantenimiento y su emisión de contaminantes es baja.

## Slide 26: Motor Stirling: esquema
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
I
Enfriador
Calefactor
Cilindro de
expansión
Pistón de
expansión
Generador
Regenerador
Agua de
enfriamiento
Cilindro de
compresión
Pistón de
compresión
SOLO 161
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
Estos motores son equipos de combustión externa y por ello difieren sustancialmente de los modelos convencionales. El motor Stirling tiene menos piezas móviles que los motores convencionales, y no necesita válvulas, levas, inyectores de combustible o sistemas de encendido por chispa. En consecuencia, es más silencioso que los motores normales. Además, los motores Stirling precisan poco mantenimiento y su emisión de contaminantes es baja.

## Slide 27: Célula de combustible
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Ejemplo FC Navantia MTU HM-300:
    Potencia eléctrica: 250Kw.
    Potencia térmica: 170Kw.
    Temperatura del agua: 95ºC.
    Rendimiento eléctrico antes de acondicionar: 54%.
    Rendimiento eléctrico después de acondicionar a 400V 3F: 47%.
    Rendimiento térmico: 28%.
    Rendimiento global: 82%.
Fuente: COGENchallenge: Pick the right cogeneración technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>
Para aplicaciones a muy pequeña escala con una capacidad entre 0,2 kWe y 9 kWe se pueden utilizar los motores Stirling. Estos motores son equipos de combustión externa y por ello difieren considerablemente de los modelos convencionales. El motor Stirling tiene menos piezas móviles que los motores convencionales, y carece de válvullas, levas, inyectores de combustible o sistemas de encendido por chispa. Así pues, es más silencioso que los motores normales. Los motores Stirling requieren también escaso mantenimiento y su emisión de contaminantes es baja.

## Slide 28: Contacto
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
COGEN Europe
  Gulledelle 98, B-1200 Bruselas
  Tel: +32 2 772 82 90
  Stefan Craenen
  stefan.craenen@cogen.org
Graz Energy Agency Ltd.
  Punto de Información Nacional para cogeneración
  Kaiserfeldgasse 13/1, A-8010 Graz
  Tel: +43 316 811 848
  Daniel Schinnerl, Jan W. Bleyl
  schinnerl@grazer-ea.at
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Page <number>