## Slide 1: Capitolo: 6 Principi di fluidodinamica

## Slide 2: Definizioni meccaniche di fluido
Un fluido è una sostanza che subisce continue deformazioni se viene sottoposta ad una forza esterna.
Convenzionalmente si dividono in
  Comprimibili: in condizioni operative cambiano il volume specifico.
  Incomprimibili: in condizioni operative non cambiano il volume specificio.
Nella cella a combustibile l'acqua è considerata non comprimibile mentre i gas (idrogeno, aria, vapore) sono comprimibi.
Characteristic quantities:
  Pressione.
  Temperatura.
  Flusso.
B

## Slide 3: Pressione
Concetti generali
    La pressione è definita come il rapporto tra la forza esercitata e l'area sulla quale viene applicata la forza stessa o, da un altro punto di vista, è la forza che un fluido applica sulla superficie del suo recipiente.
    La pressione assulota è definita in riferimento al vuoto.
    La pressione relativa è definita in riferimento alla pressione ambiente.
    La pressione differenziale è la differenza tra i valori di pressione di due fluidi.
    Nel S.I. la pressione è misurata in Pa = 1 N /m2. In pratica, si usa spesso l'unità {bar}; la conversione è 1 bar = 105 Pa.
B

## Slide 4: Misura della pressione: misura di Bourdon
La pressione del sistema esercita una forza sul tubo di Bourdon, che trasmette la variazione di estensione a una ruota dentata collegata all'ago puntatore.
I

## Slide 5: misuradella pressione: strain gauge elettronico
Il cuore del sistema è uno strain gauge, un dispositivo che varia la sua resistenza elettrica secondo l'estensione.
Nei trasduttori di pressione la misura dello sforzo è collocata su un diagramma in cui viene misurata la deformazione correlata alla pressione.
Lo strain guage è un a dispositivo utilizzato per misurare la deformazione: la resistenza elettrica dell'apparecchio cambia se il foglio viene deformato inviando un segnale a un sistema di captazione.
I

## Slide 6: Misura della pressione: una guida per la scelta dei sensori
Nella scelta di un trasduttore di pressione devono essere considerati i seguenti punti:
  Precisione. Generalmente, un misuratore di Bourdon ha un intervallo di precisione dall'1%F.S. allo 0.1%F.S., a seconda della classe dello strumento.
  La precisione di un misuratore elettronico è della stesso range, ma è fortemente soggetta alla temperatura.
  Se la raccolta dei dati è un problema, i misuratori elettronici sono l'unica scelta.
  Il materiale per le parti umide deve essere compatibile con il fluido di processo. L'acciaio inossidabile AISI 316L è compatibile con l'idrogeno.
B

## Slide 7: Misure di temperatura: termocoppie (I)
La termocoppia usa l'effetto Seebek: una forza elettromotrice generata nel punto di congiunzione tra due differenti metalli (la giunzione di misura).
la giunzione di riferimento, mantenuta a temperatura ambiente, è generalmente costruita all'interno del trasduttore di temperatura.
Le termocoppie sono classificate secondo le leghe metalliche dei fili. Quella comunemente utilizzata per misure si temperature vicine a quella ambiente sono di tipo K.
B

## Slide 8: Misure di temperatura: termocoppie (II)
Codice del colore delle termocoppie (in base al Paese):
Precisione:
SERIE STANDARD +/- 1.5°C
SERIE SPECIALE +/- 0.5°C
Per evitare discordanza sulla giunzione devono essere utilizzati i connettori TC adatti.
B

## Slide 9: Misure di temperatura: termometro a resistenza
I termometri a resistenza sono fili metallici la cui resistenza elettrica varia con la temperatura secondo la relazione:
R = R0 (1+aT)
Generalmente sono utilizzati fili di platino; Pt100 è l'acronimo del sensore di temperatura a resistenza più comune .
La precisione è calcolata come segue:
classe A +/-(0.15°C + 0.002*|T|), T in °C
classe B +/-(0.3°C + 0.005*|T|), T in °C
Questi sensori sono richiesti per misure di temperatura altamente accurate. Per tutti gli altri impieghi, le termocoppie sono sufficienti.
B

## Slide 10: Flusso dei fluidi
Concetto generale
    La portata in volume è definita come il volume di gas o liquido che attraversa una superficie perpendicolare alla velocità nell'unità di tempo. Unità di misura: m3/s nel S.I.
    Q=[V]/[t] = [S].[v]; SI: {m^3 / s}
    La portata in massa è definita come la massa di gas o liquido che attraversa una superficie perpendicoare alla velocità nell'unità di tempo. Unità di misura: Kg/s nel S.I.
    G=[m]/[t] = [d].[S].[v]; SI: {Kg/s}
B

## Slide 11: Misura di portata: venturimetro
La portata aumenta con una caduta di pressione, che dipende dal flusso stesso. Il valore della portata si calcola dalla misura della differenza di pressione: P2 – P1.
B

## Slide 12: Misura di portata: rotametro
Il gas fluisce dall'ingresso alla base fino all'apertura superiore del rotametro.
Il galleggiante viene sollevato fino a quando la forza per attrito viscoso raggiunge l'equilibrio con la gravità.
Sono generalmente utilizzati con basse portate, dovute a perdite su grandi pressioni.
B

## Slide 13: Misura di portata: misuratore termico di flusso
  Ci sono due differenti configurazioni: inline and bypass.
  Nella confgurazioni inline il sensore è collocato in una stretoria del tubo in a narrowing of the tube, che genera alte cadute di pressione.
  Nella configurazione con bypass, il sensore è collocato in in parallelo al flusso principale: le cadute di pressione sono quindi ridotte. Comunque in questo caso il tempo di risposta è più scarso.
  Nella configurazione inline (vedi slide successiva), il gas viene riscaldato dalla resitenza R1. Il calore è trasportato per convezione al sensore R2. A seconda della portata, la temperatura sulla resistenza R2 sarà differente.
B

## Slide 14: Misura di portata: misuratore termico di flusso
B

## Slide 15: Principi di flusso dei fluidi: teorema di Bernoulli
Equazione di Bernoulli:
z + P/g ρ + v2 / 2 g = Costante
Energia Potenziale Gravimetrica
z = altezza
Energia della Pressione
P = pressione statica
ρ = densità del fluido
Energia cinetica
v = velocità del fluido
L'energia meccanica totale del fluido in movimento, compresa l'energia relativa alla pressione del fluido, il potenziale gravimetrico e l'energia cinetica del fluido in movimento, rimane costante.
Il teorema di Bernoulli è il principio della conservazione dell'energia per i fluidi ideali in regime stazionario oin flusso laminare.
g costante di accelerazione gravitazionale [L / t2]
I

## Slide 16: Teorema di Bernoulli: Esempio di applicazione
z = costante
liquido compresso nel tubo
liquido con bassa pressione/alta velocità all'uscita della doccia
I

## Slide 17: Principi sul flusso dei fluidi: flusso laminare/turbolento
  Flusso laminare: le linee di flusso scorrono lungo linee parallele
  Flusso turbolento: le linee di flusso sono avvolte in vortici
Flusso turbolento
Flusso laminare
L'equazione di Navier-Stokes descrive il moto di un fluido.
Le equazioni di Navier-Stokes sono differenziali, non lineari e a derivate parziali, senza soluzioni esatta. Per risolvere il sistema occorre utilizzare la tecnica numerica.
A

## Slide 18: Principi sul flusso dei fluidi: flusso laminare/turbolento
  Il passaggio da flusso laminare a turbolento è in relazione a un numero adimensionale: il numero di Reynolds (Re).
  Re = ρ v L / μ; dove ρ = densità, μ = viscosità, v = velocità, L = diametro del tubo.
  Se Re < 2000, il flusso è laminare, per Re maggiori il flusso diventa turbolento.
  Il flusso dell'idrogeno all'interno dei canali della cella a combustibile è laminare, così come il flusso di acqua neoi canali di raffreddmento.
A

## Slide 19: Flusso laminare nei canali
Profilo di velocità all'interno di un condotto cilindrico:
Flusso VS caduta di Pressione (formula di Poiseuille ):
Q = portata in volume
r = raggio del condotto
μ = viscosità dinamica
L = lunghezza del tubo
ΔP = caduta di pressione
A

## Slide 20: Gestione dell'acqua

## Slide 21: Trasporto dell'acqua all'interno della FC
  L'acqua è prodotta all'interno della cella a combustibile secondo la reazione generale:
  2H2 + O2 → 2H2O
  La membrana polimerica conduce protoni solo se è ben umidificata -> l'acqua non deve essere completamente rimossa!
  D'altra parte, se la rimozione di acqua non è sufficientemente adeguata il catodo viene allagato.
  L'acqua generalemente viene espulsa in atmosfera dal lato catodico.
  Talvolta, può accadere che l'acqua si accumula anche all'anodo, a causa del trsporto attraverso la membrana.
  L'acqua all'anodo è rimossa generalmente utilizzando due diverse metodologie: dead-end o ricircolo.
B

## Slide 22: Dead-end VS ricircolo all'anodo
La configurazione in Dead-endè generalmente utilizzata per applicazioni di bassa potenza
B

## Slide 23: Umidificazione dei gas reagenti
  Anche se l'acqua viene profotta dalla reazione di cella, sia il combustibile che il comburente devono essere umidificati.
  Il modo più semplice per ottenere il contenuto di umidità desiderato è di utilizzare un umidificatore a equilibrio di fasi.
  Questa tecnica è comunque limitata alle stazioni di test da cui si passa a umidificatori pesanti e ingombranti.
  Nelle applicazioni si usano generalmente scambiatori di umidità.
  Lo scambiatore di umidità è una soluzione pratica che consente di utilizzare il gas esausto del catodo per umidificare la FC.
B

## Slide 24: Scambiatori di acqua tubo-guscio
courtesy of: Permapure LLC
Ingresso gas umido
uscita gas umido
Passaggio flusso gas secco
Membrana di Nafion
  Il percorso dei gas "umodi" e "secco" può essere modificato
  Al posto di gas umido può essere utilizzata acqua liquida
I

## Slide 25: Trasporto di acqua attraverso il Nafion
courtesy of: Permapure LLC
  Il Nafion è un polimero fluorato che assorbe acqua
  La reazione è molto valoce
  Alla saturazione, il peso della membrana di NAfion aumenta del 22%
I

## Slide 26: Gestione del calore

## Slide 27: Produzione e trasporto del calore
  L'efficienza dello stack di fuel cella in condizioni operative è attorno al 50%.
  Ciò significa che la quantità di calore prodotto eguaglia la potenza elettrica
  (1kW elettrico-> 1kW termico).
  Per le celle a combustibile piccole (meno di 300 W) il raffreeddamento ad aria è sufficiente.
  Per stack maggiori è necessario il raffreddamento ad acqua.
B

## Slide 28: Produzione e trasporto del calore
  La morfologia dei condotti per il raffreddamento è generalmente brevettata.
  Come considerazione generale questi sono composti da due segmenti: canali di alimentazione e di raffreddamento.
  I canali di raffreeddamento distribuiscono l'acqua su tutta la superficie del piatto bipolare; questi sono sottili e causano lamaggior parte della caduta di pressione nel circuito dell'acqua.
  I canali di alimentazione sono più grandi e distribuiscono l'acqua ai canali di raffreddamento.
  Deve essere utilizzata acqua demineralizzata, altrimenti piatti differenti sarebbero messi in contatto elettrico.
  Il calore generato è dissipato attraverso uno scambiatore di calore acqua/aria.
  Lo scambiatore finale deve essere scelto adeguatamente per evitare la corrosione a causa dell'acqua demineralizzata.
  In ogni caso si utilizza generlamente un filtro a resine per abbassare il contenuto ionico del fluido di raffreddamento.
  Recentemente, FC stacks utilizzano glicole come mezzo di raffreddamento. Mentre crea problemi di compatibilità con materiali polimerici all'interno dello stack, questa tecnologia risolve i problemi di corrosione che accadono comunemente con scambiatori di calore in metallo.
B

## Slide 29: Problema di integrazione del sistema: cogenerazione
I

## Slide 30: Problemi di integrazione del sistema: cogenerazione
    The fuel cell stack is sized to meet the heat requirements of the hot water user.
    The excess electric power is sent to the grid.
    The fuel cell water circuit is filled with demineralised water.
    The filling of the boiler is regulated by the water demand of the final user.
    For maintenance puroposes, both heat exchanger should be periodically dis-assembled and cleaned.
B

## Slide 31: Problemi di integrazione nei sistemi: piccole applicazioni nella mobilità
I

## Slide 32: Problemi di integrazione nei sistemi: piccole applicazioni nella mobilità
  L'accumulo con idruri metallici richiede calore per rilasciare l'idrogeno.
  Il calore prodotto dalla cella a combustibile è ricondotto all'accumulo con idruri metallici che viene riscaldato con uno scambiatore di calore.
  A seconda delle caratteristiche del sistema l'energia erogata può essere limitata dal trasferimento di calore sull'idruro metallico.
B

## Slide 33: Pompe
Che cos'è una pompa?
Una pompa è un dispositivo utilizzato per spostare liquidi o fanghi. Una pompa innalza la pressione di un liquido, e vince questa differenza di pressione cedendo energia al sistema.
Le pompe per i gas sono generalmente chiamate "compressori" .
Principali categorie di pompa:
  Volumetrica.
  Cinetica.
  A vite.
B

## Slide 34: Pompe
Pompe volumentriche:
L'energia è trasferita a un volume definito di liquido innalzandone la pressione.
Pompe alternative:
  Pompe a pistoni.
  Pompe a diaframma.
Pompe rotative:
  Pompe a ingranaggi.
  Pompe a palette.
  Pompe a vite.
  Peristaltiche.
B

## Slide 35: Compressori
Che cos'è un compressore?
Una pompa è un dispositivo utilizzato per spostare liquidi o fanghi. Una pompa innalza la pressione di un liquido, e vince questa differenza di pressione cedendo energia al sistema .
Principali categorie di compressori:
  Volumetrico (coassiale, centrifugo).
  Compressori a flusso continuo (rotativi, alternativi).
B

## Slide 36: Compressori
Principio generale:
L'energia viene ceduta alla fase gassosa dall'area a bassa pressione all'area ad alta pressione.
Due tipologie principali:
  Centrifugo (coassiale e radiale).
  Periferico (stadio singolo, multistadio).
I compressori a flusso continuo sono macchine dove il flusso è continuo a differenza delle macchine volumetriche dove il flusso è discontinuo. Le macchine a flusso continuo sono anche chiamate turbomacchine, e generalmente sono più piccole nelle dimensioni e producono meno vibrazioni rispetto ai sistemi volumetrici.
B

## Slide 37: Compressori
Compressore centrifugo:
Il flusso in un compressore centrifugo entra nel rotore in direzione coassiale ed esce in direzione radiale. In un tipico compressore centrifugo il fluido viene spinto nel rotore da lamine in veloce rotazione. La velocità del fluido è convertita in pressione, parzialmente sul rotore e parzialmente sul diffusore fisso.
Generalmente i compressoricentrifughi sono utilizzati nell'industria di processo e nelle applicazioni aerospaziali in diverse tipologie di configurazioni: stadio signolo e multistadio.
I

## Slide 38: Iniettori
Gli iniettori sono i più semplici tra tutti i tipi di pompe e compressori:
Essi non hanno nessuna parte in movimento.
Gli iniettori sono ampiamente utilizzati nelle celle a combustibile per il ricircolo sull'anodo .
Il funzionamento è basato sul principio di Bernoulli:
L'area a bassa pressione dovuta alla contrazione del tubo in B genera un flusso in A: questa è una conseguenza del principio di conservazione dell'energia
B

## Slide 39: Controlli
  Fondamenti sui Sistemi di Controllo.
  Sistema di controllo SISO.
  Cicli di controllo PID.
  Sistemi di controllo MIMO.
  Basi del Controllo a Modelli Preventivi.
B

## Slide 40: Fondamenti sui sistemi di controllo
Variabili misurate e variabili controllate
Un processo è composto da diverse variabili controllate e misurate.
Un sistema di controllo è un dispositivo in grado di gestire le azioni di un processo.
Il più semplice sistema di controllo è detto SISO:
Single Input – Single Output
1 variabile misurata
(Single Input)
1 Variabile controllata(Single Output)
Sistema di controllo
I

## Slide 41: Sistemi SISO
Ci sono una grna quantità di sistemi di controllo SISO (Single Input – Single Output).
Famiglie di sistemi SISO:
  Controlli On-Off
  Controlli proporzionali
  PID
On-Off e PID sono i sistemi di controllo più comuni
I

## Slide 42: Controlli PID
Controlli Proporzional-Integrativo-Derivato
Sono abbastanza comuni e ampiamente utilizzati nei sistemi di controllo di processo.
I

## Slide 43: Sistemi di controllo MIMO
Sistema di controllo Multiple Input – Multiple Output
Variabili misurate
Sistema di controllo
Variabili controllate
Per mantenere il processo in condizioni stabili i cicli di controllo complessi possono richiedere una logica avanzata.
Un tipico esempio sono i forni coassiali dove sonde di temperatura devono mantenere un andamento definito. Diversi controlli di potenza devono essere coordinati in un sistema di controllo MIMO per raggiungere il profilo di temperatura desiderato.
I

## Slide 44: Model Predictive Control
MPC è un metodo avanzato utilizzato nei processi di controllo dove molte variabili devono essere controllate insieme per raggiungere un obiettivo definito.
L'obiettivo del controllo MPC è diverso dal "set point" dei controlli SISO e MIMO: generalmente l'obiettivo del MPC è di ottimizzare un processo per ridurre i costi dei materiali di scarto o dell'energia.
Il MPC conta su modelli dinamici del processo, utilizzati per prevedere il comportamento delle variabili dipendenti rispetto a quelle indipendenti.
I